Zał. 1 do umowy …./TI/2018

Formularz ofertowy

| Lp | przedmiot umowy | Ilość | cena jednostkowa | Wartość * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiotelefon DM4601e wyposażenie biurkowe | 2 szt. |  |  |
| 2. | Zdalne Sterowanie TRX SGM5ES | 2 szt. |  |  |
| 3. | Moduł RACK | 2 szt. |  |  |
| 4. | Konsola dyspozytorska skonfigurowana nie mniej niż 10”wraz z oprogramowaniem | 1 kpl. |  |  |
| 5. | Licencja VOIP do rejestratora/ nagrywanie radiotelefonów | 2 szt. |  |  |
| 6. | Pulpit USB współpracujący z konsolą dyspozytorską | 1 kpl. |  |  |
| 7. | Pulpit IP TRX do SGM5ES | 1 kpl. |  |  |
| razem: |  |

*Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (koszty osprzętu, oprogramowań, sterowników, licencji, transportu … itp.)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia pozwalającego na współdzielenie zasobów sieci radiowych znajdujących się w innej lokalizacji za pośrednictwem wydzielonej sieci IP. Urządzenie zapewni funkcję nadawania i odsłuchu sygnału audio z danego radiotelefonu oraz umożliwi obsługę przycisków oraz odczyt zawartości wyświetlacza. Obsługa może odbywać się z Systemu Konsol Dyspozytorskich lub dedykowanego oprogramowania. Możliwość korzystania wielu użytkowników z jednego radiotelefonu.

I       Ogólne uwarunkowania.

Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu użytkowany jest system Konsol Dyspozytorskich Firmy TRX wymagane urządzenie powinno być kompatybilne i pozwolić na integrację radiotelefonu z systemem Dyspozytorskim oraz umożliwić zdalną obsługę radiotelefonu z konsoli. Natomiast niezależny pulpit dyspozytorski IP powinny posiadać  funkcję nadawania i odsłuchu sygnału audio za pośrednictwem sieci IP  z  radiotelefonu Motorola DM4601e.

II       Stacja bazowa o następujących parametrach :

1.Radiotelefon przewoźny standardu DMR

| Lp. | Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu standardowym wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1.1 | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks. |
| 1.2 | Moduł BLUETOOTH (zewnętrzny lub wewnętrzny) |
| 1.3 | Możliwość zaprogramowania min. 1000 kanałów z możliwością podziału na strefy |
| 1.4 | Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków |
| 1.6 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 1.8 | Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego |
| 1.9 | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych |
| 1.10 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania |
| 1.11 | Minimum 4 programowalne przyciski, zaprogramowana funkcja widoczna na wyświetlaczu. |
| 1.12 | Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu |
| 1.14 | Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci - zdalny monitoring - zdalne zablokowanie radiotelefonu - zdalne odblokowanie radiotelefonu |
| 1.15 | Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym |
| 1.16 | Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów) |
| 1.17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów |
| 1.18 | Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych |
| 1.19 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski |
| 1.20 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.21 | Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 1.22 | Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. |
| 1.23 | Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, |
| 1.25 | Głośnik wbudowany w panel sterujący |
| 1.26 | Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym |
| 1.27 | Menu radiotelefonu w języku polskim |
| 1.28 | Możliwość pracy w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS” |
| 1.29 | Możliwość programowania drogą radiową (OTAP) |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |
| 2.1 | Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz |
| 2.2 | Modulacja FM 12,5 kHz 11K0F3E Modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5kHz dane: 7K60F1D & 7K60FXD, 12,5 kHz głos: 7K60F1E & 7K60FXE, |
| 2.3 | Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz |
| 2.4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |
| 3.1 | Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym) |
| 3.2 | Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale |
| 3.3 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ( 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.4 | Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm. |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji ( 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.7 | Odstęp od zakłóceń min. 40 dB |
| 3.8 | Moc emitowana na kanałach sąsiednich ( 60dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 3.9 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika |
| 3.10 | Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |
| 4.1 | Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 (V przy SINAD wynoszącym 12 dB. Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 (V |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych ( 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) |
| 4.4 | Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.5 | Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz |
| 4.6 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W |
| 4.7 | Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -300 ( +600C |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury składowania – 400 ( +850C |
| 5.3 | Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 |
| 5.4 | Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV |
| 6 | Wymagania uzupełniające |
| 6.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 |
| 6.2 | Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji |
| 6.3 | Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.6 |
| 7 | Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego |
| 7.1 | Radiotelefon |
| 7.2 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |
| 7.3 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 3 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |
| 7.4 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |
| 8 | Ukompletowanie dodatkowe dla 2 szt. radiotelefonów. |
| 8.1 | Mikrofon nabiurkowy z przyciskiem PTT |
| 8.2 | Podstawa nabiurkowa bez głośnika |
| 9 | Gwarancja 36 miesięcy |

2.System Dyspozytorski bazujący na technologii IP.

| Lp. | System Dyspozytorski wymagany przez zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Konsola dyspozytorska 1 komplet (konsola) - urządzenie składające się z komputera panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urządzenia Wykonawcy w jednej obudowie, z monitorem o przekątnej ekranu min. 10” z wbudowaną funkcją dotykową wraz z opisanymi poniżej urządzeniami peryferyjnymi, umożliwiającymi nadawanie i odbiór korespondencji radiowo– telefonicznej, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem wykonawcy służącym do administrowania i obsługi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej. |
| 1.1 | Cechy konsoli dyspozytorskiej. |
| 1.2 | Nadawanie i odsłuch na dowolnym przypisanym do użytkownika radiotelefonie, podgląd wyświetlacza, a także dostęp do wszystkich przycisków fizycznych radiotelefonu, naciskania i przytrzymywania, możliwy jest też odsłuch rozmów innych operatorów prowadzących rozmowę na tym samym urządzeniu. |
| 1.3 | Obsługę radiotelefonów z pełną wizualizacją wyświetlaczy, wciskania przycisków funkcyjnych nadawania i odbioru. |
| 1.4 | Pracę wybranych radiotelefonów w trybie tzw. Votingu – wybór stacji bazowej odbierającej najlepszy poziom sygnału. |
| 1.5 | Odsłuch nagrań rozmów z rejestratora TRX KSRC |
| 1.6 | Możliwość łączenia radiotelefonów w grupy Crossband, czy konferencji radiotelefonu z telefonem. |
| 1.7 | Możliwość realizacji połączenia do sterownika SGM5ES poprzez serwer RoIP uruchomiony na Serwerze Konfiguracyjnym |
| 1.8 | Możliwość nagrywania radiotelefonów (łącznie z wyświetlaczami) na rejestratorze TRX KSRC |
| 1.9 | Konfiguracja systemu dostępna zdalnie z poziomu strony WWW. |
| 1.10 | Szybki odsłuch korespondencji radiowej i telefonicznej. |
| 1.11 | Natychmiastową komunikację typu intercom pomiędzy użytkownikami Konsol Dyspozytorskich |
| 1.12 | Dowolne tworzenie zestawów urządzeń dźwiękowych (np. głośnik wbudowany w monitor AIO i mikrofon z USB) oraz indywidualne przypisanie ich do modułów radiotelefonów/telefonów/intercomu. |
| 1.13 | Lokalizację i wizualizację radiotelefonów DMR i terminali GSM na mapie. Zarządzanie nimi, sprawdzenie dostępności, zmianę interwału raportowania pozycji. |
| 1.14 | Możliwość podłączenia bramki SMS i obsługi jej z Konsoli Dyspozytorskiej. |
| 1.15 | Stabilność działania systemu, praca ciągła |
| 1.16 | Współpraca i integracja z dyspozytorskim TRX |
| 2 | Gwarancja 36 miesięcy |

3.Moduł radiokomunikacyjny/interfejs radiowy (moduł) – interfejs umożliwiający     sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP.

| Lp. | Interfejs umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. |
| --- | --- |
| 1 | Cechy modułu radiokomunikacyjnego. |
| 1.1 | 1 komplety modułu umożliwiającego sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. Instalacja sprzętu w szafie RACK 19″ zapewniająca dobrą organizację sprzętu i porządek. Możliwość zamontowania zdalnego sterowania wraz z radiotelefonem i zasilaczem zamknięte w obudowie typu Rack 19″ 2U. Dodatkowo 2 komplety licencji VOIP do rejestratora w celu nagrywania radiotelefonów |
| 1.2 | Interfejs radiowy (moduł) umożliwiający przeniesienie na duże odległości funkcji radiotelefonu. Zapewniający pełne odwzorowanie wyświetlacza oraz przeniesienie funkcji przycisków i audio wykorzystujący technologię IP. Możliwość pracy jako przekaźnik informacji lub kontroler innych urządzeń. Powinien posiadać funkcję współużytkowania jednego radiotelefonu przez wielu użytkowników z wielu urządzeń. Wyposażony w odporną na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne obudowie, gwarantującą dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych. |
| 2 | Minimalne parametry techniczne interfejsu radiowego (modułu). |
| 2.1 | Zasilanie – 12VDC |
| 2.2 | Przepustowość IP (bez kompresji – na jednego użytkownika) >100kb/s |
| 2.3 | Przepustowość IP (z kompresją – na jednego użytkownika) >64kb/s |
| 2.4 | Pobór mocy ~2.3W |
| 2.5 | Złącza: LAN, USB, DB25, zasilania |
| 3 | Wymagania uzupełniające. |
| 3.1 | Obsługa radiotelefonów / przemienników: Motorola DM4600 / DM4601 / DM4600e / DM4601e Motorola DM3600 / DM3601 Motorola GM360 Motorola MTM5400 Hytera MD655 / MD655g Hytera MD785 / MD785g Hytera MT680 / MT680 Plus Hytera RD625 (przemiennik) Ericsson EDACS Orion Harris 7100 Icom F5062 |
| 3.2 | Obudowa Rack 19″ 2U z zasilaczem do radiotelefonu z wyprowadzonymi złączami takimi jak: Zaciski akumulatora 12VDC Złącze RJ45 – Ethernet Zasilanie 230VAC Złącze antenowe typu N Dodatkowo na tylnym panelu powinien znajdować się wentylator i przycisk resetu urządzenia. |

4. Pulpit USB współpracujący z konsolą dyspozytorską.

| Lp. | Pulpit USB współpracujący z konsolą dyspozytorską |
| --- | --- |
| 1 | 1 komplet Pulpitu dyspozytorskiego podłączonego do komputera przez port USB. Posiadający mikrofon dynamiczny i 8 programowalnych przycisków współpracujących z Konsolą Dyspozytorską i oprogramowaniem. |
| 2 | Cechy Pulpitu USB |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane 8 przycisków umożliwiających nadawanie w wybranej strefie i kanale. Dodatkowo gniazdo mikrofonu dodatkowego lub specjalnie przygotowanego zestawu słuchawkowego. Podłączenie mikrofonu dodatkowego powinno dawać możliwość zaprogramowania dodatkowych przycisków nadawania oraz funkcję podłączenia włącznika nożnego. |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | Zasilanie: 5VDC (USB) Ilość przycisków: 8 Pobór prądu: <0.5A Złącza: USB – komunikacja z komputerem / Konsolą Dyspozytorską RJ48 – złącze mikrofonu dodatkowego w standardzie Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego RJ11 – wyjście analogowe do rejestratora |

5. Pulpit IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem)

| Lp. | Pulpit IP współpracujący z modułem radiokomunikacyjny (interfejsem) |
| --- | --- |
| 1 | 1 komplety Pulpitu IP komunikującego się po sieci IP ze zdalnym sterowaniem (modułem radiokomunikacyjnym). Pulpit powinien umożliwiać obsługę bez użycia komputera. Pulpit IP powinien zapewnić najlepszą jakość dźwięku w komunikacji cyfrowej i analogowej. Powinien działać równolegle z oprogramowaniem i Konsolami Dyspozytorskimi oraz współpracować z jednym radiotelefonem obsługiwanym przez zdalne sterowanie |
| 2 | Cechy Pulpitu USB |
| 2.1 | Urządzenie powinno posiadać wbudowany głośnik i mikrofon. Dodatkowo zastosowany powinien być mikrofon zewnętrzny z wkładką dynamiczną. Wbudowane przyciski umożliwiających nadawanie w danej strefie i kanale. Dodatkowo wyposażony w gniazdo mikrofonu dodatkowego lub specjalnie przygotowanego zestawu słuchawkowego. Konfiguracja urządzenia odbywa się przez interfejs WWW a urządzenie działa z wykorzystaniem infrastruktury sieci LAN. |
| 3 | Wymagania uzupełniające |
| 3.1 | Zasilanie: 12VDC Ilość przycisków: 4 Ilość obsługiwanych radiotelefonów: 1 Pobór prądu: <2A Złącza: RJ45 – złącze Ethernet RJ48 – mikrofon zewnętrzny w standardzie Motorola Jack 6,3 mm – złącze mikrofonu dynamicznego RJ11 – złącze analogowe rejestratora |

Ponadto Wykonawca dostarczy zestaw składający się z niżej wymienionych elementów, pozwalający obsłudze technicznej na pełne konfigurowanie urządzenia.

- osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem (interfejsy, przewody połączeniowe).

- oprogramowanie specjalistyczne służące do konfiguracji dostarczanego sprzętu (nośnik CD/USB + dokumentacja w języku polskim) pracujące pod systemem operacyjnym Windows 7 i wyżej

- do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD/USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje

- przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo użytkowanie dostarczanego oprogramowania

- sterownik powinien posiadać okablowanie współpracujące z radiotelefonem Motorola DM4601e

III    Wymagania gwarancyjne

- Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wynosił 36 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru produktu.

- Dostarczone urządzenia mają być nowe tj. wyprodukowane nie wcześniej niż rok od dostawy i wolne od wad.

- Gwarancja obejmuje:

- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;

- usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń.

- W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania i licencje zostaną dostarczone bezpłatnie. W razie potrzeby zostanie zapewniona bezpłatna aktualizacja dokumentacji.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.16.00 pod numerem telefonu/faksu ........................... , lub na podany adres email: …...........................

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu do i z serwisu sprzętu podlegającego naprawie.

8.    Wykonawca zobowiąże się dostarczyć sprzęt do 15 dni robaczych po pisemnym powiadomieniu

od Zamawiającego.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: