Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki parteru zespołu V w budynku nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

1. Zakres prac w łazienki:

a) Przygotowanie powierzchni ścian polegający na oczyszczeniu i usunięciu sparciałej powierzchni farby, skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku, zaklejeniu pęknięć oraz zabezpieczeniem środkami gruntującymi i grzybobójczymi, wyjęciu kołków, śrub, gwoździ ze ścian - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania. Skucia istniejącej glazury ściennej oraz podłogowej.

b) Wykonanie obniżenia sufitu w łaźni piętra pierwszego poprzez montaż sufitu podwieszanego z zastosowaniem rusztowań systemowych. W suficie należy umieścić nowe oświetlenie, instalację wentylacyjną oraz wykonać przeniesienie czujników pożarowych.

c) Wymiany i osadzenia nowych drzwi w miejscu istniejących drzwi.

d) Wykonanie nowych podejść sieci z ułożeniem nowych odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Usunięcie istniejących odcinków rur wod.-kan.

e) Wymiany i ułożenie nowych odcinków instalacji elektrycznej dla oświetlenia i wentylacji.

f) Przeniesienia oraz likwidacji części grzejników centralnego ogrzewania.

g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej z na podłodze i ścianach do wysokości powyżej 2 m. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwu-komponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.

h) Położenie płytek ceramicznych na ściany do wysokości 2 m. Wykonanie podłóg poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem do wysokości minimum 10 cm. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych. Kolor i faktura płytki ma być uzgodniona z Zamawiającym.

i) Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania części ścian nad lamperią farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).

j) Montaż listew/kątowników aluminiowych zabezpieczających narożniki ścian.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.

4. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 miesięcy.

5. Każdemu z Wykonawców przystępujący do postępowania przysługuje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.

6. Zapłata będzie zrealizowana, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu faktury. Informujemy, że budynki Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu są zakwalifikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: budynków zbiorowego zamieszkania- symbol 1130.