Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Radomskiej w Starachowicach” w ramach zadania „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.

Zamówienie będzie finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwoju Lokalnego.

- Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbiórką istniejących budynków na dz. nr ew. 9/73, 9/88, 9/69, 9/70, 12/1, 9/87, 9/31, 9/33, 9/35, 11/4, 11/3, 9/84, 9/85, 9/34, 9/37, 9/38, 9/71, 9/10, 11/1 (obręb 0002) przy ul. Radomskiej w Starachowicach oraz z zagospodarowaniem terenu we wskazanym poniżej zakresie:

  - Rozbiórka istniejących budynków:

    - Budynek dawnego szpitala 3,5-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 2687 m2 na dz. nr 9/73,

    - Budynek portierni 1 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy18 m2 na dz. nr 9/73.

    - Budynek gospodarczy 1 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 30 m2 na dz. nr 9/73.

    - Budynek gospodarczy 1 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 40 m2 na dz. nr 9/69.

    - Budynek dawnego szpitala 2 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 451 m2 na dz. nr 9/33

    - 5 budynków gospodarczych oraz fundament na dz. nr ew. 9/88.

    - Budynek gospodarczy 1 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 64 m2 na dz. nr 9/71.

  - W ramach opracowania należy zaprojektować na podstawie koncepcji z raportu z konsultacji społecznych:

    - 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 4 do 7 kondygnacji podpiwniczone plus 1 kondygnacja podziemna (w tym ewentualnie należy zaprojektować garaże podziemne pod budynkami) wraz z lokalami usługowymi w parterach budynków.

    - Pozostałe elementy zagospodarowania:

      - altany śmietnikowe zadaszone, ściany o lekkiej konstrukcji,

      - wiaty dla rowerów,

      - stacje ładowania samochodów elektrycznych,

      - oświetlenie terenu typu parkowego typu LED,

      - odwodnienie terenu osiedla z możliwością retencjonowania,

      - droga pożarowa (jeśli jest wymagana),

      - ogródki społeczne dla mieszkańców osiedla,

      - elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.)- min. 3 wiaty oraz 3 pergole,

      - plac zabaw,

      - zieleń, trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów,

      - miejsca postojowe do budynków,

      - przyłącza do sieci lub jeżeli będzie taka potrzeba odcinki sieci (m.in. wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjne ,itd.)

      - dojścia, dojazdy oraz elementy zagospodarowania wymagane odrębnymi przepisami, w tym m.in. zjazdy, drogi pożarowe, chodniki, drogi wewnętrzne.

  - Budynki winny być zaprojektowane, tak aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko o, tj.

    - budynki mają zapewniać dobrą akumulacje cieplną, regulację wilgotności, wymiany powietrza oraz ochronę przed hałasem,

    - rozwiązania materiałowe przegród jak i instalacji winny zapewniać jak najniższe zużycie energii i ochronę środowiska,

    - na terenie wokół budynków należy zachować jak największą ilość zieleni wysokiej.

  - Wytyczne dotyczące planowanego układu funkcjonalnego, wyposażenia i wykończenia lokali – planowana ilość lokali mieszkalnych ok. 300 oraz lokale usługowe w parterach budynków.

    - Zaprojektowanie nowych lokali mieszkalnych jedno-, dwu- i trzyizbowych z balkonami, o następującej strukturze:

      - 1- izbowe (pokój z aneksem kuchennym)- ok. 25 % mieszkań.

      - 2 - izbowe (pokój + pokój z aneksem kuchennym lub pokój + pokój + kuchnia) – powierzchnia użytkowa – od 40 m2 do 50 m2  - ok. 50% mieszkań

      - 3 - izbowe (pokój + pokój + pokój z aneksem kuchennym lub pokój + pokój + pokój + kuchnia) – powierzchnia użytkowa – od 50 m2 do 65 m2 – ok. 20 % mieszkań,

      - 4 – izbowe (trzy pokoje + pokój z aneksem kuchennym lub cztery pokoje + kuchnia powierzchnia użytkowa – od 65 m2 do 80 m2 – ok. 5 % mieszkań,

      - pomieszczenia usługowo-handlowe w parterach  budynków.

      - komunikacja – układ pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynku na cele mieszkalne,

      - parking dla użytkowników budynków (1 miejsce parkingowe na 1 lokal).

    - Wyposażenie i wykończenie lokali:

      - mieszkania muszą być wyposażone w instalacje: wod.-kan. z ciepłą i zimną wodą, c.o., elektryczną, teletechniczną, telewizyjną naziemną i satelitarną zakończoną gniazdami abonenckimi w salonie (i w lokalach  3- izbowych w drugim pokoju),

      - łazienka wyposażona w kabinę prysznicową lub wannę, miskę sedesową i umywalkę, oraz miejsce na pralkę z zaworem i odpływem,

      - kuchnię (lub aneks kuchenny) wyposażone w zlewozmywak na szafce  (z uwzględnieniem miejsca na zmywarkę) i kuchenkę elektryczną z płytą indukcyjną i piekarnik z termo obiegiem,

      - opomiarowanie indywidualne (dla każdego mieszkania) dla: wody zimnej i cieplej, energii elektrycznej i c.o.,

      - oświetlenie standardowe w każdym pomieszczeniu i na balkonach (LED) z zastosowaniem w pomieszczeniach wspólnych czujników ruchu,

      - pomieszczenia gospodarcze dla każdego lokalu z oświetleniem na kondygnacji podziemnej,

      - pomieszczenie techniczne na parterze lub w piwnicy budynku,

      - wózkownia przy każdym wejściu, suszarnia (1 na budynek),

      - ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej.

UWAGI.

- Teren  nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.

- Budynki w zależności od wybranej koncepcji mogą być powtarzalne, powtarzalne z indywidualną elewacją lub indywidualne.

- W opracowaniu należy uwzględnić zachowanie w jaki największym stopniu istniejącego drzewostanu.

- Podczas opracowywania należy uwzględnić zapisy raportu z przeprowadzonych konsultacji.

- Wstępny projekt koncepcyjny należy przyjąć z raportu z konsultacji (dostępny na BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje).

- Decyzja o warunkach zabudowy w trakcie procedowania.

Należy opracować kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową ww. zadania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W załączniku mapa poglądowa.

Datą wykonania zamówienia jest data nie wcześniejsza niż data wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykonawca przed przedstawieniem oferty winien dokonać wizji lokalnej terenu.

Data wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2024 r.

Główny zakres rzeczowy:

- Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.

- Opracowanie mapy do celów projektowych.

- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego z wykonaniem plansz 100x70 cm wykonany na podstawie wstępnej koncepcji z raportu z konsultacji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się z:

a) Projektu budowlanego – 6 egz. (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),

b) Projektu wykonawczego – 5 egz.

c) Charakterystykę energetyczną - 3 egz.

d) Przedmiaru robót – 3 egz.

e) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – po 3 egz. dla każdego rodzaju robót.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgód na wejście na teren i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonanie wizualizacji budynku i zagospodarowania terenu – 2 komplety

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji (w wersji edytowalnej i pdf)

- Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie objętym dokumentacją oraz zastawienia zieleni przewidzianych do wycinki, w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wycinkę (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów).

- Pełnienie, na podstawie odrębnej umowy nadzoru autorskiego w okresie zbieżnym z okresem realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane tj. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wersja elektroniczna wszystkich powyższych opracowań w wersji edytowalnej i w wersji pdf.

Wymagania ogólne.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwa będzie realizacja, m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)

b) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

d ) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

- Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań technicznych zmierzających do minimalizacji kosztu robót budowlanych, tj. minimalizacji kosztu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.

- Do projektów należy załączyć:

a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa):

a) w formacie pdf,

b) w formacie edytowalnym:

- dokumenty tekstowe – doc lub odt,

- pliki graficzne – dwg lub dxf,

- kosztorysy i przedmiary – ath,

- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.