OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 2 rozpoczyna się
 od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń

CZĘŚĆ 2 -  ARMATURA POŻARNICZA

1. Bandaż do węży 52 (poz.1 formularza cenowego)

Opaska uszczelniająco do węża tłocznego W52 wykonana ze stali sprężynowej 
i gumy komórkowej. Zapięcie bandaża wykonane ze stali.

Zastosowanie – wąż W52.

Szerokość opaski – 70-90 mm.

Kolor opaski – biało-czerwony.

2. Drabina nasadkowa drewniana typu DN2,7 (poz. 2 formularza cenowego).

Drabina przystawna, drewniana.

- możliwość łączenia do 4 elementów drabiny;

- waga przęsła:  10 – 13 kg;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-BIP.

3. Hydronetka plecakowa 17-20 l (poz. 3 formularza cenowego)

Zbiornik wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, pomarańczowym. Otwór wlewowy jest wyposażony w zdejmowalny filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami podczas napełniania.

Wąż wykonany ze zbrojonego tworzywa sztucznego.

Możliwość nastawy prądownicy na strumień zwarty i rozproszony.

4. Koc gaśniczy szklany 120x180 (poz. 6 formularza cenowego)

- koc z włókna szklanego (całkowicie niepalny) w pokrowcu zabezpieczonym przed

samoistnym wysunięciem;

- wymiary: około 120x180cm (+/- 5cm);

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

5. Kosz do smoka ssawnego 110 (poz. 7 formularza cenowego)

Przeznaczony do zabezpieczenia linii ssawnej przed przedostaniem się zanieczyszczeń do np. motopomp.

Wykonany z siatki z drutu stalowego, ocynkowanego.

Dostosowany do smoków ssawnych fi 110.

6. Motopompa do wody szlamowej (poz.10 formularza cenowego )

- spełniająca wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw  
    Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie    
     w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
     lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
     tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- pompa szlamowa z silnikiem spalinowym

- minimalna wydajność 1600dm3/min;

- maksymalna wysokość podnoszenia nie mniej niż: 25 m;

- maksymalna wysokość ssania nie mniej niż: 8 m;

- średnica węży ssawnych i tłocznych: 4”;

- maksymalna dopuszczalna średnica zanieczyszczeń: nie mniej niż 30mm;

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;

- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

7. Motopompa pływająca  (poz.11 formularza cenowego)

- wydajność min: nie mniej niż 1200 l/min

- wydajność nominalna przy ciśnieniu 2 bar: nie mniej niż 530 l/min

- wysokość podnoszenia: co najmniej do 36 m

- masa z pełnym zbiornikiem paliwa: do 30 kg

- silnik spalinowy, czterosuwowy, zapłon iskrowy o mocy  3,0-3,5 kW

- wymiary: 710/610/420 mm (+/- 100mm)

- zbiornik paliwa: 1,8-2,2 l

- paliwo: benzyna bezołowiowa

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

8. Podpinka wężowa (poz. 14 ) formularza cenowego

Przeznaczona do podwieszenia węża pożarniczego tłocznego na np. drabinie.  Konce liny zaopatrzone w  z jednej strony w stalowy hak do zawieszenia węża strażackiego i pętlą z drugiej strony.

Długość: 1,0 m

Wytrzymałość: nie mniej niż 10 kN.

9. Prądownica wodna typu TURBOMATIC 52 z nakładką do piany (poz.16 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- powinna posiadać możliwość regulacji wydajności w zakresie 100-400 l/min

- powinna wytwarzać prąd zwarty, rozproszony oraz zwarty i rozproszony 
   jednocześnie;

- powinna posiadać możliwość oczyszczania grzybka;

- wyposażona w nakładkę do wytwarzania piany.

10. Prądownica wodna typu TURBO 75 z nakładką do piany (poz.17 formularza cenowego).

- spełniająca wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- ma zapewnić kombinację prądu zwartego i mgłowego – jednocześnie lub 
  niezależnie,

- posiadać przełącznik od prądu zwartego do mgłowego bez zamknięcia strumienia,

- posiadać obrotowe wyłączenia strumienia mgłowego- zamknięcie kulowe strumienia

prostego;

- wyposażona w nakładkę do wytwarzania piany.

- maksymalny zasięg strumienia nie mniej niż 32 m.

11. Prądownica do gaszenia pożarów kominowych (poz. 19 formularza cenowego)

Przeznaczona do gaszenia pożarów sadzy w kominie. Wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium.

- ciśnienie pracy 6 do 16 bar

- wydajność maksymalna: nie mniej niż  25 l/min.;

- rodzaj połączenia: STORZ  1”.

- możliwość podłączenia węza półsztywnego 1”.

12. Pożarniczy wąż tłoczny do hydrantu H52/15 ŁA. (poz. 25 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- długość: 15m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5MPa

- wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB;

13. Pożarniczy wąż tłoczny do hydrantu H52/20 ŁA. (poz. 26 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- długość: 20m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5MPa

- wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB;

14. Pożarniczy wąż ssawny do motopompy B 110/1600 ŁA (poz.27 formularza cenowego)

-wąż spiralny zbrojony z polichlorku winylu, powierzchnia wewnętrzna gładka;

-długość 1600mm;

-łączniki aluminiowe.

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

15. Pożarniczy wąż ssawny do motopompy B 110/2500 ŁA (poz.28 formularza cenowego)

-wąż spiralny zbrojony z polichlorku winylu, powierzchnia wewnętrzna gładka;

-długość 2500mm;

-łączniki aluminiowe;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

16. Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W110/20 ŁA. (poz. 29 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20m

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,2 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV,

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

17. Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W52/20 ŁA. (poz. 30 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20m

- zakończony łącznikami aluminiowymi

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV.

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

18. Wąż tłoczny PCV 52/5 ŁA. (poz. 32 formularza cenowego)

- wąż spiralny zbrojony z polichlorku winylu, powierzchnia wewnętrzna gładka;

- długość: 5,0m

- zakończony łącznikami aluminiowymi

19. Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W75/20 ŁA. (poz. 32 formularza cenowego)

- spełniający wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20m

- zakończony łącznikami aluminiowymi

- oplot: jedwab poliestrowy;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV.

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

20. Wąż tłoczny W75/2,4 ŁA do pompy szlamowej. (poz. 33 formularza cenowego)

- długość: 2,4 m

- zakończony łącznikami aluminiowymi

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV.

21. Wąż tłoczny W75/5 ŁA. (poz. 34 formularza cenowego)

- długość: 5,0 m

- zakończony łącznikami aluminiowymi

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV.

22. Wytwornica pianowa WP 2-75 (poz. 35 formularza cenowego)

- spełnia wymagania pkt. 3.18 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- masa ok. 7,5 Kg

- natężenie przepływu wody ok. 200 dm³/min.

- natężenie przepływu roztworu wodnego środka pianotwórczego ok. 200 dm³/min

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

23. Zasysacz liniowy Z-2 (poz. 36 formularza cenowego).

- spełniający wymagania pkt. 3.14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- spełnia normę PN-M-51069:1996 Sprzęt pożarniczy – zasysacze liniowe

- stężenie roztworu środka od 1 do 6%

- natężenie przepływu wody ok. 200 dm³/min.

- masa ok. 3,2 Kg

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia  CNBOP-PIB.

24. Zasysacz liniowy Z-4 (poz. 37 formularza cenowego)

- spełniający wymagania pkt. 3.14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- spełnia normę PN-M-51069:1996 Sprzęt pożarniczy – zasysacze liniowe

- stężenie roztworu środka od 1 do 6%

- natężenie przepływu wody ok. 400 dm³/min

- masa ok. 3,5 kg

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

25. Zbiornik wodny przenośny 2500 l (poz.38 formularza cenowego)

Wymagania dla zbiornika składanego powinny spełniać wymagania WTU określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania 
o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy. Ponadto powinien spełniać następujące wymagania:

- być składany – elementy metalowe zbiornika i stelaża powinny być wykonane 
z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczone antykorozyjnie;

- materiał poszycia zbiornika powinien być odporny na działanie niskich 
i wysokich temperatur : od – 20o C do +50o C,;

- pojemność zbiornika 2500 litrów;

-   gwarancja na okres nie mniej niż 24 miesiące;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.