Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet II - Stolik przyłóżkowy „przyjaciel” – 20 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Niezależny blat asystujący na stelażu typ U, z regulowaną wysokością całkowitą 740-1100 (+/- 10) [mm] | TAK, podać |  |
|  | Stelaż stalowy z regulowaną wysokością typ U wyposażony w min. 3 kółka o średnicy 50 [mm] z ramieniem podtrzymującym blat roboczy, malowany proszkowo | TAK, podać |  |
|  | Stolik wykonany z płytyHPL lub HPCL (High Pressure Compact Laminate) odpornej na wilgoć, parę i ciepło z formowanym wtryskowo wnętrzem | TAK, podać |  |
|  | Blat roboczy o wym. (szer. x gł. x wys.): 920x470x8 (+/- 10) [mm] wykonany z płyty HPL lub HPCL (High Pressure Compact Laminate) odpornej na wilgoć, parę i ciepło w kolorze dominującym jasny szary RAL7035, U-112 lub zbliżony | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia blatu | TAK, podać |  |
|  | Wysokość regulowana za pomocą sprężyny gazowej | TAK, podać |  |
|  | Standard niepalności szafki i niezależnego blatu asystującego min. M1 wg normy NF P92-507:2004 | TAK, podać |  |
|  | Nośność blatu asystującego na stelażu: min. 15kg | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty