Załącznik nr 9 do SWZ ZGZG.PN.271.3.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [ OPZ]

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Nazwa  oraz adres Zamawiającego:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej; ul. Biecka 9 B; 38-300 Gorlice

tel. 18 352 05 14; e-mail:  termo2zgzg@gmail.com, zwiazekgmin@gmail.com

Strona internetowa Zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

- PROJEKT:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa -Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3-Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -inwestycje regionalne.

- OBIEKT:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 91; 38-312 Ropa

- Opis Przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych (system „wybuduj” w oparciu o opracowaną dokumentację*)  modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 91; 38-312 Ropa

Do zamówienia mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych-[dalej Pzp]- (tj.Dz.U.z 2019, poz. 2019 ze zm.). Niniejszy opis przedmiotu zamówienia jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego [PF-U] w odniesieniu do zadania obejmującego Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 91; 38-312 Ropa

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

71240000-2   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

45111200-0   Roboty budowlane

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) uaktualnienie dokumentacji projektowej - o ile będzie wymagane ( Projekt Wykonawczy [PW], Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru [STWiOR]; Przedmiary robót [PR], kosztorys inwestorski z zestawieniem scalonym [KI], Informacja BIOZ [IBIOZ], świadectwo energetyczne[ŚE]), wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji warunków dostaw mediów ( o ile wystąpi) w tym zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej [dalej OAB] zamiaru wykonywania robót i uzyskanie braku sprzeciwu tego organy co do wykonywania zgłoszonych robót –o ile będzie wymagane.

b) wykonanie robót budowlanych i usługi  okresu realizacji robót.

c) usługi okresu gwarancji i rękojmi

4.2 Roboty budowlane i montażowe obejmują zakres:

4.2.1. Naprawa sufitu (strop  o konstrukcji drewnianej).

- demontaż i utylizacja blendy zabezpieczającej część sufitu (ok. 3-4 m2) przed opadaniem tynku z sufitu.

- odkucie fragmentów tynku luźno zespolonych z przegrodą sufitową

- wykonanie tynku sufitowego w sposób gwarantujący solidne i trwałe zespolenie tynku z przegrodą sufitową (ok. 3-4 m2)

- wykonanie gruntowania malowania naprawionej części na kolor analogiczny jak pozostała część sufitu.

4.2.2. Modernizacja systemu pomiaru zużycia energii.

-montaż układu opomiarowania zużycia ciepła dla celów CO i CWU umożliwiającego połączenie z systemem nadzoru i sterowania zużycia energii. Lokalne mierniki energii  zostaną wyposażone w moduł o standardach ETHERNET lub RS232 lub RS 485 z protokołołem komunikacji MODBUS lub równoważnym.

4.2.3. Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku - poprawa jakości wykonania elewacji:

- naprawa ubytków i jakości wykonania tynku na elewacji - do 50% powierzchni elewacji;

- uszczelnienie elewacji i cokołu na styku z elementami zabudowy elewacji;

4.2.4. Docieplenie  ścian przyziemia

- poprawa jakości wykonania opaski odbojowej - wyrównanie i przełożenie kostki- miejscowo posypanie ubytków podbudowy na opasce, utwardzenie i  przełożenie istniejącej kostki także na placyku obok przewiązki. Razem ok. 100 m2

- poprawa jakości wykończenia powierzchni cokołu - miejscowo tynk żywiczny tożsamy kolorystycznie do ok. 30 m2

4.2.5. Wymiana rynien

- demontaż uszkodzonych i „zwichrowanych” oraz montaż nowych rynien o długości ok. 147 mb wraz z dedykowanym systemem wsporczym, korekta spadków i wysokości zawieszenia rynien.

- należy zachować spójność kolorystyczną i technologiczno-materiałową (o ile to możliwe ) z fragmentami rynien i rur spustowych nie podlegających wymianie, a także wykonać szczelne zespolenie pomiędzy rynnami, regulację spadku, zespolenie z istniejącymi rurami spustowymi pionowymi wraz z uszczelnieniem.

- naprawa uziemienia otokowego budynku szkoły podczas przełożenia opaski odbojowej - wykonanie za pomocą taśmy ze stali ocynkowanej ogniowo, zakopanej na głębokości co najmniej 0,7 metra, w odległości około 1 metra od ścian zewnętrznych. Taśma powinna stanowić układ zamknięty. Rezystancja uziemienia nie więcej niż 5 Ω.

4.2.5. Aktualizacja/wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej:

Wykonawca zaktualizuje / opracuje komplet dokumentacji projektowej powykonawczej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową:

- w 3-ch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na nośniku DVD: opis format PDF i DOC;

rysunki format PDF i DWG.

-1 egz. w wersji papierowej ( teczka, segregator)  zawierające  kopie wniosków do właściwych

jednostek i organów, oryginały uzyskanych  opinii, pozwoleń i decyzji, oraz na nośniku DVD

(w formacie PDF)

-dla PW 3-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku

DVD: opis format PDF i DOC, rysunki format PDF i GWG.

-2 eg. w wersji papierowej dla STWiOR, IBIOZ, ŚE oraz na nośniku DVD format PDF i DOC;

-2 egz. dla KI,PR, w wersji papierowej oraz na nośniku DVD format PDF i XML.

UWAGA: Wymagania opisane w niniejszym  OPZ -Rozdział należy stosować równocześnie

z zapisami zawartymi 	w dokumentach żródłowych.

4.3. Roboty budowlane i usługi okresu realizacji robót obejmują również:

4.3.1.- sporządzenie planu BIOZ;

4.3.2.- przejęcie terenu budowy oraz urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy;

4.3.2.- oznakowanie stref niebezpiecznych, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń

np. na zajęcie pasa drogowego

4.3.3.- wykonanie zakresu wg. dokumentacji projektowej opisanej w OPZ.

4.3.4.-na 14 dni przed zabudową materiału złożenie nadzorowi inwestorskiemu

wniosków materiałowych ( wg. załączonego wzoru) i uzyskanie ich zatwierdzenia,

4.3.5.-przeprowadzenie prób i badań przewidzianych przepisami.

4.3.6.-przeszkolenie pracowników użytkownika z zakresu obsługi

4.3.7.-wykonywanie nadzoru autorskiego

4.3.8.-sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

zgodnie z odnośnymi przepisami,   w tym:

-naniesienie na dokumentacji zmian wprowadzonych w trakcie realizacji;

-oświadczeń kierownika budowy o zakończeniu robót;

-protokołów z badań i prób, w tym termowizyjne.

-instrukcji Obsługi dla zakresu wykonanych robót i instalacji

-powykonawczy audyt energetyczny.

5. Usługi w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

6.1.Udział w przeglądach gwarancyjnych;

6.2. Usuwanie ujawnionych wad i usterek- w terminach wyznaczonych przez 				Zamawiającego/Użytkownika

6.3.Serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji i urządzeń w okresie 			udzielonego okresu gwarancji i rękojmi.

*-może zaistnieć konieczność dokonania poprwek w dokumentacji.

Załączniki:

- Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału/produktu

- Zdjęcia

- Dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby termomodernizacji

- Karta audytu energetycznego

Gorlice, lipiec 2021				sporządził:

………………………………………

Zatwierdził:

………………………………………..