Wręczyca Wielka, dnia …………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

zaprasza do złożenia oferty na:

„Modernizacje pompowni ścieków w miejscowości Wręczyca Wielka przy                               ul. Częstochowskiej”.

- Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pompowni ścieków w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Częstochowskiej.

Wymagania stawiane oferentom wykonania usługi:

- Wykonanie modernizacji istniejącej pompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej i dostosowanie zastosowanych rozwiązań do istniejącej infrastruktury technicznej

- Modernizacja pompowni ścieków wymaga montażu:

- Montaż pomp – 2 szt.

- pompy przystosowane do pracy „na sucho” oraz „na mokro” bez żadnych dodatkowych przeróbek. Komora silnika w całości wypełniona olejem, pompa nie wymaga zewnętrznego układu chłodzenia do pracy na sucho.

- średnica króćca tłocznego pomp nie mniejsza niż 80 mm

- sprawność silnika nie mniejsza od wartości IE3 Premium zdefiniowanych przez normę IEC 60034-30.

- wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonany ze stali nierdzewnej minimum 1.440

- pompy zaprzęgane na stopach sprzęgających i opuszczane za pomocą prowadnic rurowych. Prowadnice jednorurowe. Nie dopuszcza się do użycia prowadnic linowych.

b) wyposażenie zbiornika pompowni ścieków:

- podest obsługowy – stal nierdzewna

- drabinka złazowa do dna ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna

- poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal

nierdzewna

- krąg H=1000 i pokrywa do zbiornika DN1500 – 1kpl.

- kominki wentylacyjne – PCV

- właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 – żeliwo

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki

STAL/PE

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym

- wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego:

- wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, odporna  na promieniowanie

UV,

- kontrolka poprawności zasilania,

- kontrolka awarii ogólnej,

- kontrolka awarii pompy nr 1,

- kontrolka awarii pompy nr 2,

- kontrolka pracy pompy nr 1,

- kontrolka pracy pompy nr 2;

- wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

- stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

d) wpięcie do systemu monitoringu poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy i instalacji nowego systemu monitoringu. Modernizowany obiekt należy wpiąć do systemu wizualizacji funkcjonującego w Oczyszczalni Ścieków Truskolasy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowej umowy, a w szczególności zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie analiz laboratoryjnych oraz zobowiązuje się utrzymywać te uprawnienia przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za dobór urządzeń na potrzeby modernizowanej pompowni oraz prawidłowość wykonania modernizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy

- W sytuacji mającej wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego.

- Kryterium oceny ofert

Cena za wykonanie zamówienia – 100%

- Termin realizacji zamówienia

Do 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Gminy Wręczyca Wielka, która znajduje się pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings

do dnia 09 04 2020, do godz. 1000.

- Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie realizowane przelewem na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Michał Krysiński, pokój nr 11, 
tel. 34-377-84-11.