Załącznik nr 5 do SWZ 
Sprawa 50/2021

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie regeneracji kabiny do pojazdu STAR 266

Regeneracja kabiny do pojazdu STAR 266 powinna być wykonana zgodnie
z dokumentacją remontową opracowaną przez Wykonawcę na podstawie instrukcji remontowych producenta, zwaną dalej Zakładową dokumentacją remontową (ZDR), uwzględniającą co najmniej zakres określony w niniejszych Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych (WET), uzgodnioną z Szefostwem Służby Czołgowo-Samochodowej IWsp SZ. Wymóg uzgodnienia ZDR dotyczy tylko Wykonawcy, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, z którym planuje
się podpisać umowę. Dostarczenie dokumentacji do uzgodnienia przez SSCz-Sam IWsp SZ winno nastąpić min. 5 dni roboczych przed planowanym terminem podpisania umowy.

- WYMAGANIA OGÓLNE.

  - Regeneracja winna zapewnić przywrócenie pełnej sprawności technicznej kabiny pojazdu oraz wszystkich podzespołów, mechanizmów i urządzeń w niej zamontowanych.

  - Zamawiający określi w SIWZ numery katalogowe kabin wytypowanych do regeneracji, w  ilości zgodnej z planem rzeczowo-finansowym.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcom zgromadzone w 3. Regionalnej Bazie Logistycznej  – Skład Stężyca i przeznaczone do regeneracji  kabiny Star 266                     (wraz z protokołami stanu technicznego), w celu dokonania wstępnej oceny ich stanu technicznego, niezbędnej do sporządzenia oferty cenowej.

  - Termin prowadzenia wstępnej oceny stanu technicznego (oględzin) zgromadzonych kabin rozpocznie się z chwilą ukazania się ogłoszenia
o wszczęciu postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

4.  Braki wykazane w protokołach stanu technicznego podlegają ukompletowaniu podczas regeneracji i muszą być wkalkulowane w cenę oferty złożonej przez Wykonawcę.

  - Umowa zostanie zrealizowana w terminie do  120 dni od daty jej podpisania  w zakresie ilości gwarantowanej, oraz w zakresie ilości opcjonalnej w terminie do 90 dni od daty otrzymania powiadomienia o uruchomieniu opcji.

  - Ewentualne ilości kabin do regeneracji wynikające z prawa opcji zostaną określone dla Wykonawcy, przez Zamawiającego  w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

  - W terminie 7  dni od daty otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy potwierdzoną za zgodność kopię  polisy na potwierdzenie iż, jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt na sumę nie mniejszą niż:

- 600 000,00 zł;

8.    W terminie 7  dni od daty otrzymania zawiadomienia  o uruchomieniu opcji lub części opcji, Wykonawca dostarczy potwierdzoną za zgodność kopię  polisy na potwierdzenie iż, jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt na sumę określoną przez Zamawiającego w zawiadomieniu dla ilości opcjonalnej.

- WARUNKI PRZEKAZANIA KABIN DO REGENERACJI.

- Przekazanie kabiny z pojazdu STAR 266 do regeneracji odbywa się
u Przekazującego, najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Na okoliczność przyjęcia kabin, Wykonawca sporządza protokół przyjęcia-przekazania, (podpisany przez Przekazującego i Wykonawcę).

- Jeżeli w czasie odbioru Wykonawca nie zgłosi w protokole zastrzeżeń, co do kompletności kabin (zgodności z protokołami stanu technicznego), wszelkie ujawnione po tym czasie braki przyjmuje na własny koszt i ryzyko - jest zobligowany do ich uzupełnienia.

- Jeżeli w czasie odbioru Wykonawca zgłosi zastrzeżenia co do kompletacji kabiny (zgodności z protokołami stanu technicznego), zgłoszone rozbieżności wykraczające poza zakres planowanej regeneracji określony w WET powinny zostać ujęte w protokole przyjęcia-przekazania. Na tej podstawie Zamawiający w terminie 10 dni poinformuje Wykonawcę o decyzji, co do dalszej regeneracji kabiny (np. wymiany kabiny na inną).

- Wykonawca odbiera od Przekazującego kabiny na własny koszt i ryzyko. Po wykonanej usłudze dostarcza je na własny koszt i ryzyko do określonego Odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy defektacja przyjętej do regeneracji kabiny wykaże,
że jej naprawa okaże się niemożliwa, Wykonawca sporządza protokół stanu technicznego lub weryfikacji i po jego potwierdzeniu przez właściwe RPW (wyznaczone przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości
i Kodyfikacji, które jest odpowiedzialne za realizację procesu rządowego zapewnienia jakości Government Quality Assurance) przesyła do Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 7 dni powinien podjąć decyzję w zakresie zwrotu kabiny do Przekazującego oraz wydania innej kabiny w stanie technicznym umożliwiającym realizację umowy. Dopuszcza się zwrot kabin w stanie rozkompletowanym wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę protokołem stanu technicznego lub weryfikacji o którym mowa w ppkt. 5.

- Pobranie przez Wykonawcę nowego funduszu naprawczego do regeneracji nie stanowi podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy. W przypadku braku funduszu naprawczego na wymianę sporządzony zostanie aneks do umowy, zmieniający ilość asortymentu podlegających regeneracji oraz ogólną wartość umowy.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH REGENERACJI.

  - Po wykonaniu pełnego demontażu kabiny - podzespołów, mechanizmów
i urządzeń w niej zamontowanych, proces technologiczny regeneracji powinien obejmować wykonanie (przeprowadzenie) weryfikacji poszczególnych elementów, a także wykonanie co najmniej następujących operacji, zabiegów lub czynności w zakresie odtworzenia pełnej sprawności:

ZAKRES REGENERACJI KABINY STAR 266:

    - obligatoryjne:

        - naprawy blacharskie korpusu kabiny – wykonanie napraw blacharskich przez prostowanie, wymianę uszkodzonych fragmentów lub wymianę całych elementów poszycia nadwozia (np.: błotnika, atrapy, ramki okna odwietrznika);

        - naprawy pęknięć korpusu kabiny - wykonanie naprawy przez spawanie,
w przypadkach koniecznych (po stwierdzeniu osłabienia materiału lub konstrukcji) - zastosowanie dodatkowego wzmocnienia - nakładki;

        - usunięcie ognisk korozji - oczyszczenie, a przy dużych ubytkach materiału wymianę fragmentu lub całego elementu oblachowania
na nowy;

        - pęknięcia zderzaków - wymiana na nowe;

        - pęknięcia pokrywy silnika - naprawa;

        - odnowienie powłoki lakierniczej kabiny (zewnętrznej i wewnętrznej);

        - konserwacja antykorozyjna;

        - doszczelnienie i konserwacja antykorozyjna profili zamkniętych;

        - wymiana wszystkich uszczelek (uszczelnień) na nowe;

        - wymiana wiązek instalacji elektrycznej na nowe, naprawa lub wymiana pozostałych elementów instalacji elektrycznej (włączników, przełączników, itd.);

        - wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
na nowe;

        - wymiana koła kierownicy na nowe;

        - naprawa kolumny kierowniczej (wałki, złącze), a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

        - wymiana izolacji termiczno-akustycznej,  dywaników gumowych oraz izolacji tylnej kabiny na nowe;

        - wymiana rolety i cięgna rolety zasłony chłodnicy na nowe;

        - regeneracja filtra powietrza, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowy;

        - wymiana węży i łączników gumowych filtra powietrza na nowe;

        - wymiana pojemników i przewodów układów wspomagania 
i hamulcowego na nowe;

- naprawa stelaży siedzeń poprzez prostowanie, w tym wymianę zniekształconych sprężyn oraz materiałów wypełniające poduszki;

- wymiana tapicerki (poszycie foteli i leżanki, paneli bocznych, pokrywy silnika) na nowe;

- naprawa tablicy wskaźników, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nową;

- naprawa mechanizmów podnoszenia szyb, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

- naprawa mechanizmu wycieraczek wraz z mechanizmem napędowym, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana
na nowe;

- wymiana  ramion oraz piór wycieraczek na nowe;

- naprawa przełącznika zespolonego, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

- naprawa zamków i klamek drzwi, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

- naprawa urządzenia grzejno-wentylacyjnego,  a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

- naprawa układu spryskiwania szyb, w tym wymiana kompletnego zbiornia spryskiwacza szyb i końcówek spryskiwaczy na nowe;

- szyby zmatowione, zarysowane lub pęknięte - wymiana na nowe;

- wymiana osłon pedałów na nowe;

- wymiana osłony dźwigni zmiany biegów;

- naprawa lusterek i wsporników lusterek a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe;

- napawa elementów układu sterowania hamulcami zasadniczym 
i pomocniczym) oraz sprzęgłem, a w przypadku braku możliwości naprawy wymiana elementów na nowe.

UWAGA:

Wskazówki dotyczące zapisu - w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowe, dotyczą wymiany na nowe elementów, które w wyniku weryfikacji uznano za niesprawne i gdy zgodnie z ZDR nie przewiduje się prowadzenia naprawy/regeneracji tych elementów lub zakres wymaganych prac naprawczych/regeneracyjnych powoduje, że ich wykonanie ze względów ekonomicznych jest niezasadne.

Natomiast zapisy np. o treści - wymiana wszystkich uszczelek (uszczelnień) na nowe oznaczają, że Zamawiający nie dopuszcza dla tych elementów naprawy lecz wymaga obligatoryjnej wymiany na nowe.

  - Po wykonanej regeneracji, wszystkie kabiny do pojazdu STAR 266 powinny spełniać następujące warunki techniczne i wymagania:

    - wszystkie zamontowane podzespoły, mechanizmy i urządzenia powinny być sprawne technicznie i zamontowane tak, jak przewiduje konstrukcja całego pojazdu jako zespołu;

    - parametry techniczne wszystkich zamontowanych podzespołów, mechanizmów i urządzeń winny spełniać wymagania określone 
w Zakładowej Dokumentacji Remontowej (elementy nowe - parametry nominalne, jak dla nowej kabiny, elementy naprawiane lub regenerowane - parametry naprawcze);

    - wszystkie podzespoły, mechanizmy i urządzenia zamontowane winny włączać się i wyłączać płynnie, bez zacięć i zgrzytów;

    - zamki powinny działać bez zacięć oraz dokładnie wprowadzać i lekko zamykać drzwi przy ich zatrzaskiwaniu. Zamknięte drzwi powinny równo przylegać do otworu drzwiowego nadwozia. Blokada klamek powinna działać pewnie i bez zacięć. Drzwi kabiny nie mogą otwierać
się samoczynnie. Zawiasy drzwi powinny być pewnie przykręcone;

    - uszczelnienia okien, drzwi, dźwigni i pedałów powinny zabezpieczyć wnętrze kabiny przed przedostawaniem się spalin, wody i kurzu
z zewnątrz;

    - połączenia elektryczne poszczególnych elementów osprzętu elektrycznego winny być zgodne pod względem połączeń i oznaczeń przewodów ze schematem instalacji elektrycznej. Przewody elektryczne
w miejscach połączenia z zaciskami lub końcówkami nie powinny wykazywać zmniejszenia przekroju żył. Ułożenie przewodów na częściach kabiny w miejscach doprowadzeń do zacisków i w miejscach przejść przez ścianki powinno być wykonane tak, aby przewody posiadały luzy przewidziane w dokumentacji technicznej i były zabezpieczone przed przetarciem wskutek drgań i wstrząsów po zamontowaniu w pojeździe;

    - przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne powinny zapewniać właściwy i jednoznaczny odczyt parametrów oraz sygnalizować włączenie lub wyłączenie urządzeń;

    - powierzchnie oblachowania winny być równe, zachowywać swój kształt i profil;

    - wszelkie naprawy blacharskie, spawalnicze i  lakiernicze kabiny, powinny zostać wykonane starannie, zgodnie z procesami technologicznymi. Miejsca napraw powinny być estetycznie wykończone i zabezpieczone odpowiednią powloką malarska i/lub antykorozyjną. Jakiekolwiek odstępstwa, w tym zakresie są niedopuszczalne;

    - w przypadku braku wyposażenia kabiny w układ włączania lampy odległościowej „NOTEK” naprawa instalacji elektrycznej powinna uwzględniać jej uzupełnienie o ww. układ.

    - kabina winna być pomalowana zgodnie z technologią zakładową, lakierem koloru ciemnozielonego, posiadającym własności maskujące. Zastosowana farba winna spełniać wymogi NO-80-A200. Powłoka lakiernicza winna być jednolita, ciągła, pozbawiona zacieków, rys
i niedomalowań. Lakier nie może pokrywać szyb, uszczelek, szkieł, świateł, listew ozdobnych, klamek, itp. elementów.

    - profile zamknięte kabiny powinny być pomalowane na jednolity kolor, materiałami przeznaczonymi do konserwacji podwozi samochodowych, tworzącymi elastyczną i jednolitą powłokę.

    - wszystkie wyłożenia i obicia tapicerskie wykonane jako nowe, winny być czyste, estetycznie przymocowane do odpowiednich elementów bazowych. Kolor i deseń pokryć tapicerskich foteli w odcieniach barwy szarej i szaro-czarnej.

    - kabina po usłudze regeneracji musi spełniać wszystkie parametry techniczne danego wyrobu określone przez producenta, zwłaszcza
w zakresie bezpieczeństwa i wpływu na awaryjność układów pojazdu.

    - kabina powinna zostać poddana procesowi konserwacji zapewniającej okres jej przechowywania w warunkach magazynowych minimum
36 miesięcy licząc od daty dostarczenia wyrobów (jako kompletnej kabiny)
do Odbiorcy.

    - kabina powinna posiadać prawidłowo zamocowane uchwyty na broń (kbk AKMS).

    - wymienione w procesie naprawy elementy, dla których wymagane jest posiadanie homologacji (np. elementy układu oświetlenia, szyby) obligatoryjnie muszą posiadać stosowne oznaczenia homologacji.

    - kabina powinna być ukompletowana zgodnie z dokumentacją techniczną
i katalogami części zamiennych pojazdu STAR 266.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI ODBIORU KABINY PO REGENERACJI.

  - Na podstawie opracowanej identyfikacji, analizy i oceny ryzyka niespełnienia przez SpW wymagań jakościowych, Zamawiający opracowuje:

  - Uzupełnienie do arkusza analizy ryzyka, jeżeli posiadana wiedza i wyniki własnej identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wskazują na możliwość wystąpienia innych ryzyk, niż ujęte w arkuszu opracowanym przez SSCz.-
Sam.;

  - Opracowanie klauzuli jakościowej do umowy zawierającej wymagania dotyczące zapewnienia jakości naprawianego SpW.

  - Wszystkie wymagania jakościowe umowy będą podlegać nadzorowaniu realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (wskazane przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji), zgodnie 
z planem nadzorowania, opracowanym z uwzględnieniem zapisów umowy, klauzuli jakościowej zawartej w umowie, arkusza analizy ryzyka oraz własną identyfikacją, analizą i oceną ryzyka.

  - Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez RPW realizacji umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań.

  - Miejscem przeprowadzenia nadzorowania jakości  jest siedziba Wykonawcy lub miejsce przez niego wskazane. W przypadku realizacji nadzorowania jakości  poza siedzibą Wykonawcy, koszy odbioru (o ile występują), pokrywane są zgodnie z postanowieniami zawartymi w klauzuli jakościowej (opracowanej przez Zamawiającego z uwzględnieniem identyfikacji, analizy               i oceny ryzyka niespełnienia przez SpW wymagań jakościowych otrzymanej                 z SSCzSam).

  - Z przeprowadzonego nadzorowania jakości  Wykonawca dostarczy wraz 
z kabinami do odbiorcy „Świadectwo zgodności” wystawione i podpisane przez Wykonawcę oraz akceptowane przez przedstawiciela wojskowego, jako potwierdzenie spełnienia wymagań niniejszych WET.

  - Kabiny zostaną przekazane przez Wykonawcę dla Odbiorcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie uzgodnionym bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą 
a Odbiorcą.

  - W przypadkach prezentowania odmiennego stanowiska pomiędzy stronami  (Wykonawcą i Odbiorcą) nt. stanu ilościowo-jakościowego dostarczonej kabiny, tj. wyglądu zewnętrznego, jakości wykonania, stanu technicznego, itp., Odbiorca informuje o zaistniałej sytuacji Zamawiającego, który wystąpi do Dyrektora WCNJiK o skierowanie przedstawiciela uprzednio wskazanego RPW do Odbiorcy, w celu wypracowania wspólnego stanowiska
dot. dostarczonego asortymentu.

  - Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem realizacji umowy, o stanie jej realizacji oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.

  - Podstawą dokonania odbioru przez Odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę:

    - „Protokołu odbioru” podpisanego przez Wykonawcę i RPW;

    - indywidualnych kart gwarancyjnych;

    - kopii faktury.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI PO WYKONANEJ REGENERACJI.

  - Wykonawca powinien udzielić na regenerowaną kabinę gwarancji na okres 
nie krótszy niż 12 miesięcy. Okresy gwarancyjne rozpoczynają bieg z chwilą zamontowania ww. części zamiennych w pojazdach po ewentualnym okresie ich przechowywania, o którym mowa w pkt. 2.15.

  - Gwarancja musi obejmować również podzespoły, mechanizmy
i urządzenia zamontowane w kabinie, nabywane/naprawiane przez Wykonawcę lub naprawiane przez podwykonawców (kooperantów).

  - O wadzie wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio
lub  za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony narodowej, użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół  reklamacji" wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Sporządzający „Protokół reklamacji" jest zobowiązany jeden jego egzemplarz przekazać RPW – w przypadku JW poprzez Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych 
w dostarczonym asortymencie, Wykonawca:

  - rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 7 dni licząc od daty jego otrzymania;

  - skieruje ekipę serwisową do Użytkownika nie później niż 7 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego. Jeżeli w powyższym terminie nie jest to możliwe, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Użytkownika o nowym terminie, podając przyczyny opóźnienia realizacji reklamacji.

  - usunie wadę w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”.

  - Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad w zregenerowanej kabinie  jednostka użytkująca nie mogła z niej korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. W przypadku braku możliwości usunięcia wad elementów kabiny objętych gwarancją, Wykonawca wymieni je na nowe w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca dokona wymiany bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

- KLAUZULA JAKOŚCIOWA

#### KLAUZULA JAKOŚCIOWA Nr 71/3RBLog/2020

#### do umowy naprawy/regeneracji  kabin pojazdu STAR 266

#### z wykonawcami krajowymi, z wykonawcą zagranicznym z kraju należącego do NATO, który implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju, z którym podpisano porozumienie MoU, z wykonawcą  zagranicznym z krajów nienależących do NATO, z którym  nie podpisano porozumienia MoU lub krajów należących do NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107

- System zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015.

- Do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte  w AQAP 2110 wyd. D wersja 1.

- Wymagania jakościowe umowy określone w ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające nadzorowaniu przez RPW, przywołuje niezbędny zakres badań i potwierdzeń , które dotyczą jakości SpW)

podlegają procesowi nadzorowaniu jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy             w systemie zarządzania jakością  realizowanemu przez …….. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe – RPW…………………………………......………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….............

(zamawiający wpisuje nr i adres RPW)

- W przypadku realizacji rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) w państwie wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum o porozumieniu (Memorandum of Understanding – MoU), proces koordynuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z siedzibą przy  ul. Nowowiejskiej 28a, 00-909 Warszawa, które powiadomi ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

(zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej Instytucji Narodowej państwa będącego dostawcą)

- Wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione 
z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, zawierające  wymagania jakościowe oraz umożliwiające  przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA w przypadku realizacji umów                                      z podwykonawcami  zagranicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany  dostarczyć do RPW kopie umów podpisanych 
z podwykonawcami,  wynikających  z realizacji umowy z zamawiającym

- Wykonawca  potwierdzi, że SpW spełnia wymagania umowy dostarczając wraz z SpW  świadectwo zgodności (Certificate of Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę/podwykonawcę  oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego lub GQAR-(Government Quality Assurance Representative) z państwa wykonawcy/podwykonawcy – w przypadku realizacji procesu GQA  u wykonawcy/podwykonawcy zagranicznego.

- W przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym  nie  podpisano porozumienia MoU zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z postanowieniami MoU.

- Zamawiający:

- Podejmuje ostateczna decyzję  w zakresie odstępstw  od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany przez  gestora lub COL i RPW

- Może upoważnić szefa RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako niewielkie, poprzez umieszczenie stosownego upoważnienia  w umowie, upoważnienie takie  ma zastosowanie  do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań jakościowych

10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) 
o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych,

11) Wykonawcy  znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego                    w trakcie wykonania  umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania 
przedstawiciela wojskowego wynikające z  zakresu niezbędnych potrzeb, związanych                                      z realizowanymi przez niego zadaniami

# Footnotes

którą opracowano na podstawie wymagań w stosunku od instytucji właściwej w zakresie formułowania wymagań jakościowych w systemie zapewnienia jakości SpW, zgodnie z §9 ppkt. 1 Decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 126 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy 
(pkt. 4.7.9. ppkt 6. Procedury P-02 )