|  | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę |

kkkkkk

Zasilanie ~ / V / Hz				3 / 400 / 50

Wydajność tłoczenia l/h 			500 – 1000

Ciśnienie bar / MPa 				30 – 200 / 3 – 20

Maks. temperatura °C 				80 / 155

Moc przyłącza kW 				do 8,0

Zużycie paliwa kg/h 				do 7

Zbiornik paliwa l 				do 25

Ciężar kg 						do 170

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik temperatury spalin

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

- Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi

- Czujnik poziomu paliwa

- Filtr wody zamontowany na wejściu

- Tryb wytwarzania pary

- System tłumienia drgań

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho

- System zapobiegający korozji i odkładania kamienia

- 2 zbiorniki na detergenty

- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)

- Pistolet spryskujący

- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED

- Wąż wysokociśnieniowy 8-10 m

Wyposażenie dodatkowe:

- Lanca do piany TR o wydajności 900-2500 l/h

Koło, 09.07.2020 r.

lllll