## .................................., dnia ……………...……

## Dane Wykonawcy

Nazwa:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dane składającego oświadczenie:

Imię i nazwisko:	...............................................................................................................................

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*)

# FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych,  laptopów, komputerów stacjonarnych, stacji graficznych, monitorów, urządzeń peryferyjnych oraz serwera i macierzy.

| a | Część I zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych serwerów, switchów 5-cio portowych, UPS-ów |
| --- | --- | --- |
| b | Część II zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych laptopów, stacji dokujących |
| c | Część III zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych zestawów komputerowych, roboczych stacji graficznych, stacji wysokowydajnej; |
| d | Część IV zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek |
| e | Część V zamówienia | dostawa poleasingowych zestawów komputerowych, poleasingowego tabletu, poleasingowych monitorów |
| f | Część VI zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych monitorów |
| g | Część VII zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych dysków i pendrive-ów |
| h | Część VIII zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych kart graficznych, pamięci ram |
| i | Część IX zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych klawiatur i myszek komputerowych |
| j | Część X zamówienia | dostawa fabrycznie nowych nieużywanych słuchawek, kamer, projektorów |
| k | Część XI zamówienia | dostawa fabrycznie nowego nieużywanego serwera i macierzy |

Tabela nr 1

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Serwer plików razem z dyskami - 1 szt. | 1.1 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Serwer plików (NAS) |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 22500 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Architektura procesora | 64-bitowy x86 |  |
|  | Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) |  |
|  | Pamięć systemowa(RAM) | Min. 32 GB DDR4, 4 gniazda pamięci z czego 2 wolne przy 32GB |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | Min. 128GB DDR4 |  |
|  | Pamięć flash | Min. 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem) |  |
|  | Wnęka dysków | 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s |  |
|  | Kompatybilność dysków | 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |  |
|  | Hot plug/Hot Swap | Tak |  |
|  | Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak |  |
|  | Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | Min. 2 szt. |  |
|  | Gniazdo PCIe | Min. 4 szt. : Slot 1: PCIe Gen 2 x4 (PCH) Slot 2: PCIe Gen 3 x8 (CPU) Slot 3: PCIe Gen 3 x4 (CPU) Slot 4: PCIe Gen 3 x4 (CPU) |  |
|  | Port USB 3.1 Gen 2 | Min. 1 gniazdo typu C USB 3.1 Gen2 4 gniazda typu A USB 3.1 Gen2 |  |
|  | Port USB 3.0 | 4 szt. |  |
|  | Tryb RAID | Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 |  |
|  | Obsługa RTRR | Tak |  |
|  | Możliwość działania jako rejestrator systemu monitoringu z kamerami IP | Tak |  |
|  | Oprogramowanie | Dedykowane producenta |  |
|  | Kształt | 2U do montażu stelażowego |  |
|  | Szyny RACK 2U | Tak |  |
|  | Zasilanie | redundantne |  |
|  |  | DYSKI |
|  | Dysk HDD | 4x HDD 4TB(przeznaczenie: NAS i monitoring) |  |
|  | Dysk SSD | 2x SSD 4TB(przeznaczenie: NAS i monitoring) |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 1.2 | Serwer razem z dyskami - 1 szt. | 1.2 ……………………………………….………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Serwer |  |
|  | Procesor | -2x CPU(przeznaczenie CPU: serwer) -Min. 12 rdzeni/24 wątki. Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 23500 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Rok produkcji procesora | Nie starszy niż 2021r. |  |
|  | Pamięć RAM | -Min. 6x 16GB DDR4 RDIMM -Obsługa do 1TB pamięci RDIMM DDR4 w 16 slotach. |  |
|  | Kontroler RAID | -Sprzętowy, PCIe Gen. 3 -Cache 4GB -RAID: 0/1/5/6/10/50/60 -Rodzaje dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA, 3Gb/s SAS/SATA |  |
|  | Obudowa | -Typu Rack, wysokość 2U; -Minimum 12 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi montaż serwera do szafy rack 19’’; |  |
|  | Szyny Montażowe | Szyny ruchome z ramieniem na kable |  |
|  | Karta sieciowa | Dual Port (2x RJ-45, 1Gb/s) |  |
|  | Karta sieciowa OCP | Intel ® X710-T4L Quad Port (4x RJ-45, 10Gb/s, 10GBase-T, OCP 3.0) lub równoważny Warunki równoważności: Konfiguracja portu: Quad Szybkości transmisji danych na port: 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb QoS na chipie i zarządzanie ruchem – tak Elastyczne partycjonowanie portów – tak Kolejki urządzeń maszyny wirtualnej (VMDq) – tak Obsługa PCI-SIG SR-IOV – tak Szybkość i szerokość gniazda: 8.0 GT/s, x 8 Lane Konfiguracja portu: Quad Szybkości transmisji danych na port: 10/5/2.5/1GbE, 100Mb Typ interfejsu systemu: PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Obsługa dużych ramek: Tak Obsługiwane interfejsy: NBASE-T, SFI, KR, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T Typ interfejsu systemu: PCIe 3.0 (8.0 GT/s) Rodzaj okablowania: RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Wysokość wspornika: OCP 3.0 |  |
|  | Dyski twarde | -Zainstalowane 4 dyski SAS o pojemności 1,2TB każdy, 15K RPM, dyski Hotplug; -Obsługa dysków SAS, SATA-SSD; -Zamontowane 12 kieszeni do montażu dysków (6 sztuk dla dysków SAS, w czterech z nich zamontowane dyski oraz 6 kieszeni do montażu dysków SATA-SSD) |  |
|  | Moduł SD | Czytnik Internal Dual SD z kartą micro SDHC/SDXC o pojemności 32GB |  |
|  | Zasianie | Min. 2x 800W (Hot-Plug, redundancja) |  |
|  | Zarządzanie | Możliwość konfiguracji i edycji zakresu możliwych do wyświetlenia informacji z pozycji software zarządzającego serwerem zdalnie jak również bezpośrednio z poziomu zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web do konfiguracji serwera oraz obsługi zainstalowanych systemów (także SSL, SSH) |  |
|  | Wspierane OS | -Windows Server 2019 -Hyper-V -VMWare ESXi 7 i nowsze |  |
|  | Gwarancja | - Min. 36 miesięcy gwarancji w miejscu instalacji; -Uszkodzony dysk twardy zostaje u użytkownika -Dostępność części zamiennych minimum przez 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia |  |
| 1.3 | Switch 5 portów - 5 szt. | 1.3 ……………………………………….………w ilości 5 szt. |
| 1. | Typ | Switch |  |
| 2. | Rodzaj obudowy | biurkowy |  |
| 3. | Prędkość magistrali | 10GB /s |  |
| 4. | Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 2000 |  |
| 5. | Ilość portów | 5 portów 10/100/1000 |  |
| 6. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 1.4 | UPS (preferowany model: UPS Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR) - 6szt. | Switch |
| 1. | Topologia | Offline |  |
| 2. | Moc pozorna | 1200 VA |  |
| 3. | Moc skuteczna | 750 W |  |
| 4. | Napięcie wejściowe | 184 - 264 V |  |
| 5. | Gniazda wyjściowe | RJ-45 (in/out) French/Belgian - 8 szt. |  |
| 6. | Czas przełączania | Max. 5 ms |  |
| 7. | Interfejs komunikacyjny | USB |  |
| 8. | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |  |
| 9. | Sygnalizacja pracy | Diody LED |  |
| 10. | Typ obudowy | Tower |  |
| 11. | Dodatkowe informacje | Zimny start Dioda LED wymiany akumulatora Alarmy dźwiękowe Automatyczny test Wyłącznik automatyczny |  |
| 12. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |

Tabela nr 2

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Laptop A -1 szt. | 2.1 ……………………………………….………w ilości 1 szt. |
|  | Typ/przeznaczenie | 2w1/multimedialny |  |
|  | Matryca | 10,5”, (min. 1920 x 1080 ) Dotykowa |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 2 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 2950 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8 GB |  |
|  | Dysk twardy | Min. 128 GB |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB-C – 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | Odłączana typu TypeCover |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | Kamerka internetowa | Tak |  |
|  | Waga | Max. 0,7kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.2 | Laptop B - 1 szt. | 2.2 ……………………………………….………w ilości 1 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 13-13,3”, (min. 1920 x 1080 Full HD), OLED |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście Pass Mark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 10050 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 NVMe (Podstawowy) |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.0 |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt. HDMI 2.0b - 1 szt. Czytnik kart pamięci micro SD - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | Kamera internetowa | Tak, Kamera na podczerwień |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.3 | Laptop C – 14 szt. | 2.3 ……………………………………….………w ilości 14 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 Full HD), Matowa |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 10450 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 NVMe (Podstawowy) |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.1 |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak, Tak |  |
|  | Kamerka z wbudowaną zaślepką | Tak |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.4 | Laptop D – 2 szt. | 2.4 ……………………………………….………w ilości 2 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa, IPS |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 10000 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 1TB SSD M.2 NVMe (Podstawowy) |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.0 -2 szt. USB Typu-C - 2 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak, Tak |  |
|  | Waga | Max 2kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.5 | Laptop E – 5 szt. | 2.5 ……………………………………….………w ilości 5 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biznesowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 3840 x 2160 4K UHD), Matowa, IPS |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
|  | Procesor | Min. 6 rdzeni/12 wątków, Taktowanie rdzenia minimum 2.6GHz(Tryb turbo min. 4,9GHz) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 27000 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 2933 MHz Ilość banków pamięci: 2 Możliwość rozbudowy do 64GB |  |
|  | Dysk twardy | Min. 2TB SSD M.2 NVMe(Podstawowy) |  |
|  | Karta graficzna | Dedykowana (do gier) min. 4GB RAM 128 Bit |  |
|  | Audio i wideo | Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera |  |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Komunikacja | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth Modem WWAN 5G (wbudowany) |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.1 - 2 szt. USB Typu-C Thunderbolt 4 - 2 szt. HDMI - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci – 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura wyspowa, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | Waga i wymiary | Max. 1,9 kg Szerokość max. – 37 mm Głębokość max. – 25 mm Wysokość max. – 20 mm |  |
|  | Czytnik linii papilarnych, Układ szyfrowania TPM, Czytnik Smart Card, Wzmocniona konstrukcja | Tak, Tak, Tak, Tak |  |
|  | Podłączenie stacji dokującej do laptopa | Kabel Thunderbolt Split(z zasilaniem) |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.6 | Laptop F – 2 szt. | 2.6 ……………………………………….………w ilości 2 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 17.0-17.3”, 2560 x 1440 (WQHD), Matowa, Min. 165Hz |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 23050 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 1TB SSD M.2 NVMe (Podstawowy) |  |
|  | Karta graficzna | Min. Dedykowana minimum 8GB GDDR6 |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.0 - 2 szt. USB 2.0 – 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. Mini DisplayPort – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
| 2.7 | Stacja dokująca A – 2 szt. | 2.7 ……………………………………….………w ilości 2 szt. |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: Displayport – 2 szt. HDMI – 2 szt. Thunderbolt 3 DownStream (wideo/dane) – 1 szt. USB 3.1 Gen 2 – 5 szt. (co najmniej jeden z opcją ciągłego ładowania) Gigabit port Ethernet – 1 szt. Port combo jack 3,5mm (słuchawki/mikrofon) – 1 szt. |  |
|  | Zabezpieczenia | Gniazdo blokady Kensington |  |
|  | Moc | Zasilacz min. 220 W umożliwiający ładowanie laptopa poprzez podłączoną stację dokującą(w zestawie zasilacz) |  |
|  | Waga i wymiary | Max. 550g |  |
|  | Okablowanie | Wszystkie niezbędne przewody umożliwiające podłączenie stacji dokującej do Laptopa z możliwością ładowania ze stacji dokującej |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.8 | Stacja dokująca B – 1 szt. | 2.8 ……………………………………….………w ilości 1 szt. |
|  | Kompatybilność | Uniwersalny |  |
|  | Złącze stacji dokującej | Thunderbolt 3, USB |  |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Moc | min.: 180W |  |
|  | Porty USB | • min. USB 3.0 - 3 szt. • min. USB 3.0 Typ C - 1 szt. • min. Thunderbolt - 1 szt. • HDMI - 1 szt. • RJ-45 (LAN) Gigabit - 1 szt. • DisplayPort - 2 szt. • DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Dodatkowe informacje | • Plug & Play • Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) • Funkcja Power Delivery |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |

Tabela nr 3

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Zestaw komputerowy A - 1 szt. | 3.1 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | biznesowy |  |
|  | Płyta główna | Sloty PCI-E / M.2 (min.) 1 x PCIe x16 1 x PCIe x4 1 x PCIe x1 1 x M.2 22x80mm Złącza (min.) 3 x USB 3.0 3x USB 3.1 1x USB Type -C 2 x USB 2.0 1 x Gniazdo uniwersalne audio 2 x DisplayPort 1 x RJ-45 (LAN) Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Procesor | Min. 6 rdzeni Min. 3,2 GHz (Turbo 4,6GHz) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 12409 punktów na dzień 13.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 2933MHz, możliwa rozbudowa do 128GB Min. 4 banki pamięci w tym 2 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min 512GB (SSD M.2, PCIe, NVMe) |  |
|  | Napęd optyczny | Tak |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
|  | Karta Graficzna | Min. zintegrowana |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Obudowa | Typ: Mini Tower |  |
|  | Wymiary / waga | Wymiary maksymalne Wysokość: 37 cm Szerokość: 178cm Głębokość: 34 cm Waga maksymalna: 10 kg |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 300W |  |
|  | Bezpieczeństwo | Slot zabezpieczenia Kensington i Padlock ring TPM 2.0 |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Aktualizacja Windows 11 | Zgodny z wymaganiami systemu Windows 11 |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty/Inne | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Typ myszy | Optyczna |  |
|  | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Rolka | Tak |  |
|  | Profil myszki | Uniwersalna |  |
| 3.2 | Zestaw komputerowy B - 9 szt. | 3.2 ………………….………………………w ilości 9 szt. |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -DisplayPort – 2 szt. |  |
|  | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 16700 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 2933MHz, możliwa rozbudowa do 128GB Min. 4 banki pamięci w tym 2 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 512 GB SSD NVMe+ min. 1TB HDD |  |
|  | Napęd optyczny | Tak, DVD RW |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Dedykowana, umożliwiająca podłączenie minimum 3 monitorów ze złączami DisplayPort i/lub HDMI |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Typ obudowy | SFF |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro PL lub (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty/Inne | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Typ myszy | Optyczna |  |
|  | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Rolka | Tak |  |
|  | Profil myszki | Uniwersalna |  |
| 3.3 | Zestaw komputerowy C - 10 szt. | 3.3 ……………………….…………………w ilości 10 szt. |
|  | Typ | Graficzna stacja robocza |  |
|  | Ram | Min. 16gb DDR5 |  |
|  | Procesor | Min. 12 rdzeni 2,1GHz (4,8GHz Turbo) 25MB cache Osiągający w teście PassMark wynik średniej oceny procesora min. 31000 punktów na dzień 13.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Karta graficzna | Min. 4GB RAM 4x Display Port Osiągający w teście PassMark Video Card wynik średniej oceny procesora min. 6500 punktów na dzień 13.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Złącza na tylnym panelu | Minimum; 1x RJ45 2x USB 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2 Audio Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Złącza na przednim panelu | Minimum: 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C 1X USB 3.2 Gen 2 Audio Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 NVMe 1000 GB |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/- RW |  |
|  | Czytnik kart pamięci | Min. SD |  |
|  | Zasilacz | Min 500W |  |
|  | Oprogramowanie | Windows 11 Pro PL lub (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | waga | Maks. 11 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Typ myszy | Optyczna |  |
|  | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Rolka | Tak |  |
|  | Profil myszki | Uniwersalna |  |
| 3.4 | Zestaw komputerowy D - 1 szt. (preferowany model: HP Workstation Z4 G4 8JPB5EA - Intel Core i9 10900X / 32 GB / 1000 GB / nVidia Quadro P620 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro) | 3.4 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ sprzętu | stacja robocza |  |
|  | Typ obudowy | Mini Tower |  |
|  | Przeznaczenie | dla biznesu |  |
|  | Procesor | Min. 10 rdzeni Min 3,7 Ghz (turbo 4,5GHz) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 22659 punktów na dzień 20.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Ilość pamięci [GB] | Min. 32GB DDR4 2933MHz, możliwa rozbudowa do 128GB Min. 8 banki pamięci w tym 4 wolne |  |
|  | Dyski twarde | Min. 1TB SSD NVMe |  |
|  | Karta graficzna | Min. 2GB RAM 4x Display Port Osiągający w teście PassMark Video Card wynik średniej oceny procesora min. 3629 punktów na dzień 20.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Liczba zatok 5,25 cala | Min. 2 |  |
|  | Liczba wolnych zatok 5,25 cala | Min. 1 |  |
|  | Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | Min. 2 |  |
|  | Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | Min. 1 |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
|  | Obsługiwane karty pamięci | Min. SD, SDHC, SDXC |  |
|  | Typ karty dźwiękowej | Min. zintegrowana |  |
|  | Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |  |
|  | HD Audio | tak |  |
|  | Liczba głośników | 1 |  |
|  | Typ głośników | zintegrowane |  |
|  | Komunikacja |  |
|  | Liczba kart sieciowych | 1 |  |
|  | Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |  |
|  | Typ karty sieciowej | zintegrowana |  |
|  | WLAN | tak |  |
|  | Bluetooth | Tak |  |
|  | Złącza z tyłu obudowy |  |
|  | Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 6 |  |
|  | DisplayPort z tyłu | tak |  |
|  | Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | 4 |  |
|  | Liczba portów LAN z tyłu | 1 |  |
|  | Liczba portów PS/2 z tyłu | 2 |  |
|  | Liczba wejść audio z tyłu | 1 |  |
|  | Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |  |
|  | Złącza z przodu lub boku obudowy |  |
|  | Łączna liczba portów USB z przodu | 4 |  |
|  | Liczba portów USB 3.0 z przodu | 4 |  |
|  | Liczba portów USB Powered z przodu | 1 |  |
|  | Liczba wejść audio z przodu | 1 |  |
|  | Złącza płyty głównej |  |
|  | Liczba złączy PCI Express 16x | 2 |  |
|  | Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | 1 |  |
|  | Liczba złączy PCI Express 8x | 1 |  |
|  | Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | 1 |  |
|  | Liczba złączy PCI Express 4x | 2 |  |
|  | Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | 2 |  |
|  | Liczba złączy SATA | 6 |  |
|  | Liczba złączy USB 3.0 | 1 |  |
|  | Oprogramowanie |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro z możliwość aktualizacji do Windows 11 Pro (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Szerokość [mm] | Max.169 |  |
|  | Głębokość [mm] | Max.445 |  |
|  | Wysokość [mm] | Max. 386 |  |
|  | Waga [kg] | Max.11 |  |
|  | Zasilanie |  |
|  | Moc zasilacza [W] | Min.1000 |  |
|  | Sprawność zasilacza [%] | 90 |  |
|  | Gwarancja/Inne |  |
|  | Obsługa beznarzędziowa obudowy | tak |  |
|  | Obsługa beznarzędziowa dysków | tak |  |
|  | Kolor | czarny |  |
|  | Mysz | Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa Profil myszy: Praworęczny Typ myszy: Laserowa Wbudowany akumulator: Tak Dla graczy: Nie Mysz pionowa: Nie Interfejs: Bluetooth, USB-C Rodzaj zasilania: Akumulatorowe Zasięg [m]: 10 Rozdzielczość: 4000 dpi – możliwość regulacji DPI Liczba przycisków: 7 Liczba rolek: 2, elektromagnetyczne kółko wykonane z obrobionej stali Programowalne przyciski: Tak |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| 3.5 | Zestaw komputerowy E - 1 szt. | 3.5. …………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Graficzna stacja robocza |  |
|  | Ram | Min. 64gb DDR4-2933 |  |
|  | Procesor | Min. 16 rdzeni Min. 1,8GHz (5,1GHz Turbo) 30MB cache Osiągający w teście PassMark wynik średniej oceny procesora min. 36064punktów na dzień 13.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Karta graficzna (mogą być dwie karty po 16gb) | Min. 16GB GDDR6 Rdzenie CUDA 3072 Szyna pamięci: 256-bit Typ chłodzenia : aktywny Typ złącza magistrali: PCI-E 16x, PCI-E 3.0 Złącze DisplayPort: 4 szt. Osiągający w teście PassMark Video Card wynik średniej oceny procesora min. 16160 punktów na dzień 01.08.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Złącza na tylnym panelu | Minimum; 1x RJ45 1x PS/2 2x USB 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 Audio HDMI Port szeregowy Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Złącza na przednim panelu | Minimum: 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C 1X USB 3.2 Gen 2 Audio Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Dysk twardy | SSD M.2 NVMe 1000 GB |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/- RW |  |
|  | Czytnik kart pamięci | Min. SD |  |
|  | Zasilacz | Min 950W |  |
|  | Oprogramowanie | Windows 10 Pro 64bit PL lub nowszy lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikat/Inne | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Typ myszy | Optyczna |  |
|  | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Rolka | Tak |  |
|  | Profil myszki | Uniwersalna |  |
| 3.6 | Zestaw komputerowy F- 1 szt. | 3.6 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -DisplayPort – 2 szt. |  |
|  | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 16700 punktów na dzień 15.07.2022. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 2933MHz, możliwa rozbudowa do 128GB Min. 4 banki pamięci w tym 2 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 512 GB SSD NVMe + min. 1TB HDD |  |
|  | Napęd optyczny | Tak |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Dedykowana, umożliwiająca podłączenie minimum 3 monitorów ze złączami DisplayPort i/lub HDMI |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Typ obudowy | SFF |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | Oprogramowanie | Windows 10 Pro 64bit PL lub nowszy lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, oświadczenie producenta o gotowości przejęcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z tych zobowiązań przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera serwisowego. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Typ myszy | Optyczna |  |
|  | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Rolka | Tak |  |
|  | Profil myszki | Uniwersalna |  |

Tabela nr 4

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Urządzenie wielofunkcyjne A (preferowany model: Brother MFC-L2732DW (MFCL2732DWYJ1)) - 4 szt. | 4.1 ……………………….……………………w ilości 4 szt. |
|  | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
|  | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 A5 A6 Letter Formaty niestandardowe |  |
|  | Prędkość druku | Min.: 34 stron na minutę |  |
|  | Pamięć | Min. 128 MB |  |
|  | Procesor | Min. 600 MHz |  |
|  | Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności; | Min: 50 arkuszy |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | Min.: 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi, |  |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
|  | Podajnik dokumentów skanera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |  |
|  | Interfejsy | Hi-Speed USB 2.0 LAN (Ethernet) 10Base-T/100Base-TX Wi-Fi Direct |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Toner startowy |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max.: 12 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 4.2 | Urządzenie wielofunkcyjne B (preferowany model: HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw (7KW75A)) - 1 szt. | 4.2 ……………….….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Technologia druku | Laserowa, kolor |  |
|  | Przeznaczenie | Biznesowe |  |
|  | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |  |
|  | Normatywny cykl pracy (maksimum) | 40000 stron / miesiąc |  |
|  | Zalecana miesięczna ilość stron | 150 - 2500 stron |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 A5 A6 Letter Formaty niestandardowe |  |
|  | Prędkość druku | Min.: 21 stron na minutę |  |
|  | Pamięć | Min. 256 MB |  |
|  | Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności; | Min: 50 arkuszy |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | Min.: 600 x 600dpi |  |
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
|  | Rozdzielczość skanowania, sprzętowa | Maks. 300 × 300 dpi (w kolorze i czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Maks 1200 × 1200 dpi (skaner płaski) |  |
|  | Podajnik dokumentów skanera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany |  |
|  | Interfejsy | RJ-11, RJ-45, USB typ A (host), USB typ B, WiFi |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Tonery 4 (czarny, błękitny, purpurowy, żółty) |  |
|  | Kolor | Biały |  |
|  | Waga | Max.: 19 kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 4.3 | Urządzenie wielofunkcyjne C - 1 szt. | 4.3 ……………………….…………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe, kolorowe laserowe, z funkcją skanowania i kopiowania. |  |
| 2. | Rozmiary mediów | Wydruk i skanowanie w formatach A4 i A3 |  |
| 3. | Obszar skanowania | Min. A4 Rozdzielczość optyczna min. 600x600 dpi |  |
| 4. | Szybkość drukowania | W kolorze min. 24str/min W czerni min. 24str/min |  |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | Mniejszy lub równy 12s |  |
| 6. | Jakość druku | Do 1200 dpi |  |
| 7. | Max. miesięczny cykl pracy | Do 100 000 stron miesięcznie |  |
| 8. | Druk dwustronny | automatyczny |  |
| 9. | Podajniki papieru | min.4 podajniki pojemność min.1500 arkuszy(2xA4 – po 500 str. + 1xA3 500 str.) |  |
| 10. | Odbiornik wydruków | pojemność min. 500 arkuszy |  |
| 11. | Pamięć drukarki | min 4GB możliwość rozszerzenia pamięci |  |
| 12. | Dysk twardy | pojemność min. 200GB |  |
| 13. | Interfejsy | port USB min. 10/100 Ethernet |  |
| 14. | Funkcje drukowania | Automatyczny wybór podajnika druk osobisty druk bezpieczny |  |
| 15. | Funkcje skanowania | Automatyczny podajnik z dupleksem na min. 100 stron Wysyłanie skanu emailem Zapis skanu na nośniku USB Zapis skanu w folderze sieciowym |  |
| 16. | Zarządzanie drukarką | Możliwość zarządzania przez http Panel LCD |  |
| 17. | Wyposażenie drukarki | Kasety z tonerem (wszystkie kolory) Przewód zasilający Instrukcja użytkownika Sterowniki na płycie CD |  |
| 18. | Zapasowe materiały eksploatacyjne | Dostarczony oddzielnie zapasowy komplet kaset z tonerem(wszystkie kolory) |  |
| 19. | Żywotność materiałów eksploatacyjnych | Tonery min. 20 000 stron wg. deklaracji producenta Bębny światłoczułe min. 100 000 stron wg. deklaracji producenta |  |
| 20. | Koszty drukowania | Koszt wydruku jednej strony <35gr (obliczony wg. wzoru: cena bębnów/ilość stron + cena tonerów/ilość stron). Ceny przyjąć dla materiałów oryginalnych, liczba stron zgodna z deklarowaną przez producenta. |  |
| 21. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy z naprawą w miejscu instalacji |  |
| 4.4 | Urządzenie wielofunkcyjne D - 1 szt. | 4.4 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Typ | urządzenie wielofunkcyjne laserowe (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) w kolorze |  |
| 2. | Prędkość drukowania | Kolorowe: do 22 str./min, Czerń: do 22 str./min |  |
| 3. | Wydruki dwustronne | Automatyczny druk dwustronny |  |
| 4. | Zalecany miesięczny nakład | Do 1,500 stron |  |
| 5. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 30,000 stron miesięcznie |  |
| 6. | Prędkość procesora | Min. 1.0 GHz |  |
| 7. | Pamięć drukowania | Min. 512 MB |  |
| 8. | Podłączenie | Ethernet 10/100 BaseTX, Szybki interfejs USB 2.0 (Type A - Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (typ B), WLAN 802.11 b/g/n |  |
| 9. | Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi, |  |
| 10. | Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | max 11 sekund (czarno-białe) |  |
| 11. | Funkcje drukowania | Min. : Układ broszury, Układanie, Tryb roboczy, Dupleks, Zadania zwykłego typu, Interfejs dotykowy, Orientacja, Wydruk identyfikatora zadania na marginesie, Obrót obrazu o 180 stopni, Zapisane ustawienia, Stan podajników i tonera, Znak wodny |  |
| 12. | Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Drukowanie z komputerów Chromebook™, Usługi druku Mopria™, Wi-Fi Direct |  |
| 13. | Obsługa systemów operacyjnych | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |  |
| 14. | Maksymalna rozdzielczość kopii | Do 600 x 600 dpi |  |
| 15. | Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 10.5 sekund czarno-białe / 14 sekund kolor |  |
| 16. | Kompresja faksu | MH/MR/MMR/JBIG |  |
| 17. | Funkcje faksu | Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczne zmniejszenie, Emisja, Compression Auto Answer, Faksowa książka adresowa, Przesyłanie faksu , Filtrowanie niechcianych faksów |  |
| 18. | Docelowe miejsca skanowania | E-mail, FTP, USB umieszczona z przodu, Network or USB connected computer, folder sieciowy Windows |  |
| 19. | Formaty plików skanowania | JPEG, Non searchable PDF, TIFF |  |
| 20. | Rozdzielczość skanowania (optyczna) | 600 x 600 dpi |  |
| 21. | Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Wydajność: 50 arkuszy 104 x 148 mm to 216 x 356 mm |  |
|  | Pojemność na papier | Taca (Taca główna): 250 arkuszy, Taca (Otwór do podawania ręcznego): 1 arkuszy |  |
| 23. | Rozmiar papieru | Taca (Taca główna): Rozmiary niestandardowe: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm Taca (Otwór do podawania ręcznego): Rozmiary niestandardowe: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm |  |
| 24. | Pojemność wyjścia | 120 arkuszy |  |
| 25. | Typy mediów | papier zwykły, papier lekki, papier ciężki, brystol, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papeteria, papier z nadrukami, papier powlekany, papier błyszczący, papier szorstki/bawełniany, papier z recyklingu |  |
| 26. | Funkcje zabezpieczeń | Security Guide (PDF), środki kontroli dostępu, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Zarządzanie certyfikatami, Drukowanie poufne, Aktualizacje firmware z podpisem cyfrowym, Separacja faksu od sieci, Ograniczenia logowania, Kasowanie pamięci nieulotnej, Filtrowanie portu, Chronione gniazda USB, Bezpieczna zmiana hasła, Filtrowanie połączeń TCP, TLS 1.3, WPA 3 |  |
| 27. | Wymiary Minimalne (sz x g x w) | Maks.: 420 x 400 x 350 mm |  |
| 28. | Waga | Maks.: 20 kg |  |
| 29. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 4.5 | Drukarka (preferowany model: CANON PIXMA TR150 z baterią A4) - 1 szt. | 4.5 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Technologia druku | Atrament – kolor |  |
| 2. | Funkcje | Drukowanie |  |
| 3. | Obsługiwane formaty nośników | Min.: A4 |  |
| 4. | Prędkość druku | mono (A4) [str. / min.] : 9 kolor (A4) [str. / min.] : 5 |  |
| 5. | Podajnik papieru | Tylna taca: maks. 50 arkuszy (papier zwykły) |  |
| 6. | Rozdzielczość drukowania | Maks. 4800 × 1200 dpi |  |
| 7. | Druk dwustronny (dupleks) | Ręczny |  |
| 8. | Wyświetlacz | Min.: Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala/3,6 cm (monochromatyczny) |  |
| 9. | Interfejsy | Hi-Speed USB (USB typu C) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a8 Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, hasło administratora Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz, 5 GHz |  |
| 10. | Dołączone akcesoria | 2 kasety z atramentem: czarny (pigmentowy BK) i kolorowy (BK, C, M, Y) |  |
| 11. | Kolor | Czarny |  |
| 12. | Wymiary (szer.× dł.× wys.) | Maks: 330 × 200 × 70 mm |  |
| 13. | Waga | Max.: 2,2 kg |  |
| 14. | Źródło zasilania | Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz |  |
| 15. | Pobór mocy | Wył.: około 0,3 W Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): około 1,1 W Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około 1,7 W Standardowe zużycie energii elektrycznej 0,24 kWh25 |  |
| 16. | Bateria | Typ: Litowo-jonowy Min.: Napięcie: DC 10,8 V, 2170 mAh Maks: Czas ładowania (godz.): około 2 godziny 20 min (zasilacz sieciowy), około 5 godzin / USB1.5A Min.: Wskazanie pozostałego ładunku: Dioda LED, 4 poziomy |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 18. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 4.6 | Urządzenie wielofunkcyjne E (preferowany model: Brother MFC-L3770CDW (MFCL3770CDW)) - 1 szt. | 4.6 …………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Technologia druku | Laserowa, kolorowa |  |
| 2. | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, faksowanie |  |
| 3. | Obsługiwane formaty nośników | Min. A4 A5 A6 |  |
| 4. | Rodzaje podajników | Min. Podajnik standardowy, Podajnik wielofunkcyjny, Automatyczny podajnik dokumentów |  |
| 5. | Szybkość druku mono | Min. 24 str./min. |  |
| 6. | Szybkość druku w kolorze | Min. 24 str./min. |  |
| 7. | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| 8. | Rozdzielczość druku mono | Min. 600x600 dpi |  |
| 9. | Rozdzielczość druku kolor | Min. 600x600 dpi |  |
| 10. | Czas wykonania pierwszego wydruku | Maks. 14 s. |  |
| 11. | Rozdzielczość skanowania | Min. 1200x2400 dpi |  |
| 12. | Typ skanera | Podwójny CIS |  |
| 13. | Skanowanie dwustronne | TAK |  |
| 14. | Podajnik skanera | TAK (z dupleksem) |  |
| 15. | Rozdzielczość kopiowania | Min. 600x600dpi |  |
| 16. | Prędkość kopiowania mono | Min 24 str/min |  |
| 17. | Prędkość kopiowania kolor | Min 24 str/min |  |
| 18. | Funkcje kopiowania | Zmniejsz lub zwiększ rozmiar dokumentu z 25% do 400% co 1% |  |
| 19. | Wyświetlacz | Wbudowany, dotykowy min.: 9” |  |
| 20. | Pamięć | Min 512MB |  |
| 21. | Prędkość procesora | Min: 800MHz |  |
| 22. | Pojemność odbiornika głównego | Min 150 arkuszy |  |
| 23. | Pojemność podajnika głównego | Min 250 arkuszy |  |
| 24. | Pojemność podajnika ADF | Min 50 arkuszy |  |
| 25. | Podajnik wielofunkcyjny | Min 30 arkuszy |  |
| 26. | Interfejsy | USB, LAN (Ethernet), WIFI, NFC |  |
| 27. | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel USB, Tonery startowe, Kabel faksu |  |
| 28. | Kolor | biały |  |
| 29. | Poziom hałasu | Max. 47 dB |  |
| 30. | Wysokość | Max. 41cm |  |
| 31. | Szerokość | Max. 51cm |  |
| 32. | Głębokość | Max. 42 cm |  |
| 33. | Waga | Max. 25 Kg |  |
| 34. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 35. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |

Tabela nr 5

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Poleasingowy Zestaw komputerowy A – 13 szt. | 5.1 ……………………….………………………w ilości 13 szt. |
|  | Komputer (model przykładowy: Lenovo M710s SFF) |  |
|  | Procesor: | Min. Intel Core i5 generacji VII lub równoważny Warunki równoważności: Liczba rdzeni fizycznych: 4 Liczba wątków: 4 Pamięć podręczna: 6MB |  |
|  | Taktowanie procesora (GHz): | 3.0 |  |
|  | Liczba rdzeni procesora: | 4 |  |
|  | Ilość Procesorów: | 1 |  |
|  | Chłodzenie procesora: | Radiator + Wentylator |  |
|  | Pamięć RAM: | 16 GB |  |
|  | Typ pamięci RAM: | DDR4 |  |
|  | Dysk: | 480 GB SSD |  |
|  | Karty graficzna: | Min. zintegrowana |  |
|  | Napęd: | DVDRW |  |
|  | Obudowa: | SFF |  |
|  | Porty Na Płycie: | 4x DIMM DDR4, 1x PCIe 3.0 x16 (niski profil), 2x PCIe 3.0 x1 (niski profil), 1xM2 WLAN, SATA |  |
|  | Zewnętrzne porty: | 6xUSB 3.1, 2xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xCOM (RS-232), 2xDisplayPort, 1xVGA,1xRJ-45, Audio |  |
|  | Dźwięk: | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Komunikacja: | LAN 10/100/1000 Mbps |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Stan techniczny: | Klasa A |  |
|  | Zawartość Zestawu: | Klawiatura przewodowa PL (przykładowy model: Dell KB216-B QuietKey USB), mysz przewodowa (przykładowy model: Dell MS116 optyczna czarna USB), kabel zasilający, Kabel typ: USB - USB Typ-B 3 m |  |
|  | Gwarancja: | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Mysz |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa |  |
|  | Sensor | Optyczny |  |
|  | Liczba przycisków | 3 |  |
|  | DPI | 1000 dpi |  |
|  | Profil | Uniwersalny |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja: | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
|  | Typ | Niskoprofilowa, Klasyczna |  |
|  | Łączność | Przewodowa |  |
|  | Kolor | Czarny/Szary |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Klawisze multimedialne/funkcyjne | Tak |  |
|  | Interfejs | USB |  |
|  | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Monitor (model przykładowy: Dell P2414H) |  |
|  | Rozmiar matrycy | 23,8” |  |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
|  | Złącza | Display Port, DVI, VGA |  |
|  | Format | 16:9 |  |
|  | Kąty widzenia | 178° x 178° |  |
|  | HUB USB | TAK |  |
|  | Jasność | 250 cd |  |
|  | Typ matrycy | LED IPS |  |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa, Antyodblaskowa |  |
|  | Podstawa monitora | Standardowa |  |
|  | Dodatkowe informacje | Funkcja PIVOT (obrót ekranu o 90 stopni) Zintegrowany HUB USB |  |
|  | Dołączone wyposażenie | W komplecie kabel zasilający, kable sygnałowe: Display Port, DVI-D, VGA |  |
|  | Stan techniczny: | Klasa A |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.2 | Tablet poleasingowy – 1 szt. (model przykładowy: Apple iPad Air 2 Cellular A1567 A8 9,7" 2GB 32GB iOS) | 5.2 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Taktowanie procesora (GHz): | Min. 1.5 |  |
|  | Liczba rdzeni procesora: | Min. 2 |  |
|  | Dysk: | Min. 32GB |  |
|  | Pamięć RAM: | Min. 2 GB |  |
|  | Komunikacja: | Min. Bluetooth Wi-Fi |  |
|  | Nawigacja: | A-GPS GPS GLONASS |  |
|  | Transmisja danych: | 4G (LTE) lub lepiej |  |
|  | Funkcje: | tethering (hot-spot) odblokowanie za pomocą odcisku palca |  |
|  | Czujniki: | Akcelerometr Barometr magnetometr czytnik linii papilarnych czujnik światła żyroskop |  |
|  | Rozdzielczość aparatu tylnego: | Min. 8 Mpx |  |
|  | Rozdzielczość aparatu przedniego: | Min. 1.2 Mpx |  |
|  | Złącza: | Min. Wejście 3,5 mm jack stereo Lightning |  |
|  | Rozdzielczość natywna: | Min. 2048 x 1536 |  |
|  | Nagrywanie Video: | Min. FullHD 1080p, HD 720p |  |
|  | Przekątna ekranu w calach: | 9.7 |  |
|  | Typ matrycy: | IPS |  |
|  | System operacyjny: | iOS |  |
|  | Wersja systemu operacyjnego: | do iOS 15 |  |
|  | Akumulator: | litowo-polimerowy |  |
|  | Pojemność akumulatora: | Min. 7340 mAh |  |
|  | Stojak do tabletu | Tak |  |
|  | Rodzaj produktu | Podstawka na tablet |  |
|  | Wymiary | 318x81x228 mm |  |
|  | Waga | 410g |  |
|  | Materiał | Aluminium |  |
|  | Kompatybilność | Urządzenia do 13” |  |
|  | Miejsce montażu | Ściana, szafka, biurko |  |
|  | Rozstaw ramion | 16-26 cm |  |
|  | Funkcje | Możliwość regulacji konta nachylenia ekranu, Antypoślizgowe wykończenie, Głowica oraz ramiona regulowane w zakresie 360 stopni, Dolne ramie w zakresie 180 stopni, Nóżki posiadają maksymalny rozstaw 90 stopni. Wszystkie śrubki są zabezpieczone gumowymi zaślepkami. konstrukcja pozwala na bezproblemowe podpięcie kabli np.: do ładowarki |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Kabel do ładowania |  |
|  | TYP | Kabel kątowy USB-A - Lightning do iPhone iPad Airpods 2.4A |  |
|  | Długość | 2m |  |
|  | Wtyczka Lightening | pod kątem 90° |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.3 | Monitor poleasingowy – 5 szt. (model przykładowy: NEC MultiSync EA244WMi) |  |
|  | Przekątna ekranu | 24,1” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1200 |  |
|  | Format ekranu | 16:10 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 350 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,27 x 0,27 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 8kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.4 | Poleasingowy Zestaw komputerowy B – 2 szt. |  |
|  | Komputer (model przykładowy: Dell Precision T7910) |  |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 3szt -USB2.0 – 3 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 2 szt. -PS/2 – 1 szt. |  |
|  | Procesor | Dwa procesory Wymagania każdego: Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 10440 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 2133MHz Min. 16 banki pamięci w tym 14 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 480 GB SSD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Min. 4GB Osiągający w teście PassMark CPU G3D Mark wynik średniej oceny min. 3900 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. Złącza: DisplayPort x2 DVI x1 |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Napęd optyczny | Tak, z nagrywarką |  |
|  | Waga | Max. 18kg |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Mysz |  |
|  | Typ | Mysz bezprzewodowa laserowa |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 5 |  |
|  | Rolka przewijania | 1, przechylana |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Waga | Max. 135g (razem z bateriami) |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa, USB |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Monitor (model przykładowy: EIZO EV2450) |  |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 250 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,2745 x 0,2745 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 6,2kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.5 | Poleasingowy Zestaw komputerowy C – 2 szt. |  |
|  | Komputer (model przykładowy: HP Z440 E5-1603v3 16GB 256G W10P 2x Quadro P4000) |  |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -PS/2 – 2 szt. |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 6990 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 2133MHz Min. 8 banki pamięci w tym 6 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 256 GB SSD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Dwie karty graficzne. Wymagania każdej: Min. 8GB Osiągający w teście PassMark CPU G3D Mark wynik średniej oceny min. 11430 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. Złącza: DisplayPort DVI |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Waga | Max. 14kg |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Mysz |  |
|  | Typ | Mysz bezprzewodowa laserowa |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 5 |  |
|  | Rolka przewijania | 1, przechylana |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Waga | Max. 135g (razem z bateriami) |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa, USB |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Monitor (model przykładowy: EIZO EV2450) |  |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 250 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,2745 x 0,2745 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 6,2kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.6 | Poleasingowy Zestaw komputerowy D – 2 szt. |  |
|  | Komputer (model przykładowy: HP Z440 E5-1650v4 32GB 256GB W10Pro Quadro M5000) |  |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -PS/2 – 2 szt. |  |
|  | Procesor | Min. 6 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 11464 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 2133MHz Min. 8 banki pamięci w tym 4 wolne |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 256 GB SSD |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Min. 8GB Osiągający w teście PassMark CPU G3D Mark wynik średniej oceny min. 9250 punktów na dzień 20.01.2023. Do oferty należy dołączyć wynik testu z zestawienia publikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie powyższych wymogów. Złącza: DisplayPort DVI |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Waga | Max. 14kg |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta stacji roboczej obejmujący proces projektowania i produkcji - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta stacji roboczej - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Deklaracja zgodności CE - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Mysz |  |
|  | Typ | Mysz bezprzewodowa laserowa |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 5 |  |
|  | Rolka przewijania | 1, przechylana |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Waga | Max. 135g (razem z bateriami) |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Klawiatura |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Przewodowa, USB |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
|  | Monitor (model przykładowy: EIZO EV2450) |  |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 250 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,2745 x 0,2745 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 6,2kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

Tabela nr 6

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Monitor A – 8 szt. | 6.1 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 4 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Wbudowany HUB USB |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Akcesoria | Do zestawu dołączone kable zasilające i przewody do monitora HDMI, DVI, DisplayPort |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.2 | Monitor B – 25 szt. | 6.2 ……………………….………………………w ilości 25 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | TAK |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | TAK |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | T Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Zasilacz, Kabel HDMI Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.3 | Monitor C – 7 szt. | 6.3 ……………………….………………………w ilości 7 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście DisplayPort - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB Typu-C (Power Delivery) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt |  |
|  | Głośniki | Nie |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Przejściówka USB-C -> USB |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.4 | Monitor D – 1 szt. | 6.4 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Ekran Przekątna ekranu [cal] | 27 |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min.: 3840 x 2160 |  |
|  | Proporcje ekranu | 16:9 |  |
|  | Podświetlenie ekranu | LED |  |
|  | Ekran obrotowy (pivot) | Tak |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | Min. 60 |  |
|  | Czas reakcji matrycy [ms] | Maks.: 5 [GTG] |  |
|  | Kontrast statyczny | Min.: 1000:1 |  |
|  | Jasność ekranu [cd/m2] | Min: 350cd/m2 |  |
|  | Głębokość kolorów | 10 bit |  |
|  | Wielkość plamki | Maks.: 0.155 |  |
|  | Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 (pion), 178 (poziom) |  |
|  | Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |  |
|  | Standard VESA [mm] | 100 x 100 |  |
|  | Głośniki | Min. 2 x 5 W |  |
|  | Inne | USB Up-stream (przez USB-C), USB Koncentrator 2x USB3.0, HDR10, HDR Effect, VESA DisplayHDR400, Reader Mode, Flicker safe, Kalibracja Fabryczna, Kalibracja sprzętowa (True Color Pro), On Screen Control, SUPER+Resolution, Color Weakness, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, RADEON FreeSync, Smart Energy Saving |  |
|  | Złącze HDMI | Min. 2 szt |  |
|  | Złącze USB 3.0 | Min. 2 szt. |  |
|  | Złącze USB Type-C | Min. 1 szt. |  |
|  | Złącze Thunderbolt | tak |  |
|  | Złącze DisplayPort | Min. 1 szt. |  |
|  | Wyjście liniowe audio | Tak |  |
|  | Urządzenie bez podstawy (mm) | Maks. 620 x 370 x 45 mm |  |
|  | Waga bez podstawy [kg] | Maks. 4 kg |  |
|  | Przeznaczenie | Do domu i biura |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny |  |
|  | Wyposażenie | Kabel HDMI, Kabel USB-C, Kabel zasilający |  |
|  | Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Pobór mocy czuwanie [W] | Maks. 0.5 |  |
|  | Pobór mocy włączony [W] | Maks. 34W |  |
|  | Podstawa | Odłączalna Pochylenie Obracanie (stopnie) Regulacja wysokości (zakres) Pivot Przybliżanie / Oddalanie Podstawa Typu Ergo |  |
| 6.5 | Monitor E – 4 szt. | 6.5 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27" |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Typ ekranu | Płaski |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 (WQHD) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 70 Hz |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |  |
|  | HDR | Nie |  |
|  | Czas reakcji | 5 ms |  |
|  | Wbudowany kalibrator | Nie |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania |  |
|  | Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |  |
|  | Jasność | 350 cd/m² |  |
|  | Kontrast statyczny | 1 000:1 |  |
|  | Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
|  | Złącza | Min. HDMI - 1 szt. DVI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt |  |
|  | Tuner TV | Nie |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy | Max. 30 W |  |
|  | Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Wbudowany HUB USB |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.6 | Monitor F – 4szt. | 6.6 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 |  |
|  | Typ ekranu | zakrzywiony |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 144 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 1 ms (MPRT) |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie monitora musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.7 | Monitor G – 1 szt. | 6.7 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Przekątna | 86" |  |
|  | Podświetlenie: | Direct type LED |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 3840x2160 |  |
|  | Współczynnik kontrastu | 1 200:1 |  |
|  | Jasność | 370 |  |
|  | Contrast ratio (dynamic) | 4 000:1 lub lepiej |  |
|  | Kąty widzenia | 178° |  |
|  | Czas reakcji | 8 ms lub lepiej |  |
|  | Liczba głośników | 2 |  |
|  | Żywotność | Min. 50 000 godzin |  |
|  | Wattów na głośnik | 15W |  |
|  | Twardość powierzchni | Min. 7H |  |
|  | Szkło | Anti Glare + Anti Finger Print |  |
|  | Ambient light sensor | Tak |  |
|  | Air gap | 4,00mm |  |
|  | Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm): | 2019 x 1209 x 116 |  |
|  | Waga netto | Max. 73kg |  |
|  | Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm |  |
|  | Otwory VESA | 800*400 |  |
|  | W pudełku | Europejski standardowy przewód zasilający (3 m), Przewód zasilający w standardzie amerykańskim (3 m), Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii (3 m), Kabel USB Kabel HDMI (5 m), 2x pióro do pisania, Zdalne sterowanie, Bateria, Płyta CD, Skrócona instrukcja obsługi |  |
|  | Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Kontrola 4 x Interaktywny USB-B, 1 x RS232 |  |
|  | rozmiar ramki (top) | 27,00mm |  |
|  | rozmiar ramki (left) | 27,00mm |  |
|  | rozmiar ramki (right) | 27,00mm |  |
|  | Warunki pracy | 20% ~ 80% RH, Temperatura (maksymalna) 40°C |  |
|  | System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome |  |
|  | Punkty dotyku | 20 |  |
|  | Narzędzie dotyku | Finger, Passive infra-red pen |  |
|  | Wykrywanie pióra / palca: | Tak |  |
|  | Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |  |
|  | Zużycie energii (tryb czuwania) | ≤ 0.5 W |  |
|  | Zużycie energii (maksymalne) | 450W |  |
|  | Android | Android 8.0 |  |
|  | CPU: | Dual-core A73 and dual-core A53 |  |
|  | GPU | Mali G51*2 |  |
|  | Pamięć RAM | 3 GB |  |
|  | ROM | 16 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 6.8 | Monitor H – 1 szt. | 6.8 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | rozmiar ekranu | min. 86 cali, 16:9; |  |
|  | typ podświetlenia | LED; |  |
|  | rozdzielczość: min | 3840x2160; |  |
|  | głębia kolorów | 1,07 mld; |  |
|  | jasność | 370 cd/m2 |  |
|  | współczynnik kontrastu (dynamiczny) | co najmniej 4000:1; |  |
|  | czas reakcji matrycy | 6 ms lub lepiej |  |
|  | kąt patrzenia | min 178 stopni |  |
|  | powłoka antyodblaskowa | TAK |  |
|  | hartowane szkło | H7 |  |
|  | zabezpieczenie przed śladami palców | TAK |  |
|  | technologia dotyku | podczerwień |  |
|  | urządzenie piszące | cienkie |  |
|  | liczba punktów dotykowych | min. 20 |  |
|  | mocowanie VESA | 800x400 mm |  |
|  | stelaż dla VESA: 800x400 mm | min. 80 kg; |  |
|  | liczba złączy DisplayPort | min. 1; |  |
|  | liczba złączy HDMI | min. 4 |  |
|  | liczba złączy VGA | min. 1; |  |
|  | liczba portów USB | min. 5 |  |
|  | liczba portów LAN | min. 1 |  |
|  | wyjście optyczne | TAK |  |
|  | wejście jack 3.5 mm | TAK |  |
|  | wejście mikrofonowe | TAK |  |
|  | tryb tablicy interaktywnej | TAK |  |
|  | głośniki | TAK |  |
|  | system operacyjny Android | Android wersja min 8.0; |  |
|  | pamięć RAM | min. 3 GB |  |
|  | oprogramowanie do współpracy z | MS Windows 10, Linux i Andoid |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 7

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Dysk A - 2 szt. | 7.1 ……………………….………………………w ilości 2 szt. |
|  | Typ | HDD do pracy ciągłej |  |
|  | Pojemność | 10TB |  |
|  | Format | 3,5” |  |
|  | Interfejs | SATA 3 |  |
|  | Przepustowość | 6 Gb/s |  |
|  | Prędkość | 7200rpm |  |
|  | Cache | 256MB |  |
|  | Waga | Max. 750g |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.2 | Dysk B – 10 szt. | 7.2 ……………………….………………………w ilości 10 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny |  |
|  | Pojemność | 2TB |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.3 | Dysk C – 1szt. | 7.3 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny |  |
|  | Pojemność | 4TB |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.4 | Dysk D – 1 szt. | 7.4 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny SSD |  |
|  | Pojemność | 1TB |  |
|  | Interfejs | USB 3.1 |  |
|  | Prędkość | 10 GB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max. 100g |  |
|  | Dodatkowe | Odporność na drgania, wibracje, upadki |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.5 | Dysk E – 3 szt. | 7.5 ……………………….………………………w ilości 3 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny SSD |  |
|  | Pojemność | 2TB |  |
|  | Interfejs | USB 3.1 |  |
|  | Prędkość | 10 GB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe | Odporność na drgania, wibracje, upadki |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.6 | Dysk F - 1 szt. | 7.6……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Zastosowanie | Przemysłowe |  |
|  | Typ | SSD |  |
|  | Typ pamięci flash | TLC 3D |  |
|  | Pojemność | 1TB |  |
|  | Interfejs | SATA III |  |
|  | Technologia | iSLC |  |
|  | Prędkość | 560 / 510 MB/s |  |
|  | 4KB losowo (QD32) R/W (IOPS) | 82000/68000 |  |
|  | Maks. Pobór mocy | 5,9 W |  |
|  | Czujnik termiczny | Tak |  |
|  | Zewnętrzny bufor DRAM | Tak |  |
|  | Szyfrowanie AES | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo ATA | Tak |  |
|  | S.M.A.R.T. | Tak |  |
|  | Niezawodność MTBF | 3 miliony godzin |  |
|  | Zabezpieczenia | Mechanizmem zabezpieczającym pamięć przed uszkodzeniem wynikającym z przyczyn leżących po stronie zasilania |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.7 | Obudowa dysku – 1 szt | 7.7 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Obudowa do dysków: 2,5"; |  |
|  | Rozmiar | 2,5” |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Interfejs dysku | SATA III |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.8 | Dysk G – 4 szt. | 7.8……………………….………………………w ilości 4 szt. |
|  | Typ | Wewnętrzny SSD |  |
|  | Pojemność | 1TB |  |
|  | Rozmiar | 2,5” |  |
|  | Interfejs | Interfejs SATA 6 Gb/s kompatybilny z SATA 3 Gb/s i SATA 1.5 Gb/s |  |
|  | Prędkość odczyt/zapis | 560 MB/s / 530 MB/s |  |
|  | Bezpieczeństwo | AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (eDrive) |  |
|  | Niezawodność MTBF | 1,5 mln godzin |  |
|  | Technologia | V-NAND 3bit MLC |  |
|  | Zużycie energii: Aktywny zapis/odczyt | Średnio: 2,2 W, Maksymalnie: 3,5 W |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.9 | Pendrive A – 10 szt. | 7.9……………………….………………………w ilości 10 szt. |
|  | Pojemność | 128GB |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 |  |
|  | Prędkość odczytu (maksymalna) | 400 MB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Wodoodporność, Wstrząsoodporność, Odporność na temperaturę Odporność na promieniowanie RTG |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.10 | Pendrive B – 45 szt. | 7.10…………………….………………………w ilości 45 szt. |
|  | Pojemność | 32GB |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 |  |
|  | Prędkość odczytu (maksymalna) | 400 MB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe informacje | Wodoodporność, Wstrząsoodporność Odporność na temperaturę, Odporność na promieniowanie RTG |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.11 | Adapter USB – 2 szt. | 7.11…………………….………………………w ilości 2 szt. |
|  | złącza | - USB-C z obsługą Power Delivery 3.0 87W - HDMI 4K 30 HZ / Full HD 60 - HDMI 4K 30 HZ / Full HD 60 HZ - Czytnik kart micro SD - czyta karty do 2 TB - Czytnik kart SD - czyta karty 2 TB - Złącze VGA - RJ-45 Gigabit Ethernet 1000 Mbps - USB 3.0 - USB 3.0 - USB 2.0 - USB 2.0 - Mini Jack Wtyk USB-C 3.1 / Thunderbolt 3.0 |  |
|  | Liczba portów | 12 |  |
|  | Kompatybilność z systemami | Windows 10,8,7, Apple Mac OS Linux, Android Ipad Pro IOS (tylko modele z portem USB-C) |  |
|  | Długość kabla | 130mm |  |
|  | Wymiary | 131x50x14 mm (milimetrów) |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 7.12 | Dysk H – 15 szt. | 7.12…………………….………………………w ilości 15 szt. |
|  | Typ | SSD |  |
|  | Pojemność | 512TB |  |
|  | Interfejs | SATA III |  |
|  | Technologia | 3D TLC NAND flash |  |
|  | Prędkość | Min. 550 / 500 MB/s |  |
|  | 4KB losowo (QD32) R/W (IOPS) | Min: 75500/76800 |  |
|  | S.M.A.R.T. | Tak |  |
|  | Niezawodność MTBF | Min: 2 miliony godzin |  |
|  | TBW | Min: 350 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 8

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Karta grafiki (model preferowany NVIDIA A30) - 1 szt. | 8.1 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1. | Zastosowanie | Serwer |  |
| . | Chłodzenie | Pasywne |  |
|  | Interfejs | PCIe x16 w wersji 3.0 lub 4.0 |  |
|  | Rozmiar | maksymalny format FHFL |  |
|  | Minimalne taktowanie GPU | 930 MHz |  |
|  | Rozmiar pamięci | 24GB |  |
|  | Typ pamięci | HBM2 |  |
|  | Szerokość szyny danych (pamięci) | 3072 b |  |
|  | Maksymalna przepustowość pamięci | 933 GB/s |  |
|  | Maksymalna moc obliczeniowa dla FP32 (pojedyncza precyzja) | 10.32 TFLOPS |  |
|  | Maksymalna moc obliczeniowa dla FP64 (podwójna precyzja) | 5.2 TFLOPS |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 8.2 | Pamięć RAM A – 4 szt. | 8.2 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1. | Typ | DDR4 |  |
|  | Pojemność | 16 GB (2x8GB) |  |
|  | Napięcie | 1,2V |  |
|  | Taktowanie | 2133 MHz |  |
|  | Chłodzenie | Radiator |  |
|  | Opóźnianie | CL 13 |  |
|  | Timingi | CL13-15-15-28 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 8.3 | Pamięć RAM B – 3 szt. | 8.3 ……………………….………………………w ilości 3 szt. |
|  | Typ | DDR4 |  |
|  | Pojemność | 2x 16GB |  |
|  | Napięcie | 1,35V |  |
|  | Taktowanie | Min. 3000 MHz |  |
|  | Chłodzenie | Radiator |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 9

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Klawiatury A i myszki komputerowe A - 6 kpl. | 9.1 ……………………….………………………w ilości 6 kpl. |
| 1, | Mysz bezprzewodowa optyczna |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1000 dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 3 |  |
|  | Rolka przewijania | 1 |  |
|  | Interfejs | 2,4GHz, Nanoodbiornik |  |
|  | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
|  | Typ klawiatury | Membranowa |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
|  | Klawisze internetowe | Tak |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
|  | Komunikacja | Bezprzewodowa 2,4GHz |  |
|  | Inne | Odporna na zachlapanie |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 9.2 | Klawiatura B - 1 szt. | 9.2 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Typ klawiatury | Mechaniczna |  |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |  |
|  | Klawisze multimedialne - liczba | 12 |  |
|  | Akcelerometr | TAK |  |
|  | Touchpad | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |  |
|  | Interfejs | Magnetyczny |  |
|  | Rodzaj zasilania | Akumulatorowe |  |
|  | Podświetlenie | Tak |  |
|  | PEN | TAK |  |
|  | Kompatybilność | Kompatybilny z Microsoft Surface Pro 8 |  |
|  | Głębokość [mm] | 226.1 |  |
|  | Szerokość [mm] | 289.1 |  |
|  | Wysokość [mm] | 4.89 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 9.3 | Mysz B – 3 szt. | 9.3 ……………………….………………………w ilości 3 szt. |
| 1, | Typ | Mysz przewodowa optyczna |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 25600dpi |  |
|  | Liczba przycisków | 6 |  |
|  | Rolka przewijania | 1 |  |
|  | Interfejs | USB |  |
|  | Czas reakcji | 1ms |  |
|  | Długość kabla | Min 2m |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Inne | Regulowany ciężar myszy, profil praworęczny, programowalne przyciski |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 9.4 | Klawiatura C i myszka komputerowa C - 2 kpl. | 9.4 ……………………….………………………w ilości 2 kpl. |
| 1. | Rodzaj przełączników | Mechaniczne |  |
|  | Typ | Niskoprofilowa, Klasyczna |  |
|  | Łączność | Bezprzewodowa |  |
|  | Interfejs | 2,4 GHz, Bluetooth |  |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |  |
|  | Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak |  |
|  | Podświetlenie klawiszy | Tak |  |
|  | Kolor podświetlenia klawiszy | Białe |  |
|  | Rodzaj podświetlenia | Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze |  |
|  | Złącza | USB-C - 1 szt. |  |
|  | Podpórka pod nadgarstki | Nie |  |
|  | Kolor | Grafitowy |  |
|  | Długość przewodu | 1 metr |  |
|  | Czas pracy na baterii | Do 10 miesięcy |  |
|  | Obsługiwane systemy | Windows Mac OS X Linux Chrome OS iOS Android |  |
|  | Obudowa | Aluminiowa Standardowa |  |
|  | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy Regulowane stopki Wbudowana bateria Wskaźnik naładowania baterii Klawisze Easy-Switch - podłączenie nawet trzech urządzeń Zasięg pracy do 10 m Czujnik zbliżeniowy |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel USB-A -> USB-C Odbiornik |  |
|  | Długość | Max. 435mm |  |
|  | Szerokość | Max. 134mm |  |
|  | Waga | Max. 830g |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 10

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Słuchawki A - 8 szt. | 10.1 ……………………….………………………w ilości 8 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne, bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm |  |
|  | Łączność | Min. Bluetooth 5.0 NFC Jack 3,5mm |  |
|  | Zasięg | Min. 10m |  |
|  | Czas pracy | Min. 35h |  |
|  | Mikrofon | TAK |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Aktywna redukcja szumów | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 72 ohm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max. 225g |  |
|  | Inne | Czujnik hałasu szybkie ładowanie Kabel 3,5mm jack min 1,2m Ładowanie usb-c |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.2 | Słuchawki B – 2 szt. | 10.2 ……………………….………………………w ilości 2 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne, bezprzewodowe |  |
|  | Łączność | Min. Radiowa 2,4GHz, Jack 3.5mm |  |
|  | Zasięg | Min. 12m |  |
|  | Czas pracy | Min. 24h |  |
|  | Mikrofon | TAK, dwukierunkowy, czułość -38 db lub lepiej |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 32 ohm |  |
|  | Kolor | Czarno – zielony lub czarny |  |
|  | Waga | Max. 425g |  |
|  | Inne | Min. Kabel 3,5mm jack Nadajnik |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.3 | Słuchawki C – 5 szt. | 10.3 ……………………….………………………w ilości 5 szt. |
| 1, | Typ | Nauszne przewodowe |  |
|  | Łączność | Min. Jack 3.5mm USB |  |
|  | Czułość | 98 dB lub lepiej |  |
|  | Mikrofon | TAK, dwukierunkowy, czułość -48 db lub lepiej, chowany |  |
|  | Aktywna redukcja szumów | Tak |  |
|  | Regulacja głośności | TAK |  |
|  | Impedancja | Min. 32 ohm |  |
|  | Dźwięk przestrzenny | 7.1 |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Waga | Max. 306g |  |
|  | Inne | Min. Kabel – długość min 3m (odłączany) Kabel audio z wtykiem 3,5mm jack Adapter 4-stykowy 3,5mm |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.4 | Kamery - 4 szt. | 10.4 ……………………….………………………w ilości 4 szt. |
| 1, | Rozdzielczość połączeń /nagrań | Min. 1920x1080 |  |
|  | Mikrofon | Tak, wbudowany |  |
|  | Łączność | USB-C |  |
|  | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
|  | Pole widzenia | Min. 78° |  |
|  | Inne | Możliwość podpięcia do statywu |  |
|  | Kolor | Czarny/szary/grafitowy |  |
|  | Waga bez podstawy | Max. 170g |  |
|  | Dołączone akcesoria | Instrukcja Kabel Uchwyt do monitora Uchwyt do statywu |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.5 | Kamera internetowa i statyw - 1 kpl. | 10.5 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Typ matrycy | CMOS |  |
|  | Rozdzielczość połączeń wideo | 4K (4096 x 2160) |  |
|  | Kompresja wideo | H.264 |  |
|  | Mikrofon | Wbudowany, stereo |  |
|  | Łączność | USB 3.0 |  |
|  | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
|  | Dodatkowe informacje | Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Uniwersalny klips, Możliwość podpięcia do statywu, Pole widzenia 90º Technologia RightLight 3, Czujnik podczerwieni, Zastępowanie tła |  |
|  | Wysokość | Max. 131 mm |  |
|  | Szerokość | Max. 101 mm |  |
|  | Głębokość | Max. 28 mm |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.6 | Głośniki - 1 kpl. | 10.6 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1, | Rodzaj zestawu | 2.0 |  |
|  | Moc głośników (RMS) | Min. 60W |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | Wejście stereo RCA - 2 szt. |  |
|  | Sterowanie | Pilot bezprzewodowy Przyciski na głośniku |  |
|  | Dodatkowe informacje | Sterowanie wbudowane w głośnik Bezprzewodowy pilot sterowania Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP) |  |
|  | Wysokość głośnika | Max 255 mm |  |
|  | Kolor | Brązowy |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.7 | Projektor multimedialny 4K - 1 szt. | 10.7 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Technologia wyświetlania | 3LCD |  |
|  | Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 (4K) |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Jasność | Min. 3000 lm |  |
|  | Kontrast | 100 000:1 |  |
|  | Wielkość rzutowanego obrazu | 40" - 500" |  |
|  | Minimalna odległość projekcji | 2,95 m |  |
|  | Żywotność lampy | 3 500 h (tryb normalny) 5 000 h (tryb ekonomiczny) |  |
|  | Moc lampy | 250 W |  |
|  | Złącza | Min. Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 2 szt. USB 2.0 - 2 szt. Mini USB - 1 szt. RS-232C - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. DC 12V Trigger (3.5 mm Jack) |  |
|  | 3D Ready | Tak |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Waga | Max. 7kg |  |
|  | Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |
|  | Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.8 | Projektor multimedialny - 1 szt. | 10.8 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Zastosowanie | Projektor przenośny |  |
|  | Technologia | DMD |  |
|  | Rozdzielczość natywna | Min. 1920 x 1080 (FHD) |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 (FHD) |  |
|  | Format obrazu | 16:9 |  |
|  | Jasność | Min. 1300 lm |  |
|  | Wielkość rzutowanego obrazu | 40" - 200" 60" - 120" |  |
|  | Żywotność lampy | Min. 30 000 h (tryb normalny) |  |
|  | Złącza | Min. Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 2 szt. (min. 1xHDMI ARH) RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. DC in (wejście zasilania) - 1 szt. S/PDIF - 1 szt. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 2 GB |  |
|  | Pamięć wbudowana | Min. 16 GB |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Tak |  |
|  | Głośniki | Tak 2x 10W |  |
|  | Głośność pracy (w trybie standardowym) | Max. 28 dB |  |
|  | Wysokość | Max. 210 mm |  |
|  | Szerokość | Max. 220 mm |  |
|  | Głębokość | Max. 150 mm |  |
|  | Waga | Max. 4 kg |  |
|  | Dodatkowe informacje | Android TV Automatyczne ustawienie ostrości Dekodowanie wideo HDR10 Dźwięk Dolby Audio Automatyczna regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) |  |
|  | Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Instrukcja Obsługi |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.9 | Dodatkowy ekran do laptopa - 1 szt. | 10.9 ……………………….………………………w ilości 1 szt. |
| 1, | Przekątna ekranu | 14” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Typ ekranu | Dotykowy |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920x1080 |  |
|  | Wielkość plamki | Maks.: 0,160 x 0,160 mm |  |
|  | Jasność | Min.: 300 cd/m² |  |
|  | Kontrast statyczny | 700:1 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | 178 stopni / 178 stopni |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: Micro HDMI - 1 szt. USB Typu-C - 2 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak min.: (2 x 1W) |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 10.10 | Niszczarka do dokumentów - 1 szt. | 10.10 ……………………….……………….…w ilości 1 szt. |
| 1, | Zastosowanie: | Niszczarka biurowa |  |
|  | Ilość kartek niszczonych jednorazowo [A4/70g]: | Min: 12 |  |
|  | Rodzaj cięcia: | ścinki |  |
|  | Rozmiar cięcia: | 2x10mm |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: | DI 4 |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa P dokumenty: | P-5 |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa DIN karty: | T-5 |  |
|  | Odpowiednia do formatu: | A4 |  |
|  | Szerokość szczeliny wejściowej w mm: | 235 |  |
|  | Pojemność kosza w litrach: | 30 |  |
|  | Cykl pracy w minutach: | 12 |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Niszczenie zszywek Niszczenie spinaczy Niszczenie kart plastikowych Niszczenie płyt CD/DVD Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD |  |
|  | Automatyczny start/stop: | Tak |  |
|  | Funkcja cofania: | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne: | Tak |  |
|  | Poziom hałasu [dB]: | <55 |  |
|  | Obudowa na kółkach: | Tak |  |
|  | Podgląd zapełnienia kosza: | Tak |  |
|  | Pełny kosz - dioda: | Tak |  |
|  | Waga [kg]: | Maks. 12 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |

Tabela nr 11

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Serwer + macierz - 1 kpl. | 10.1 ……………………….………………………w ilości 1 kpl. |
| 1. | Serwer – 1 szt. |  |
|  | Architektura wieloprocesorowa typu SMP |  |
|  | Architektura procesora RISC 64-bit |  |
|  | Płyta główna z możliwością zainstalowania maksymalnie do dwóch socketów |  |
|  | Możliwość instalacji 6-cio i więcej rdzeniowych procesorów |  |
|  | Minimum 8 aktywnych rdzeni |  |
|  | Serwer w dostarczonej konfiguracji musi zapewnić wydajność SPECint_rates2006 base minimum 1400 pkt. Przy braku testów dla oferowanego typu/modelu serwera dopuszcza się przeliczenie wyników przy wykorzystaniu wewnętrznych testów producenta - estymowanie (oficjalnie opublikowanych na stronie producenta) oraz wyników SPECint_rates2006 base opublikowanych na oficjalnej stronie organizacji www.spec.org. Przy braku testów dla oferowanego typu/modelu serwera dopuszcza się przeliczenie wyników przy wykorzystaniu wewnętrznych testów producenta (oficjalnie opublikowanych na stronie producenta) lub wyników SPECint_2017 rate base opublikowanych na oficjalnej stronie organizacji www.spec.org. Zaoferowany serwer musi być wyposażony w procesory o tej samej architekturze co wykorzystane we wzorcowym teście SPECint_rates2006 base oraz być dostarczony z tym samym system operacyjnym co wykorzystany we wzorcowym teście SPECint_rates2006 base. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
|  | Mechanizm ECC dla pamięci RAM oraz dla pamięci cache |  |
|  | Przystosowana do instalacji w standardowej obudowie przemysłowej typu rack, wysokość maksymalnie 4U |  |
|  | Min. 256GB DDR4 Memory DIMM – min. 1600 MHz w kościach min 16GB, z możliwością rozbudowy do 4TB. Każda z kości musi być wyposażona w cache L4 o wielkości min 16MB. |  |
|  | Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność pozwalającą na dwukrotne zwiększenie pamięci operacyjnej RAM poprzez kompresję, w innym przypadku wymagane jest zainstalowanie 512GB RAM |  |
|  | Backplane posiadający gniazda dla 8 dysków SFF oraz 6 dysków SSD 1,8 cala |  |
|  | Zainstalowane 4 dyski o pojemności min. 600GB |  |
|  | Minimum 2 karty dual-port 16Gb/s FC z obsługą technologii NPIV (N_Port ID Virtualization), medium transmisyjne - światłowód. |  |
|  | Do każdej karty należy dostarczyć jeden moduł optyczny do przeprowadzania testów typu loopback. |  |
|  | Minimum dwie 2-portowe karty Ethernet 10 Gbps – medium transmisyjne (SR) światłowód. |  |
|  | Minimum 2 karty 4-portowe Ethernet 1Gbps |  |
|  | System operacyjny musi być dostarczony wraz z trzyletnią obsługą, zapewniającą bezpłatne nowe wersje oraz pomoc techniczną i usuwanie błędów; |  |
|  | System dostarczany i rozwijany przez producenta sprzętu |  |
|  | Serwer musi posiadać: |  |
|  | redundantne zasilacze i wentylatory, |  |
|  | możliwość wymiany zasilaczy, wentylatorów i dysków systemowych bez potrzeby wyłączania serwera, |  |
|  | dynamiczną dealokację procesorów powodującą wyłączenie nieprawidłowo działającego procesora bez przerywania pracy aplikacji, |  |
|  | dynamiczną dealokację slotów PCI, |  |
|  | Gwarancja: Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 36 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu. |  |
|  | Macierz 1 szt. |  |
|  | Obudowa – gęstość upakowania | Możliwość zainstalowania co najmniej 12 dysków NVMe o rozmiarze 2,5” cala w obudowie o wysokości 1U. |  |
|  | Funkcje niezawodnościowe | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. |  |
|  | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. |  |
|  | Funkcje niezawodnościowe | Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. |  |
|  | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy. |  |
|  | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. |  |
|  | Zarządzanie | Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. |  |
|  | Zarządzanie | Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. |  |
|  | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi być wyposażona w minimum 2 kontrolery dyskowe z możliwością rozbudowy do 8 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi udostępniać co najmniej 32GB pamięci Cache. |  |
|  | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 2TB w ramach klastra macierzy zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. |  |
|  | Funkcjonalności | Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. |  |
|  | Funkcjonalności | Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. |  |
|  | Funkcjonalności | Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. |  |
|  | Funkcjonalności | Funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. |  |
|  | Funkcjonalności | Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów dysków. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego. Dodatkowo kompresja musi być realizowana poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu flash. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |  |
|  | Skalowalność rozwiązania | Liniowa skalowalność parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów. |  |
|  | Skalowalność rozwiązania | Macierz musi umożliwiać stworzenie klastra składającego się z co najmniej 2 kontrolerów. |  |
|  | Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać poziomy: RAID1, RAID5 i RAID6 (dystrybuowane) i zapewniać zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy raid. |  |
|  | Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych | Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/ modułów Flash/ HDD, tak aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. |  |
|  | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych |  |
|  | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. |  |
|  | Funkcjonalność thin provisioning | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy. |  |
|  | Kopie migawkowe | Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. |  |
|  | Replikacja danych pomiędzy macierzami | Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |  |
|  | Inne | Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. |  |
|  | Wsparcie systemów operacyjnych | Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012/2012R,2016,2019, Vmware vSphere 6.5 i nowsze, RedHat Enterprise Server 7.6 i nowsze |  |
|  | Gwarancja | Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 36 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu. |  |
|  | Wysoka niezawodność | Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. |  |
|  | Pojemność użytkowa | Wymagana pojemność użyteczna macierzy dostępna po realizacji zabezpieczenia RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń "spare". Pojemność użyteczna jest to dostępna przestrzeń dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów "overprovisioningu" przestrzeni (np.: Kompresji, Deduplikacji, "ThinProvisioning'u") powinna wynosić min. 200 TiB dla pojemności opartej o moduły flash NVMe. |  |
|  | Pojemność użytkowa | Macierz musi pozwalać na alokację 99% pojemności użytecznej bez spadku wydajności macierzy (brak zwiększonego czasu odpowiedzi, brak spadku przepustowości macierzy). Wydajność macierzy musi być niezależna od poziomu alokacji przestrzeni macierzy w zakresie od 0% alokacji do wartości wymaganej pojemności użytecznej. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie spełnia opisanego wymagania należy dostarczyć co najmniej 20% pojemności użytecznej więcej. |  |
|  | Wymaganie standardowe NVMe | Macierz musi posiadać architekturę NVMe. |  |
|  | Bezpieczeństwo danych | Dyski/przestrzeń "spare" muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy. |  |
|  | Interfejsy dyskowe | Oferowana pojemność użyteczna musi być zbudowana w oparciu o moduły Flash NVMe. |  |
|  | Obsługiwane dyski | Macierz musi zapewniać obsługę dysków SSD, modułów flash, SAS, NL-SAS, modułów Storage Class Memory |  |
|  | Technologia optymalizacji przestrzeni zajmowanej przez dane | Macierz musi wspierać kompresję i deduplikację w trybie "inline". |  |
|  | Minimalny rozmiar wolumenu | Macierz musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 200TB (dostęp blokowy) |  |
|  | Integracja z rozwiązaniem backupu | Macierz musi zapewniać integrację z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication na poziomie umożliwiającym na pełna współprace w zakresie: - backupu z migawek pamięci masowych - Veeam Explorer for Storage Snapshots - On-Demand Sandbox for Storage Snapshots Współpraca z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication ma się odbywać bez konieczności instalacji dodatkowych modułów (pluginów). |  |

UWAGA!

- Wykonawca, w kolumnie pt. „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” w Tabelach nr 1-11, obowiązany jest opisać oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie odpowiednio charakterystyki, parametrów technicznych, cech funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia” przez wpisanie „TAK” w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia”

- W przypadku rozbieżności treści zawartej w kolumnach pt. „Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia”, 
w Tabelach nr 1-11 oraz treści zawartej w załączniku nr 8 do SWZ, pierwszeństwo ma treść określona w załączniku nr 8 do SWZ.

*) niepotrzebne skreślić

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.