ZAŁĄCZNIK NR 3

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE

NISZCZARKA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH – 2 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Niszczarki przeznaczone są dla kancelarii jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, celem niszczenia płyt CD/DVD oraz dokumentów niejawnych do klauzuli tajne włącznie. Wyposażenie w ww. niszczarki związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, 
a przede wszystkim:

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. Nr 2019, poz. 742);

- zarządzenie nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu 
i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. Nr 2017, poz. 226 
z późn. zm.).

- Wymagania niezawodności

  - Niszczarka powinna posiadać funkcję pracy ciągłej do niszczenia wąskiego (niestandardowego) materiału bez potrzeby celowania 
w fotokomórkę.

  - Niszczenie dokumentów, których szerokość ścinka jest nie większa niż 
2 mm, a jego pole powierzchni nie przekracza 30 mm2 – potwierdzone 
w dokumentacji urządzenia lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

  - Niszczenie płyt CD/DVD w oddzielnej szczelinie. Pole powierzchni ścinka nie przekracza 30 mm2 – potwierdzone w dokumentacji urządzenia lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

  - Zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym.

  - Głośność urządzenia w trybie pracy standardowej max. 55dB(A).

- Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej 
i napraw

  - Niszczarka powinna posiadać min 24 miesięczny okres gwarancji na całość urządzenia.

  - Serwis gwarancyjny urządzenia ze względu na ciężar oraz gabaryty musi być prowadzony w miejscu instalacji urządzenia.

  - Wykonawca wraz z urządzeniem przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

  - Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

  - Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancji wykonawca usunie na  własny koszt lub dostarczy wyrób wolny od wad.

  - Dostawa niszczarki do Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, budynek nr 64 oraz budynek nr 133).

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  - Niszczarka powinna być wyposażona w automatyczne wycofanie 
w przypadku zaklinowania papieru.

  - Niszczarka powinna być wyposażona w automatyczne odcięcie zasilania 
w przypadku otworzenia i zapełnienia pojemnika na ścinki.

  - Niszczarka powinna posiadać szczelinę wejściowa zabezpieczoną otwieraną klapą bezpieczeństwa, która pod wpływem nacisku bądź uchylenia wyłącza urządzenie zabezpieczając operatora przed dostaniem się na wałki tnące materiału niepożądanego np. identyfikatora.

  - Niszczarka powinna posiadać zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.

- Wymagania konstrukcyjne

  - Niszczarka powinna posiadać:

- szerokość wejścia min. 330 mm;

- pojemność kosza: min 145 l;

- mocny silnik przystosowany do ciągłej pracy;

- jednoelementowe wałki tnące z hartowanej stali

- automatyczne włączanie i wyłączanie;

- oddzielny mechanizm tnący do rozdrabnia do osobnego pojemnika płyt CD/DVD i kart plastikowych;

- urządzenie na kółkach;

- wyświetlacz dotykowy w języku polskim ułatwiający sterowanie;

- inteligentne zapobiegnie zacięciom papieru;

- ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/80g): min. 17;

- ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): min. 20;

- system automatycznego oliwienia zintegrowany w górnej obudowie;

- możliwość cięcia zszywek i małych spinaczy;

- czujnik elektroniczny oraz optyczny wskaźnik napełnienia worka znajdujący się na drzwiach;

- niszczarka powinna posiadać dotykowy intuicyjny ekran LCD informujący o tym co się dzieje  urządzeniem w sposób graficzny oraz opisowy;

- wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwiający bezproblemowe opróżnianie.

  - Ponadto:

- posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;

- niszczarka powinna być dostarczona w opakowaniu w postaci kartonu i gotowa do podłączenia;

- do urządzenia dołączony zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika;

- dołączony pojemnik (pojemniki) z płynem eksploatacyjnym w ilości zapewniającej normalną eksploatację urządzenia w okresie gwarancyjnym;

- posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.