Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Okresowa kontrola budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 „ zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy”

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu okresowej kontroli, dwa razy w roku, w terminach do 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz do 30 listopada 
2021 r., stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m² 
w kompleksach wojskowych będących   w administrowaniu 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

• Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu ul. Pretficza 28,

• Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102,

• Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu ul. Graniczna 13,

• Sekcja Obsługi  Infrastruktury w Oleśnicy przy ul. Wileńska 14,

• Sekcja Obsługi Infrastruktury w Kłodzku przy ul Walecznych 59,

• Sekcja Obsługi Infrastruktury w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6.

2. Zakres kontroli:

Sprawdzenie stanu technicznego:

• elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu tj.:

- sprawdzeniu stanu technicznego więźby dachowej lub stropodachu (ugięcia elementów, stan węzłów i połączeń, korozja biologiczna),

- sprawdzeniu obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych,

- sprawdzeniu elewacji budynku (powłoki malarskie, faktura, stan połączeń 
w elementach płytowych, gzymsy oraz detale architektoniczne),

- sprawdzeniu stanu dojść do budynku, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych

- sprawdzeniu stanu płyt balkonowych, tarasów, logii, sprawdzeniu balustrad 
i uchwytów (mocowanie do podłoża),

- sprawdzeniu prawidłowości mocowania elementów reklamowych, anten, konstrukcji wsporczych,

- sprawdzeniu stanu daszków wejściowych i innych zadaszeń mocowanych 
do ścian obiektów budowlanych,

- sprawdzeniu (ocenie wizualnej) stanu instalacji odgromowej (zerwane przewody np.: wskutek odśnieżania dachów lub nadmiernego oblodzenia),

- sprawdzeniu sposobu mocowania urządzeń (np. klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne),

- ujęciu zaleceń pokontrolnych w „Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zał.nr 2).

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
tj. takich, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów 
lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące, ekrany przeciwdźwiękowe, ekrany zapobiegające emisji do środowiska szkodliwego promieniowania.

— ujęciu zaleceń pokontrolnych w „Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zał.nr 2)

• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych), polega na:

Sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

1) Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) powinna obejmować sprawdzenie:

- wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą, właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych,

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych wentylacyjnych,

- występowanie uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów. ław kominowych, nasad kominowych itp.,

- działania urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej. kotły c.o., itp.),

- częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych, o jakich mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.- W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719),

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- ujęcie zaleceń pokontrolnych w ,,Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zal.nr 2).

2) Zakres czynności do wykonania w ramach dotyczących sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej obejmuje:

- ocenę stanu technicznego i szczelności połączeń gazowych,

- ocenę stanu technicznego przewodów instalacji gazowych: wewnętrznych 
i zewnętrznych,

- ocenę stanu technicznego urządzeń gazowych,

- ocenę stanu technicznego połączeń z urządzeniami gazowymi,

- sprawdzenie szczelności całej instalacji gazowej,

- ocenę skuteczności wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi,

- ocenę prawidłowości odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych gazowych,

- ocenę zgodności instalacji gazowej z przepisami,

- wykonanie schematów z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (na rzutach poziomych i na aksonometrii instalacji gazowej),

- ujęcie zaleceń pokontrolnych w ,,Protokole przeglądu technicznego instalacji gazowej”(wzór protokołu zał.nr 3).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.
Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, 
a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Wymagania i procedura wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zasilanych z sieci gazowej, zgodnie z  normą PN-M — 34507:2002 instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

Norma ta zawiera szereg definicji związanych z instalacjami gazowymi, określa ogólny zakres kontroli okresowej w budynkach wielorodzinnych oraz kontroli poszczególnych elementów instalacji, miejsc i pomieszczeń, w których ona występuje. W przytoczonej normie podano również zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności.

3) Zakres czynności do wykonania w ramach dotyczących przeglądu i sprawdzenia stanu technicznego urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w budynkach obejmuje:

- ocena stanu technicznego urządzenia tj.:

- kompletność instalacji w zakresie urządzeń, osprzętu (np. kratki, przepustnice, siłowniki, czerpnie, wyrzutnie), kanałów,

- stopień skorodowania, uszkodzenia mechaniczne, ubytki,

- sprawdzenie działania wentylatorów, siłowników, wymienników ciepła (nagrzewnice, chłodnice, rekuperatory) wraz z instalacjami zasilającymi,

- sprawdzenie działania automatyki wraz z elementami wykonawczymi jak zawory regulacyjne, siłowniki,

- ocena szczelności instalacji i urządzenia,

- sprawdzenie poziomu hałasu od instalacji i urządzeń,

- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjnego i mediów zasilających wymienniki ciepła,

- sprawdzenie silników elektrycznych i przekładni w zakresie temperatur pracy, hałasu, drgań, luzów, naciągu pasków klinowych, zabezpieczeń elektrycznych,

- sprawdzenie wibroizolacji urządzeń i instalacji,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych wyrównawczych,

- ocena stanu technicznego i działania instalacji wentylacji mechanicznej (zły, dostateczny, zadowalający itp.),

- ujęcie zaleceń pokontrolnych w ,,Raporcie ze sprawdzenia stanu technicznego urządzenia” Raport winien stanowić załącznik do ,, Protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynków/obiektu budowlanego”.

3. Wymogi stawiane osobom przeprowadzającym kontrolę:

1) kontrole przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

2) kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają:

• osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - 
w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

• osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności -
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w art. 62.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, kominów wolno stojących oraz kominów 
lub przewodów kominowych. w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych.

4. Przedmiot umowy:

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana pisemnie zawiadomić właściwy organ 
o przeprowadzonej kontroli odpowiednio w terminach do 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz do 30 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli w Brzegu należy kierować 
do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą: 
45-057 Opole, ul. Ozimska 19. W przypadku pozostałych lokalizacji zawiadomienie 
o przeprowadzonej kontroli należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z siedzibą: 50-155 Wrocław. ul. J. E. Purkyniego1. Zawiadomienia należ wysłać za każdą Sekcję Obsługi Infrastruktury osobno, tj. SOI 
nr 1 Wrocław, SOI nr 2 Wrocław, SOI nr 3 Wrocław, SOI Oleśnica, SOI Kłodzko, SOI Brzeg.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie pisemnego zawiadomienia właściwego organu 
o przeprowadzonej kontroli wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, osób wykonujących przeglądy objęte niniejszą umową.

5. Protokoły:

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74. poz. 836), protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać ocenę:

- stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą.

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia tych elementów,

- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,

- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych niszczące działanie innych czynników,

- zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji 
w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

UWAGA:

- Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu,

- Wszystkie prośby o wizję lokalną powinny być złożone na piśmie,

Wykaz obiektów podlegających kontroli

| Lp. | Adres | Nr obiektu/ Nr kompleksu/ Przeznaczenie obiektu/ | Rodzaj obiektu | Pow. dachu (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Budynki wyposażone w instalację gazową | Budynki wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wrocław ul. Pretficza 24-28 | 1/2843/ Biurowo- Sztabowy | Budynek | 3 231 | 3 611 | - | TAK |
| 2 | Wrocław ul. Pretficza 24-28 | 2/2843 Biurowo- Sztabowy | Budynek | 4 532 | 4 661 | - | - |
| 3 | Wrocław ul. Hallera 36/38 | 25/2847 Budynek Wielofunkcyjny | Budynek | 3 265 | 3 180 | TAK | - |
| 4 | Wrocław ul. Św. Elżbiety | 1/2880 Kościół | Budynek | 3 460 | 3 456 | TAK | - |
| 5 | Wrocław ul. Obornicka 104-106 | 91/2836 Szkoleniowy | Budynek | 3 052 | 3 659 | - | - |
| 6 | Wrocław ul. Ligocka 4 | 15/2854 Warsztat Mechaniczny | Budynek | 3 338 | 3 157 | - |  |
| 7 | Wrocław ul. Graniczna 13 | 20/2837 Garaż | Budynek | 2 616 | 2 512 | - | - |
| 8 | Wrocław ul. Graniczna 13 | 29/2837 Inne Magazyny Ogólnego Przeznaczenia | Budynek | 4 640 | 4 347 | - | - |
| 9 | Wrocław ul. Graniczna 13 | 30/2837 Inne Magazyny Ogólnego Przeznaczenia | Budynek | 2 756 | 2 732 | - | - |
| 10 | Wrocław ul. Graniczna 13 | 33/2837 Hangar | Budynek | 2 756 | 2 749 | - | - |
| 11 | Wrocław ul. Trzmielowicka 28-50 | 92/2328 Kuchnia/ Stołówka | Budynek | 2 193 | 2 227 | TAK | TAK |
| 12 | Wrocław ul. Trzmielowicka 28-50 | 118/2328 Strzelnica Wojskowa | Obiekt Budowlany | 6 132 | 6 633 | TAK | TAK |
| 13 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 24/3003 Kuchnia i Jadalnia /Stołówka/ | Budynek | 2 479 | 2 435 | - | - |
| 14 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 25/3003 Inne Magazyny Ogólnego Przeznaczenia | Budynek | 2 156 | 2 215 | - | - |
| 15 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 26/3003 Inne Obiekty Ogólno -Wojskowe | Budynek | 2 627 | 2 699 | - | TAK |
| 16 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 28/3003 Inne Magazyny Ogólnego Przeznaczenia | Budynek | 2 727 | 2 629 | - | TAK |
| 17 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 29/3003 Hala Sportowa | Budynek | 2 486 | 2 413 | - | - |
| 18 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 30/3003 Inne Techniczno-Eksploatacyjne | Budynek | 2 731 | 2 628 | - | TAK |
| 19 | Oleśnica ul. Wileńska 14 | 32/3003 Warsztat Mechaniczny | Budynek | 2 742 | 2 628 | - | TAK |
| 20 | Kłodzko ul. Walecznych 59 | 11/2388 Inne Warsztaty | Budynek | 2 281 | 2 281 | - | TAK |
| 21 | Brzeg ul. Sikorskiego 6 | 24/2216 Garaż | Budynek | 4 061 | 4 039 | - |  |