SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót remontowych schodów do piwnicy w budynku przy Al.Powstańców Wielkopolskich 39 w Szczecinie.

Szczecin 26 sierpnia 2022r.

WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

2. Zakres robót.

3. Szczegółowy opis robót.

4. Materiały.

5. Sprzęt.

6. Transport.

7. Kontrola jakości.

8. Odbiór.

9. Płatność.

10.Ogólne wymagania

PRZEDMIOT

1.  Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące:

Wykonania i odbioru robót remontowych schodów do piwnicy w budynku przy Al.Powstańców Wielkopolskich 39 w Szczecinie.

ZAKRES

2. Zakres robót objęty Specyfikacją techniczną obejmuje wykonanie robót:

- Rozebranie istniejących drewnianych schodów do piwnicy, wraz z balustradą

- Wykonanie nowych drewnianych wraz z balustradą analogicznie do istniejących.

- Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki i opłata za wysypisko.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  ROBÓT

3.1 Zakres prac ogólnobudowlanych

A. Roboty budowlane.

- Rozebranie istniejących drewnianych schodów do piwnicy, wraz z balustradą

- Wykonanie nowych drewnianych wraz z balustradą analogicznie do istniejących.

- Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki i opłata za wysypisko.

MATERIAŁY

4. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały stosowane w budownictwie, posiadające świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty technicznej oraz spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

Wymagania i rozwiązania:

Elementy drewniane schodów powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej. Wkładki, klocki i drobne elementy należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego. Drewno stosowane do wykonania schodów powinno być klasyfikowane w oparciu o ocenę wizualną lub mechaniczną, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Właściwości tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe itp. Na tarcicę zużytą na wykonanie schodów Wykonawca dostarczy aktualne atesty i certyfikaty przed jej wbudowaniem.

Elementy schodów:

- Belki policzkowe: 8 x 30 x 200 cm   (2 szt.)

- Stopnice: 5 x 30 x 120 cm (6 szt.)

- Podstopnice: 2,5 x 15 x 120 cm (7szt)

- Pochwyt: 6 x 6 x 200 cm

- Słupek: 10 x 10 x 110 cm

SPRZĘT

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Używanie sprzętu na budowie tylko takiego, który odpowiada przepisom BHP, posiadające zabezpieczenia i ochronę przewidzianą przez producenta.

TRANSPORT

6.Samochodowy  na plac budowy bez specjalnych wymagań. Zastosowany transport to samochód dostawczy, wyciąg jednomasztowy elektryczny, taczka do przewozu materiałów w poziomie. Materiały przewozić transportem przystosowanym do rodzaju materiałów jego gabarytów zachowując odpowiednie oznakowanie. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

KONTROLA JAKOŚCI

7. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

-przedmiar robót

-kontroli kompletności wymaganych atestów

-kontroli certyfikatów i oświadczeń

Roboty budowlane wykonać w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

ODBIÓR

8. Dokonuje przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu roboty zakryte celem ich odbioru i akceptacji, dotyczy to robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych. Zamawiający dokona odbioru robót zakrytych do 3-ch dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia robót zakrytych do odbioru przez Zamawiającego koszty odkrywek i wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami pokryje Wykonawca. Odbiór końcowy może tylko dotyczyć robót całkowicie wykonanych na poszczególnym adresie. Zamawiający nie przewiduje odbioru robót częściowych. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

-wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki,

-atesty, aprobaty materiałowe,

PŁATNOŚĆ

9. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Wynagrodzenie  określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej uwzględniającej wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. Płatność za wykonanie robót zostanie zrealizowana po dostarczeniu faktury wraz z  bezusterkowym protokołem odbioru robót. Termin płatności faktury: zgodnie z warunkami umowy.

OGÓLNE WYMAGANIA

10. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowlanego, utrzymania porządku na placu budowy i w jego obrębie. Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Poniesie koszty uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych swoim działaniem, a związanych z zakresem robót wobec osób trzecich.

Zorganizuje prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zachowaniem niezbędnej staranności tj. wywieszenie odpowiednich informacji, powiadomienia użytkowników ustnie o datach i sposobach realizacji zadania.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem.

Opracował:

mgr inż. Marek Belcarski

Inspektor Nadzoru w branży

konstrukcyjno-budowlanej