I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe czyszczenie   podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Turystycznej w Toruniu

Termin wykonania i rozliczenia zamówienia: do 31.12.2023r.

- Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy obiektów: osadników AWAS SC 25000 i separatorów AWAS SSK 4000 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowanymi w podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Turystycznej w Toruniu – 1 ciąg technologiczny V = (18,6 + 15,9 +2,3 + 1,4 + 1) x 2 x 1 =  78,4 m3

- Zakres czynności

Kompleksowe czyszczenie urządzeń, tj. opróżnianie, oczyszczanie i konserwację w zakresie:

  - całkowite opróżnianie separatora, osadnika i studni przyłączeniowej,

  - oczyszczenie separatora i osadnika,

  - kontroli stanu technicznego :

    - komór wyłączeniowych wraz z przegrodą przelewową,

    - studni kierunkowych,

    - komór rozdziału z kratą,

    - komór z zasuwami na wlocie,

    - osadników AWAS SC 25000,

    - separatorów AWAS SSK 400,

    - komór połączeniowych z klapami zwrotnymi,

    - studni z zasuwą na wylocie.

Szczegółowy zakres czynności serwisowych określa „Instrukcja eksploatacji i użytkowania”.

- Warunki wykonywania prac

4.1. Czyszczenie podczyszczalni powinno odbywać się układami (ciągami technologicznymi).

4.2. Z powodu nieszczelności zastawek zamontowanych na ciągach technologicznych zaleca się blokowanie dopływu do ciągów technologicznych za pomocą korków pneumatycznych w

przeciwnym razie czyszczenie może być utrudnione, a odbiór po czyszczeniu niemożliwy.

4.3. Opróżnianie urządzeń

Usuwanie odpadów z urządzenia należy wykonać za pomocą specjalistycznego wozu asenizacyjnego. Następnie należy dokładnie umyć ściany oraz poszczególne elementy (w tym osadniki AWAS SC 25000, separatory AWAS SSK 400). Powstałe popłuczyny należy również odebrać wozem asenizacyjnym, a zbiornik napełnić wodą.

4.4. Sprzęt do wykonywania prac

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów powinien być świadomy, że realizacja niniejszego zamówienia wymaga wykorzystania specjalistycznych wozów asenizacyjnych, wyposażonych w kompresory ciśnieniowe przystosowane do odbioru mieszanin wodno-olejowych i zanieczyszczeń z głębokości 9 m.

4.5. Transport odpadów do neutralizatorni.

Powstałe podczas czynności eksploatacyjnych odpady niebezpieczne należy przewieźć własnym transportem, który będzie spełniał wymagania Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a także Rozporządzenia w sprawie warunków przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz ustawy o odpadach.

4.6. Składowanie odpadów

Wg uznania Wykonawcy – zgodnie z posiadana decyzją.

4.7. Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego systemu należy sporządzić dokumenty związane z odbiorem odpadów niebezpiecznych w miejscu utylizacji, tj.: protokół czyszczenia urządzeń i odbioru odpadu.

4.8. Materiały do realizacji

Materiały niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z „Instrukcją eksploatacji i użytkowania”, w tym woda do czyszczenia – w kosztach Wykonawcy.

Kontrola jakości wykonania i odbioru prac

- Kontrola w czasie wykonywania prac

W czasie wykonywania prac przeprowadzana będzie ciągła wizualna kontrola poprawności oczyszczenia urządzeń, zgodnie z pkt. 4. B. 4. 4.1. „Instrukcji eksploatacji i użytkowania”, przez pracowników Wydziału Sieci Kanalizacyjnej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

- Cena usługi obejmuje:

- dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,

- prace przygotowawcze,

- kontrolę drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

- całkowite opróżnienie separatora i osadnika,

- kontrolę stanu technicznego  urządzeń zgodnie z pkt. 4. B. 3. II. c) „Instrukcji eksploatacji i użytkowania”,

- napełnienie zbiornika wodą,

- transport odpadów

- Odbiór prac

Prace uznaje się za wykonane, jeżeli potwierdzona zostanie wizualne ocena, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt 4. B. 4. „Instrukcji eksploatacji i użytkowania”,

Odbiór wyczyszczonych ciągów technologicznych powinien być zgłaszany do sprawdzenia w godzinach pracy Wydziału Sieci Kanalizacyjnej 6:30 – 14:30.

- Osoby odpowiedzialne

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór i odbiory będzie pracownik  Wydziału Sieci Kanalizacyjnej Zamawiającego. – Pan Grzegorz Świtlikowski.

Inne postanowienia

- Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów powstających podczas opróżniania i oczyszczania osadników i separatorów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody, wynikające ze złej organizacji i sposobu prowadzenia tych prac.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie przyjazdu do Torunia i wskaże imiennie - w tymże powiadomieniu- osobę odpowiedzialną za wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia.