Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 285/2021/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest:  Modernizacja całej powierzchni II piętra Katedry Biotechnologii Żywności w budynku przy ul. Heweliusza 1 w Olsztynie  – etap 1

Przedmiot zamówienia realizowany będzie  oparciu o dokumentację opracowaną przez ADE PROJEKT ul. Bolesława Limanowskiego 24/10, 10-343 Olsztyn

- Roboty etapu 1 będą wykonane w dwóch częściach.

- W ramach  robót  budowlanych  przewidzianych w części 1, zamówienie  obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe, demontaże, wykucia branży konstrukcyjnej:

- wyburzenia istniejących warstw posadzkowych stropów Kleina nad II piętrem związane z usunięciem płyt OSB, deskowania, legarów drewnianych oraz gliny,

- demontaż warstw posadzkowych z płyt OSB i deskowania z odciążeniem płyt ceramicznych stropów nad II piętrem z wtórnie nasypanych warstw z żużlu i gruzu ceglanego oraz warstwy pierwotnej z gliny gr.5cm,

- demontaż istniejących, spękanych okładzin z supremy oraz tynku wapiennego na trzcinie ścian szkieletowych, wypełniających,

- demontaż deskowania ścianek działowych poprzecznych  do wysokości 50cm nad posadzką (pomiędzy pomieszczeniami biurowymi) z uwagi na roboty remontowe warstw posadzkowych stropu ceramicznego,

- wymiana warstw sufitowych nad II piętrem przez rozebranie wyprawy z tynku wapiennego na trzcinie,

- demontaż stolarki wewnętrznej

- demontaż wyposażenia urządzeń i przewodów instalacyjnych,

- wywóz i utylizacja odpadów.

- W ramach  robót  elektrycznych  przewidzianych do realizacji w części 1, zamówienie  obejmuje:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych poza instalacją zasilającą wentylację,

- W ramach  robót  sanitarnych  przewidzianych do realizacji w  części 1 zamówienie  obejmuje:

- demontaż istniejących instalacji: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, korkując podejścia przy podłodze w każdym pomieszczeniu, w obrębie II piętra;

- demontaż istniejącej instalacji gazowej z przystawkami laboratoryjnymi i dygestorium II piętra, po wcześniejszym odcięciu i zaślepieniu pionu gazowego  na I piętrze, sprawdzić szczelność  instalacji gazowej pozostającej, jako czynna i sprawna technicznie  w obszarze piwnic, parteru i I pietra;

- pozostawić istniejący hydrant ppoż. i jego zasilenie II piętra;

- pozostawić działającą czynną i sprawną technicznie instalację centralnego ogrzewania II piętra.

- W ramach  robót  budowlanych  przewidzianych do realizacji w części 2 , zamówienie  obejmuje:

- Roboty budowlane montażowe:

- w stropie nad I piętrem o konstrukcji Kleina tj. płyty ceglane wsparte na belkach stalowych, po rozebraniu istniejącej warstwy z płyty OSB, desek drewnianych, legarów, oraz gliny gr. 5cm z płyt ceglanych  celem odciążenia stropu, ścian oraz fundamentów,  belki stalowe wystające ponad płytę ceglaną należy oczyścić następnie pomalować 2x minią. Nowe warstwy wykonać przez ułożenie paroizolacji na płytach ceglanych oraz legarów drewnianych 10/12cm z drewna C27 w rozstawie maksymalnie co 40cm ( pod legarami podkładki akustyczne) następnie płyta OSB 3 gr.25mm

- W stropach o konstrukcji wyłącznie ceramicznej po odciążenie z wtórnie nasypanego żużlu i gruzu ceglanego oraz pierwotnej warstwy z gliny gr.5cm wraz z warstwami posadzkowymi z płyty OSB oraz desek drewnianych, budowę nowej niezależnej konstrukcji  wykonać przez ułożenie warstwy paroizolacji na płytach ceglanych a następnie ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm o gęstości maksymalnie 40kg/m2 celem izolacji akustycznej pustej przestrzeni pod posadzkowej. Na tak przygotowane warstwy wbudować  belki drewniane C27 o przekroju 14/20cm w rozstawie co maksymalnie 40cm oparte na ścianach nośnych poprzecznych kondygnacji niższej poprzez marki stalowe. Belki drewniane należy wynieść ponad płytę ceramiczną tak by nie dociążać płyty- minimum 2cm luzu. Warstwy pod posadzkowe ponad drewnianymi belkami nośnymi wykonać przez nabicie płyty OSB3 gr.25mm

- Z istniejących ścianek działowych ( poza ściankami wskazanymi w programie prac konserwatorskich) zdemontować istniejące, spękane okładziny z supremy oraz tynku wapiennego na trzcinie, celem wbudowania w etapie 2 nowej okładziny z płyt GKF 2x12,5mm na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną. Odsłonięte deskowanie istniejących ścian zaimpregnować preparatem przeciw korozji biologicznej, owadom, grzybom, insektom oraz przeciw rozprzestrzenianiu się ognia.

- Wymiana warstw sufitowych nad II piętrem przez rozebranie wyprawy z tynku wapiennego na trzcinie. Odsłonięte deskowanie sufitu zabezpieczyć impregnatem chroniącym przed korozją biologiczną tj. owadami, grzybami, insektami oraz przeciw rozprzestrzenianiu się ognia.   Jako rozwiązanie projektowe (w etapie 2) zostanie zastosowany sufit podwieszany z płyt GKF gr.12,5mm na ruszcie metalowym..

- W ramach  robót  elektrycznych  przewidzianych do realizacji w II Etapie, zamówienie  obejmuje:

- wykucie wnęki pod rozdzielnicę,

- wykonanie obróbki wnęki pod rozdzielnicę,

- montaż rozdzielnicy RR-4 7x18 z wyposażeniem,

- montaż linii zasilającej rozdzielnicę RR-4 (WLZ)

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia. Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.