Załącznik nr 1 do SIWZ

Postępowanie nr 208/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dostawa drukarek 3D oraz telewizorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część nr 1 – Dostawa drukarki 3D – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | Przestrzeń robocza | Minimum 21×21×21 cm (8,3"×8,3"×8,3") |  |  | szt | 1 |  |  |
| 2. | Wysokość warstwy | 0.05 - 0.35 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dysza | Minimum 0,4mm |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dokładność druku |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Średnica filamentu | 1.75 mm |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obsługiwane materiały | PLA, PETG, ASA, ABS, PC (poliwęglan), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP (polipropylen), elastyczne, nGen, Nylon, domieszkowane włóknem węglowym, Woodfill i inne domieszkowane |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maksymalna prędkość jałowa | Minimum200+ mm/s |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maksymalna temperatura dyszy | 300 °C / 572 °F |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Maksymalna temperatura stołu | 120 °C / 248 °F |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ekstruder | Napęd direct, koła zębate, hotend E3D V6 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Napęd direct, koła zębate, hotend E3D V6 | 1 x micro-HDMI oraz 1 x USB Type-C |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymiary drukarki (bez szpuli) | do 10 kg, maks.: 550×550×550 mm |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Powierzchnia druku | Zdejmowana płyta stalowa(*) z różnymi rodzajami powierzchni, podgrzewanie z kompensacją zimnych narożników |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Masa | do 10kg |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyświetlacz | LCD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Formaty plików | .stl, .obj, .jpg |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oprogramowanie | Cura, KISSlicer, Simplify3D, Slic3r lub oprogramowanie równoważne do wskazanego |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część nr 2 – Dostawa drukarki 3D – 1 sztuka

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | przestrzeń robocza | nie mniej niż: 200 x 200 x 180 mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 2. | Technologia LPD | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | dokładność pozycjonowania X/Y | co najmniej 1,5 mikrona |  |  |  |  |  |  |
| 4. | rodzaj materiału | filament 1,75mm (ABS, PLA, HIPS i inne) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | wysokość warstwy | w zakresie 100-250 μm lub szerszym |  |  |  |  |  |  |
| 6. | maksymalna temperatura ekstrudera | nie mniej niż 285 st. C |  |  |  |  |  |  |
|  | platforma robocza | perforowana, podgrzewana, bez widocznych złącz na powierzchni. Maksymalna temperatura nie mniejsza niż 100 st. C |  |  |  |  |  |  |
| 7. | poziomowanie platformy roboczej | automatyczny pomiar wysokości punktów platformy |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ekran | dotykowy |  |  |  |  |  |  |
| 9. | maksymalny pobór mocy | 230 W |  |  |  |  |  |  |
| 10. | komunikacja z PC | Wi-Fi, USB, RJ45 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | oprogramowanie | dedykowane, dołączone do urządzenia. Obsługiwane typy plików wejściowych co najmniej .stl, .obj, .dxf, .3mf. Oprogramowanie z funkcją wykrywania zbyt cienkich ścianek, możliwością edycji struktur podporowych oraz sprawdzenia i naprawy siatki trójkątów |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kamera wewnątrz drukarki | zapewniająca podgląd wydruków przez użycie dedykowanego oprogramowania |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Akcesoria | co najmniej osłony boczne, zestaw narzędzi przydatnych w druku oraz szpula materiału, spool holder do szpul, filtr HEPA do zintegrowania z drukarką, przewody zasilające |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dysze | Dedykowana dysza 0.4 mm w zestawie, możliwość stosowania dysz 0.3 mm oraz 0.6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Czujnik końca materiału | tak |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część nr 3 – Dostawa telewizorów – 9 sztuk

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=G*H |
| 1. | Typ telewizora | LED |  |  | szt | 9 |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu | 43 cale |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Format ekranu | 16:9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Format HD | Full HD |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozdzielczość | 1920:1080 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Moc głośników | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak (USB) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Złącza HDMI | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Złącza USD | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | WiFi | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ethernet- LAN | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….