OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do Systemów:

- Monitoringu (CCTV),

- Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),

- Kontroli Dostępu (SKD).

Zestawienie ilościowe dla systemów CCTV:

- Zestaw CCTV HD TVI 16 Kanałowy: szt. 10

| Rejestrator 16 kanałowy HD TVI | 1 |
| --- | --- |
| Dysk CCTV WD Purple 6 Gb | 1 |
| Kamera wewnętrzna TVI | 8 |
| Kamera zewnętrzna TVI | 6 |
| Zasilacz 12 V 100 W | 1 |
| Monitor 24" | 1 |

- Zestaw CCTV HD TVI 8 Kanałowy: szt. 11

| Rejestrator 8 kanałowy HD TVI | 1 |
| --- | --- |
| Dysk CCTV WD Purple 4 Gb | 1 |
| Kamera wewnętrzna TVI | 2 |
| Kamera zewnętrzna TVI | 4 |
| Zasilacz 12 V 50 W | 1 |
| Monitor 24" | 1 |

- Zestaw CCTV IP 16 kanałowy: szt. 1

| Rejestrator 16 kanałowy IP | 1 |
| --- | --- |
| Dysk CCTV WD Purple 6 Gb | 2 |
| Kamera wewnętrzna IP | 8 |
| Kamera zewnętrzna IP | 7 |
| Switch 8 PoE | 2 |
| Monitor 24" | 1 |

- Zestaw kamer obrotowych HD TVI: szt. 1

| Kamera obrotowa TVI | 3 |
| --- | --- |

- Zestaw IP CCTV: szt. 2

| Dysk CCTV WD Purple 6 Tb | 1 |
| --- | --- |
| Kamera wewnętrzna IP | 3 |
| Kamera zewnętrzna IP | 5 |
| Switch 8 PoE | 1 |

Zestawienie ilościowe dla systemów SSWiN i SKD

- Zestaw SSWiN Integra 128: szt. 2

| Integra 128 | 1 |
| --- | --- |
| Obudowa Pulsar AWO-256 | 1 |
| ETHM-1 Plus | 1 |
| Expander INT-E | 2 |
| Manipulator INT-KLCD-GR | 4 |
| Czujnik PIR Satel GREY | 7 |
| Czujnik ppoż. Satel TSD-1 | 3 |
| Tor podczerwieni ACTIVA-2 | 2 |
| Sygnalizator SP-4001 R | 1 |
| Kontaktron B-1 BR | 3 |
| Akumulator 17 Ah | 1 |
| Akumulator 7 Ah | 2 |
| Zasilacz Pulsar AWZ100 | 2 |
| Klawiatura strefowa INT-S-BL | 2 |

- Zestaw SSWiN Integra 32: szt. 3

| Integra 32 | 1 |
| --- | --- |
| Obudowa Pulsar AWO-256 | 1 |
| ETHM-1 Plus | 1 |
| Expander INT-R | 1 |
| Manipulator INT-KLCD-GR | 1 |
| Czujnik PIR Satel GREY | 4 |
| Czujnik ppoż. Satel TSD-1 | 1 |
| Sygnalizator SP-4001 R | 1 |
| Kontaktron B-1 BR | 2 |
| Akumulator 7 Ah | 1 |
| Klawiatura strefowa INT-S-BL | 1 |
| Zwora elektrom. EL-600SL | 1 |
| Samozamykacz | 1 |
| Zestaw ZL do zwory | 1 |

- Zestaw SKD ACCO: szt. 6

| Kontroler Satel ACCO-KP-PS | 2 |
| --- | --- |
| Czytnik kart Satel CZ-EMM3 | 4 |
| Przycisk ewakuacyjny FP3/GR | 2 |
| Konwerter USB ACCO-USB | 1 |
| Obudowa Pulsar AWO-256 | 2 |
| Akumulator 7 Ah | 2 |
| Zwora elektrom. EL-600SL | 2 |
| Samozamykacz | 2 |
| Zestaw ZL do zwory | 2 |

Parametry oraz typy urządzeń nie gorsze niż:

- dla systemów CCTV

Rejestrator 16 kanałowy HD-TVI np.: DS-7216HQHI-K1

- Wejścia wideo: 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS  + 8 x IP

- Obsługiwane dyski twarde: 1  x 10 TB SATA

- Kompresja:  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Rejestrator 8 kanałowy HD-TVI np.: DS-7208HQHI-K1

- Wejścia wideo: 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP

- Obsługiwane dyski twarde: 1  x 10 TB SATA

- Kompresja:  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Rejestrator 16 kanałowy IP  np.: DS-7716NI-E4

- Liczba obsługiwanych kamer IP 16 szt.

- Szybkość rejestracji: 160 Mbps

- Obsługiwane kamery: IP HIKVISION, ONVIF

- Wyjścia monitorowe: 1x HDMI 1x VGA

- Liczba dysków wewnętrznych: 2 szt. (SATA)

- Pojemność pojedynczego dysku : 6 TB

Kamera analogowa zewnętrzna HD-TVI np.: DS-2CE16F1T-IT5

- Przetwornik: 3MP CMOS

- Standard: HD-TVI

- Rozdzielczość: 1920 x 1536  - 3.0 Mpx ,

- Zasięg oświetlacza IR: 80 m

Kamera analogowa wewnętrzna HD-TVI np.: DS-2CE56D8T-ITM

- Standard: HD-TVI

- Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS

- Rozdzielczość: 1920 x 1080  - 1080p

- Zasięg oświetlacza IR: 20 m

Kamera obrotowa 4w1 HD-TVI,AHD, HD-CVI, CVBS np.: Hikvision DS-2AE4225TI-D

- Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix),

- Sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI, AHD, CVI, CVBS,

- Czułość 0,005 lx,

- Obiektyw 4,8 -120 mm,

- 25x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy,

- Funkcje kamery: 256 presetów, 10 patroli, 5 tras,

- Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, EIS,

Kamera IP zewnętrzna np.: DS-2CD1041-I 4.0 Mpx 2.8 mm

- Standard: TCP/IP

- Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS

- Wielkość matrycy: 4.0 Mpx

- Obiektyw: 2.8 mm

- Zasięg oświetlacza IR: 30 m

- ONVIF: 2.6

- Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 410 mA

Kamera IP wewnętrzna np.: DS-2CD2120F-I - 1080p 2.8 mm

- Standard: TCP/IP

- Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS

- Wielkość matrycy: 	2.0 Mpx

- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px - 1080p

- Obiektyw: 2.8 mm / F2.0

- Wandaloodporna

- Zasilanie:  PoE (802.3af),  12 V DC / 310 mA

- Obudowa: Dome - Metalowa

Monitor 24” np.: IIYAMA 24 X2474HS-B1

- Rodzaj podświetlania:  LED

- Przekątna ekranu:  24"

- Rozdzielczość natywna (px):  1920 x 1080

- Czas reakcji: 4 ms

- Proporcje obrazu: 16:9

- Kontrast dynamiczny (x:1): 12000000

- Złącza: HDMI, D-Sub (VGA),

Dysk HDD CCTV 4 TB np.: WD Purple Model WD40PURZ

- Dysk HDD 3.5”

- Interfejs SATA III

- Pojemność 4 TB

- Rozmiar 3,5''

- Pamięć podręczna 	64MB

Dysk HDD CCTV 6 TB np.: WD Purple Model 6TB WD60 PURZ

- Dysk HDD 3.5”

- Interfejs SATA III

- Pojemność 6 TB

- Rozmiar 3,5''

- Pamięć podręczna 	64MB

- Dla systemów SSWiN, SKD:

- Centrala alarmowa Satel Integra 128 płyta główna,

- Centrala alarmowa Satel Integra 32 płyta główna,

- Obudowa + transformator,  np. Pulsar AWO- 256

- Moduł komunikacyjny Ethernet  ETHM-1 Plus

- Expander Satel INT-E

- Expander Satel INT-R

- Manipulator INT-KLCD-GR

- Klawiatura strefowa INT-S-BL

- Czujnik PIR Satel GREY

- Czujnik ppoż. Satel TSD-1

- Tor podczerwieni ACTIVA-2

- Sygnalizator SP-4001 R

- Akumulator 17 Ah np. ALARMTEC

- Akumulator 7 Ah np. ALARMTEC

- Zasilacz buforowy Pulsar AWZ200

- Kontaktron B-1 BR

- Zwora elektromagnetyczna 300kg z sygnalizacją, np.  MCX-300M

- Samozamykacz z ramieniem, np. ASSA ABLOY

- Zestaw ZL do zwory

- Kontroler  Satel ACCO-KP-PS

- Czytnik kart Satel CZ-EMM3

- Przycisk ewakuacyjny FP3/GR

- Konwerter USB ACCO-USB