#### Materiały Przetargowe

Dokumenty przetargowe na:

Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego  w Nowym Targu

przy ul. Na Równi ( 2 lokalizacje), na os. Oleksówki i  przy ul. Kowaniec – III postępowanie

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

Tryb postępowania:

Przetarg  nieograniczony  o wartości  poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Zamawiający jest Zamawiającym udzielającym zamówień sektorowych na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych.

Zawartość dokumentacji:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Druk Oferty przetargowej

- Formularze oświadczeń.

- Ogólne warunki umowy.

- Przedmiary robót

- Projekty budowlano- wykonawcze

- Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót

Opracował:

Barbara Apostoł                                                                                                                      październik   2019 rok

ZP.271.4.15.19/III

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego,

którego  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości  kwoty określonej w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów

wydanym na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

- Nazwa  i adres Zamawiającego :

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o.

ul.  Długa 21

34-400 Nowy Targ

tel.  18 266 36 14 , fax: 18 266 58 91

www.mzwik.nowytarg.pl

- Tryb udzielenia zamówienia ;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego

o wartości  nie przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości   kwoty określonej w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

z dnia  29 stycznia 2004 roku  (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

- Opis  przedmiotu  zamówienia:

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego  w Nowym Targu

przy ul. Na Równi ( 2 lokalizacje), na os. Oleksówki i  przy ul. Kowaniec, na podstawie projektów opracowanych przez mgr inż. Janinę Urban ; o sumarycznej długości 	 129,10 m;

w tym:

- budowa kanału z rur PVC Ø200 SN12	   -	37,90 m

- budowa kanału z rur PE Ø200		   -	17,70 m

- budowa kanału z rur PVC Ø160 SN8	   -	67,50  m ( w tym w stalowej rurze ochronnej

Ø210/8,5mm  - 4,00m oraz Ø219/8,5mm  - 9,00m  )

- budowa kanału z rur PE Ø160	                 -	6,00 m

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami przy ul. Na Równi w Nowym Targu, w tym:

- budowa kanału z rur PVC Ø200 SN12   -	23,90m

- budowa kanału z rur PVC Ø160 SN8	     -	26,20m

- Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami na os. Oleksówki w Nowym Targu, w tym:

- budowa kanału z rur PVC Ø200 SN12    -	14,00m

- budowa kanału z rur PE Ø200 	      -	17,70m

- budowa kanału z rur PVC Ø160 SN8      -	8,70m

- budowa kanału z rur PE Ø160	      -	6,00m

- Budowa odejścia od kanału sanitarnego przy ul. Kowaniec 169b w Nowym Targu

- budowa sieci z rur PVC Ø160 SN8 	         - 	28,60m

- Budowa odejścia od kanału sanitarnego przy ul. Na Równi 55 w Nowym Targu

- budowa sieci z rur PVC Ø160 SN8	 długości 4,00m metodą przewiertu w rurze osłonowej Ø210/8,5mm

- W zakres  przedmiotu zamówienia wchodzi  również:

- opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy ;

- złożenie wniosków na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi  oraz – w razie konieczności -  do właściciela lub zarządcy  innych terenów;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia;

- zagospodarowanie urobku  oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników;

- wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów,

- wykonanie odpowiedniej wymaganej  ilości  badań stopnia zagęszczenia podbudowy,

- przywrócenie przepustów i wjazdów do budynków do stanu pierwotnego;

- przywrócenie  terenów do stanu sprzed  inwestycji; uzyskanie  potwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru;

- uzyskanie od gestorów sieci protokołów odbioru końcowego prac prowadzonych w zbliżeniu z infrastrukturą tj. siecią energetyczną, telekomunikacyjną, gazową,

- odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego (wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów, podbudowa i odbudowa nawierzchni do stanu   pierwotnego; odtworzenie nawierzchni dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Dróg;

- pełna obsługa geodezyjna  wraz z uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego  ( również na płycie CD ), łącznie z klauzulą POG;

- wykonanie  próby szczelności wraz z protokolarnym odbiorem

- wykonanie inspekcji TV  kanalizacji sanitarnej wraz z nagraniem; przed odbiorem końcowym oraz przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, nie później niż 45 dni przed końcem rękojmi i gwarancji

- Zapewnienie gwarancji na okres co najmniej 5 lat.

- Kody CPV:

- Dział: 45 000 000 -7 Roboty budowlane

- Grupa : 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- Uszczegółowienie : 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę i roboty ziemne

- Grupa : 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, linii komunikacyjnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Klasa: 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu

- Kategoria: 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- Uszczegółowienie w ramach w/w kategorii:

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

- Dalsze uszczegółowienie:

- 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

- Kategoria 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- Uszczegółowienie w ramach kategorii:

45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni dróg

- Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia

- Stosowane materiały:  zgodnie  z  założeniami  projektanta   i  przedmiarami  robót.

- Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić cenę ofertową. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją  przedmiotu zamówienia.

- Dołączone do materiałów dokumentacje projektowe, przedmiary robót  oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  mają na celu ułatwienie wyceny prac – przygotowanie ceny ofertowej.

- W interesie  Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji  koniecznych do  przygotowania  i złożenia oferty.  Wykonawca winien sprawdzić ilość robót ujętych w przedmiarze  i złożyć w ofercie przetargowej oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiaru robót, obejmującego wykonanie całości zadania.

- Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem  z uwagi na błędne skalkulowanie  ceny.

- Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych określonych we wzorze umowy.

- Zasady  realizacji  zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy robotach i próbach zaleceń zawartych  w Specyfikacjach technicznych  wykonana i odbioru  robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich Normach oraz zasad BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w Radach Budowy , w terminach wyznaczanych przez  Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej  dokumentacji powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji oraz niezbędnego oznakowania BHP i ppoż. ,protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty  muszą być  sporządzone  w języku polskim.

- Geodezyjna dokumentacja  powykonawcza powinna być opracowana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Format opracowania dokumentacji:

w formie elektronicznej  szkic geodezyjny (plik .pdf oraz plik .dgn lub .dxf), wykaz współrzędnych punktów w układzie odniesienia „2000” (plik .txt) i  mapa inwentaryzacji powykonawczej (plik .dgn lub .dxf)

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza lub sieci wodociągowej/kanalizacyjnej powinien

zawierać:

-         przebieg wykonanego przyłącza lub sieci oraz lokalizacja obiektów armatury sieci,

-         typ sieci, średnice oraz rodzaj materiału wykonanego przewodu,

-         rzędne posadowienia oraz rzędne armatury sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

-         wskazanie miejsc odcięcia sieci, jeśli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć

wodociągowa/kanalizacyjna),

-         lokalizację rur ochronnych,

-         numery punktów pomiaru elementów sieci, dla których dołączyć w/w wykaz współrzędnych w

pliku .txt,

-         adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu),

Wykonawca winien dostarczyć  2 egzemplarze papierowej mapy powykonawczej z klauzulą.

- Zasady płatności zostały określone w umowie, która stanowi integralną część specyfikacji.

Formą rozliczenia realizacji inwestycji będzie rozliczenie kosztorysowe.

Za roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

Prace wykonane zostaną rozliczone na podstawie odrębnych kosztorysów  powykonawczych. Wykonanie i rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie i w dokumentacji  może nastąpić wyłącznie za wcześniejszą  pisemną zgodą zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

UWAGA!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach  stanowiących załączniki do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie  należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”  albo „nie gorsze niż”.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj.  opisach technicznych, rysunkach , przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać parametry określone w  STWiOR i nie powinny być gorsze od jej założeń . Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze.

Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów, zgodnie ze specyfiką niniejszego postępowania (dostawę materiałów lepszych niż projektowane), a w przypadku zmian znaczących, zmiany takie będą wymagały konsultacji i zatwierdzenia projektanta.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem.

Wszystkie materiały , które będą  wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  prace związane z  budową  kanalizacji sanitarnej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zmianami).

W celu udokumentowania zatrudnienia osób w  w.w.  sposób, Wykonawca zobowiązany jest  na wezwanie

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego  przedłożyć  Zamawiającemu listę pracowników wykonujących  prace  i listę zawartych przez Wykonawcę umów o pracę, z podaniem imion i nazwisk osób, dat zawarcia umów i okresów ich obowiązywania oraz stanowisk pracy. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania wyżej wymienionych wymogów dot. zatrudnienia  osób na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę  w.w. wymogów ,a w szczególności w przypadku odmowy  przedłożenia zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu dowodów  określonych wyżej, zamawiający przewiduje sankcje określone w Ogólnych Warunkach  Umowy  stanowiących  załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Pożądane terminy  realizacji  zamówienia:

- Rozpoczęcie –  bezzwłocznie po podpisaniu umowy,

- Zakończenie- do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu  wykonania  przedmiotu zamówienia

w 2019 roku.  Termin  może ulec przesunięciu w  przypadku braku możliwości  realizacji zamówienia w 2019 roku, ze względu na :

  - przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej – skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe, strajki itp.

  - wystąpienia  okoliczności, których  strony umowy  nie  były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

  - wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno – prawnych od organów administracji publicznej.

- Oferty  częściowe:

Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert częściowych;  ofertę można złożyć  na każdą  z czterech  części, opisanych w punkcie 3.1 SIWZ.

- Oferty wariantowe:

Zamawiający  nie dopuszcza składania  ofert wariantowych.

- Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w Art. 67 ust 1 pkt. 6:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu  podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6 .tj.:   na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

### Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu

- Określenie warunków udziału w postępowaniu – minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Określenie warunków:  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie

  - Zdolności technicznej lub zawodowej :

- posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o  sumarycznej długości co najmniej 100  mb ( sto  mb ) , niezależnie od tego, na ile części przedmiotu zamówienia wykonawca złoży ofertę,

- skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  osób , posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym co najmniej  kierownika budowy – osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane  do  kierowania robotami budowlanymi  w zakresie sieci , instalacji  i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie:

- art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki obligatoryjne)

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia:

- Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania ofert,  na załączonych wzorach ( Zał. Nr 2 i Zał. Nr 3), stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu , zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji

z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Druk oświadczenia  zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją

z otwarcia  ofert.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu  oceny, czy wykonawca polegając  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie    dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie  zamówienia  publicznego oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę  z  tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów ,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty  dokumenty dotyczące:

  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

  - zakresu  i okresu  udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu   zamówienia publicznego

  - informacji, czy podmiot , na zdolnościach którego polega wykonawca  polega w odniesieniu do warunków  udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  podmiotu,  na zdolnościach lub sytuacji  którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy  § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się przepisy  § 8.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , dot.  wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Inne dokumenty, składane są zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii  poświadczonej za  zgodność z oryginałem  odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego sytuacji lub zdolnościach polega wykonawca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające łączne spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w  pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń i dokumentów.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się  z  wykonawcami :

- Kierownik działu inwestycji I remontów- Mieczysław Wrocławiak, tel.18-26-12-394,

e-mail: mieczyslaw_wroclawiak@mzwik.nowytarg.pl - w sprawach technicznych

- Starszy Mistrz ds. remontów sieci  - Marian Klocek, tel.18-26-12-396,

e –mail: marian_klocek@mzwik.nowytarg.pl – w sprawach technicznych

  - Specjalista ds. inwestycyjno – technicznych: Lucyna Batkiewicz, tel 18-26-12-395,

e--mail: lucyna_batkiewicz@mzwik.nowytarg.pl–w sprawach technicznych

  - Specjalista  ds. zamówień  publicznych: Barbara Apostoł,  tel. 18-26-12-395,

e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl, zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

– w sprawach formalnych

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną: e-mail:  zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres

Zamawiającego podany  w  niniejszej SIWZ.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym:

  - oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

oraz:

  - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  oraz dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia

z postępowania.

- Termin złożenia oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp uważa się za dochowany, jeśli dokumenty lub wyjaśnienia wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie  w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku bezzwłocznego potwierdzenia prze Wykonawcę , Zamawiający  faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę powtórnie  do przesłania potwierdzenia ich otrzymania.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

- Wymagania dot.  wadium.

- Przystępując do złożenia oferty  Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  po 250,00  złotych;

słownie:  dwieście pięćdziesiąt  00/100 złotych) dla każdej części przedmiotu zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

  - Oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego(warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego)

  - Kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158,  z późniejszymi zmianami)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczeń, gwarancja i/lub poręczenie ma być, co najmniej gwarancją i/lub poręczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i płatnym na każde żądanie Zamawiającego.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 12401574 1111 00100 1024387

- wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach  - oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie  należy włożyć do opakowania z ofertą , a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – dołączyć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy i oraz napisem:

„Wadium –  budowa   odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego

w Nowym Targu”

- Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Zwrot i utrata  wadium .

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który  wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium  wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z Art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadium wniesione przez jednego  ze  wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

- Termin  związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Wszelkie zmiany, naniesione na ofertę, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Do oferty należy dołączyć :

- oświadczenia aktualne na dzień składania ofert ,  na załączonych   wzorach druków  , stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega   wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- kosztorys ofertowy  sporządzony  na załączonym  przedmiarze  robót,

- W przypadku gdy wykonawca  w celu realizacji zamówienia   będzie polegać  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,  zobowiązany jest dołączyć do Oferty  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  oraz dokumenty dotyczące:

  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

  - zakresu  i okresu  udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu   zamówienia publicznego

  - informacji, czy podmiot , na zdolnościach którego polega wykonawca  polega w odniesieniu do warunków  udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  podmiotu,  na zdolnościach lub sytuacji  którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- Zaleca się aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia ,  a jej treść musi odpowiadać treści

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić  nazwę i adres  Wykonawcy oraz napis:

„Oferta - budowa   odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego

w Nowym Targu”

Nie otwierać  przed 29  października  2019 roku , wtorek, godz. 10.30

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

g)   Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty należy dołączyć na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

h) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej  treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień Publicznych

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierające  błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub  istotny interes bezpieczeństwa państwa , a tego bezpieczeństwa lub interesu  nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o.

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym

terminie do :

29 października   2019 roku , wtorek, godz. 10.00

na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

„Oferta -  budowa   odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego

w Nowym Targu”

Nie otwierać  przed  29 października  2019 roku , wtorek, godz. 10.30

- Otwarcie ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu  29  października    2019 roku , wtorek,

godz. 10.30  w siedzibie   Zamawiającego w Nowym  Targu przy ul. Długiej nr 21,  p. nr 23 .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający  podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty  elektronicznie za pośrednictwem  platformy zakupowej na adres:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami  można  złożyć za pośrednictwem Platformy  przy przedmiotowym postępowaniu  do dnia 29 października  2019 roku , wtorek, godz. 10.00

Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

Poprawnie złożone na Platformie oferty zostaną upublicznione poprzez otwarcie

w dniu  29 października 2019 roku , wtorek , godz. 10:30   w pokoju 23 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest  automatycznie po upłynięciu  wyżej  określonego  terminu otwarcia ofert .

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w przedmiarach i SIWZ, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty nie wymienione w SIWZ i innych dokumentach, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu obliczenia ceny wypełnia i  dołącza  do Oferty przedmiary  robót załączone do SIWZ.

Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Należny podatek VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis  kryteriów:

1.   cena – 60%

2.   okres rękojmi i gwarancji – 30%

- zaoferowanie dodatkowej inspekcji kamerą tv

po upływie 30 miesięcy od protokolarnego odbioru    - 5%

- wysokość zabezpieczenia  należytego wykonania umowy – 5 %

- Zasady oceniania kryteriów.

Oferty,  wg kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, oceniane   będą  oddzielnie dla  każdej części przedmiotu zamówienia, wg   zasad:

- W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów .

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty  ) X 60

- W zakresie kryterium  „okres rękojmi i gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie30

punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy ( 5 lat) – 0 punktów

Oferowany  przedłużony okres gwarancji i rękojmi  powyżej 60 miesięcy – 1 punkt za każdy miesiąc

do maksymalnie  30 punktów za  zaoferowane przedłużenie okresu  gwarancji i rękojmi  do  90

miesięcy  i więcej.

- W zakresie kryterium „zaoferowanie dodatkowej inspekcji kamerą tv po  upływie 30 miesięcy  od protokolarnego odbioru”  oferta może uzyskać  5 punktów lub  0 punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

Zadeklarowanie przez Wykonawcę w ofercie przetargowej wykonania dodatkowej inspekcji  tv

po upływie 30 miesięcy od protokolarnego odbioru – 5 punktów,  brak deklaracji -  0 punktów

- W zakresie kryterium  wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów .

Wykonawca  zadeklaruje w ofercie przetargowej wysokość zabezpieczenia, jakie zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy.

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób- 0,5  punktu  za każdy 1 %  deklarowanej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy , tj.:

- Zabezpieczenie w wysokości  1% umownej kwoty brutto  - 0,5 punktu

- Zabezpieczenie w wysokości  2 % umownej kwoty brutto – 1,0 punkt

- Zabezpieczenie w wysokości  od 3 % do 10 % umownej kwoty brutto:

odpowiednio od 1,5 punktów do 5,0 punktów

Za  najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta  , która uzyska największą   sumę

punktów   uzyskanych   we wszystkich kryteriach  oceny ofert.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Wyjaśnianie ofert, poprawianie oczywistych omyłek  w treści oferty:

  - W toku  badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień drogą  elektroniczną lub faksem oraz bezzwłocznie potwierdzenie na piśmie.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

  - Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli   oferty.

  - Zamawiający poprawia  w ofercie omyłki , zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.  87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tryb ogłoszenia wyników:

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ,  informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie

internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Dostarczenie  Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej   500 000 złotych,

- Dostarczenie kserokopii uprawnień oraz dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z  opłaconą składką, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  tj. Kierownika budowy – osoby posiadającej wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane  do  kierowania robotami budowlanymi  w zakresie sieci , instalacji  i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera)

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych

- Istotne dla stron postanowienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy ,  dołączonych  do niniejszej SIWZ .

- Zamawiający zawiera umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni  od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zabezpieczenie w wysokości do 10 % umownej kwoty brutto, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o których mowa  w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. ( DZ.U. Nr 109 , poz.1158  z późniejszymi zmianami )

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie

wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy i musi być

wniesione przed podpisaniem umowy ;  konto Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 12401574 1111 00100 1024387

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w   następujących terminach:

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % wysokości zabezpieczenia –  po wykonaniu  - z pozytywnym wynikiem - inspekcji TV  kanalizacji sanitarnej z nagraniem  przed upływem okresu rękojmi i gwarancji,  nie później niż 45 dni przed końcem  rękojmi i gwarancji -   najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Wykluczenie Wykonawcy:

Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.

24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie  z Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Istotne postanowienia, w tym wysokość  kar umownych, zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy dołączonych  do specyfikacji.

# Postanowienia  dotyczące  podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania,  a określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do    ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowana ustawą /Dział VI art. 179 - 198.

W postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady  Ministrów  wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w Art.180 ust.2 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów:

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których  Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  dokumenty.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego  oraz  w czasie godzin jego pracy.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy , że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@mzwik.nowytarg.pl  lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych obejmujących

budowę   odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego w Nowym Targu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

- Unieważnienie postępowania.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna  z przesłanek  , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.