Specyfikacja
Funkcje
3W1
Koła
PRZÓD 20CM, TYŁ 28CM
Kontrola obrotów silnika
TAK
Korpus
STALOWY
Kosz
SIATKOWY
Łożyska kół
TAK
Model Silnika
675EXI/RS
Moment obrotowy
9,2NM/3060RPM
Napęd
TAK MA.RI.NA SEMI PRO
Pojemność kosza
60L
Pojemność miski olejowej
0,6L
Pojemność silnika (cm^3)
163 CM3
Pojemność zbiornika paliwa (L)
1,0L
Regulacja Wysokości
CENTRALNA 5 POZYCYJNA
Silnik
BRIGGS & STRATTON
Szerokość korpusu
52CM
Typ silnika
4-SUWOWY, CHŁODZONY POWIETRZEM
Uchwyt
ERGONOMICZNY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ
Waga
35KG
Zakres koszenia (cm)
2,0-6,5 CM