Bydgoszcz, dnia ………………2021 r.

L.dz.GZ/KAN/……………./21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się                                z prośbą o przedstawienie oferty w prowadzonym zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Wykonanie płyt najazdowych do hali segregacji odpadów, naprowadzaczy, oraz barierek” w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

Zasady realizacji usługi:

- Zakres prac został określony w załączniku nr 1 do zapytania.

- Wzór umowy został określony w załączniku nr 2 do zapytania.

- Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia wskazanego przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac dla każdej z bram.

- Oferta powinna zawierać cenę netto za realizację wszystkich prac.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej dedykowanej temu zamówieniu.

Oferty prosimy złożyć do 26.07.2021r. do godz. 10:00 na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 3 do niniejszego zapytania

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

Załącznik nr 1

ZAKRES PRAC – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie płyt najazdowych do hali segregacji odpadów, naprowadzaczy, oraz barierek. Zakres prac dla bramy wjazdowej i wyjazdowej. Prace rozbiórkowe: skucie progu betonowego, rozebranie kostki i podbudowy, pogłębienie wykopu, wywóz i utylizacja odpadów. Płyty żelbetowe: zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podłoża geowłókniną, podbudowa pod płyty z recyklingu betonowego, płyty żelbetowe z betonu drogowego B37, zbrojenie 2 x siatka z prętów fi 16 co 15cm, nacięcie i uzupełnienie masą dylatacji. Uzupełnienie kostką rozbiórkową : podbudowa pod kostkę z piasku, podbudowa betonowa pod kostkę, ułożenie kostki z rozbiórki. Montaż naprowadzaczy i barierek : wklejenie kotew w posadzkę, wykonanie obramowania z kątownika, zbrojenie płyt siatką z prętów fi 12, zabetonowanie najazdów , montaż barierek ochronnych. Szacowany czas wykonywania pracy przy każdej bramie z sezonowaniem betonu około jednego miesiąca.

Załącznik nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę w postępowaniu pn.:

„Wykonanie płyt najazdowych do hali segregacji odpadów, naprowadzaczy, oraz barierek”

dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na warunkach przewidzianych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową

Netto……………………………………………………

Brutto…………………………………………………………………….

………………….………………………………..

Data  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy