ZAŁĄCZNIK NR 1

do umowy na zimowe utrzymanie dróg  w mieście Żyrardowie.

OGÓLNE WARUNKI

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- zwane dalej OWZUD -

Spis treści:

- Ogólne zasady zimowego utrzymania dróg					str. 2

- Opis przedmiotu zamówienia					 		str. 3

- Wykaz robót wg standardów						 	str. 6

- Opis standardów zimowego utrzymania dróg			 		str. 7

- Zasady ustalania wynagrodzenia					 	str. 9

- Zasady kontroli								str. 10

- Wykaz dróg I kolejności - wg standardu II				 	str. 11

- Wykaz dróg II kolejności- wg standardu III				 	str. 13

- Wykaz dróg III kolejności- wg standardu IV				 	str. 16

- Wykaz zatok autobusowych- I kolejność- wg standardu II          			str. 20

- Wykaz przejść dla pieszych                                                        			str. 21

- Wykaz chodników nieprzyległych bezpośrednio 
do posesji prywatnych							str. 23

- Wykaz wiat i peronów w obrębie chodników                               			str. 25

- Wykaz zatok ogólnodostępnych oraz parkingów                         			str. 27

- Wykaz chodników nad przepustami						str. 29

- Wykaz ścieżek rowerowych 							str. 29

OGÓLNE ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- Zimowym utrzymaniem objęte są drogi znajdujące się na terenie miasta Żyrardów, wyszczególnione                    w wykazie dróg, str. 11-19, powierzchnie zatok autobusowych str. 20, zejścia na przejścia dla pieszych 
str. 21-22, zatoki postojowe oraz parkingi wyszczególnione w wykazie zatok str. 27-28, wiaty i perony przystankowe w obrębie chodników str. 25-26,  chodniki które nie przylegają bezpośrednio do posesji prywatnych wyszczególnione w wykazie chodników str. 23- 24, chodniki nad przepustami str. 29, ścieżki rowerowe str. 29-30  OWZUD.

- Sposób wykonywania prac zimowego utrzymania dróg lokalnych miejskich, zależy od określonych standardów zimowego utrzymania zawartych w załącznikach zgodnie z opisem standardów, str. 7- 9 OWZUD.

- Zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich winno być wykonywane poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej całej szerokości jezdni  na zasadach i wg standardów określonych w niniejszych OWZUD, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i wytycznymi, które określone są w obowiązujących przepisach prawnych oraz normach i wytycznych branżowych.

- Zimowe utrzymanie dróg winno być realizowane w okresie zimowym całodobowo, również w dni wolne od pracy. Okres zimowy obejmuje okres od 15.11.2021 r. do 15.04.2022 r.

- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności :

- osiągniecie gotowości organizacji prac do zimowego utrzymania dróg,

- zabezpieczenie wymaganej ilości materiałów do prowadzenia zimowego utrzymania,                               w szczególności piasku, środków chemicznych i materiałów uszorstniających,

- zabezpieczenie wymaganej obsady pracowników i sprzętu do prowadzenia prac zimowego utrzymania,

- organizacja i prowadzenie prac zimowego utrzymania w sposób gwarantujący uzyskanie określonych standardów zimowego utrzymania dróg lokalnych miejskich,

- prowadzenie stałej kontroli meteorologicznej, która powinna stanowić podstawę podejmowania decyzji o rozpoczęciu i wykonywaniu prac zimowego utrzymania dróg,

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia bazę sprzętowo- magazynową zlokalizowana na obszarze/ rejonie lub w bezpośredniej jego bliskości (max 2 km dojazdu od granic miasta) na którym świadczył będzie usługi w zakresie zimowego utrzymania objętego przedmiotem niemniejszego zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wstępu na teren bazy sprzętowo- magazynowej przedstawicielom Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem prac zimowego utrzymania dróg  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli stanu gotowości Zleceniobiorcy do uruchomienia prac.

- Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu zimowego utrzymania dróg opisano na str. 9 OWZUD.

- Zasady przeprowadzania kontroli zimowego utrzymania dróg opisane są na str. 10 OWZUD.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic w mieście Żyrardowie wyszczególnionych                  w OWZUD w okresie od dnia 15 listopada 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w planie „Akcji Zima” dla Miasta Żyrardowa.

Prace określone w OWZUD stanowiące załącznik do umowy uwzględniają prowadzenie monitoringu stanu nawierzchni i warunków atmosferycznych przez Wykonawcę usług oraz prowadzenia usług utrzymania zimowego ulic, w tym:

1/ zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu oraz pełnej jego dyspozycyjności do świadczenia tych usług,

2/ zapewnienie odpowiedniej łączności telefonicznej z dyspozytorem tych usług

3/ przygotowanie roztworu solnego (21%) i mieszanki piasku z solą w proporcji 1:1

4/ płużenie całej szerokości jezdni

5/ usuwanie śliskości nawierzchni ulic

6/ płużenie łącznie z usuwaniem śliskości ulic

7/ wywóz nadmiaru śniegu w miejsce wyznaczone w planie Akcji Zima, znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta zgodnie z protokołem wprowadzenia przez Zamawiającego

8/ Utrzymanie zimowe chodników nie przyległych bezpośrednio do posesji oraz ścieżek rowerowych,                      wg wskazań Zamawiającego

9/ Utrzymanie zimowe zejść na przejścia dla pieszych wg wskazań Zamawiającego w obrębie skrzyżowań

10/ Utrzymanie zimowe zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych,

11/ odśnieżanie ulic w taki sposób aby przejścia dla pieszych nie były blokowane zwałami śniegu, umożliwiając swobodne przechodzenie pieszych przez ulice.

Teren objęty zamówieniem został podzielony według kolejności i standardów zimowego utrzymania ulic. Łączna długości ulic I i II kolejności przewidziana do stałego zimowego utrzymania wynosi 78 766  mb,  długość ulic w trzeciej kolejności zimowego utrzymania 36 193 mb, powierzchnia zatok autobusowych wynosi                          1 990 m2, przejścia dla pieszych w ilości 162 szt., powierzchnia zatok postojowych oraz parkingów wynosi 28 879 m2, powierzchnia chodników nieprzylegających bezpośrednio do posesji wynosi 375,99 ar, powierzchnia ścieżek rowerowych wynosi 22 204 m2 , powierzchnie przystanków w obrębie wiat i peronów do odśnieżania 
w obrębie chodników wynosi 850 m2.

Do I kolejności zimowego utrzymania dróg- standardu II o długości 41 200 mb należy:

- Mechaniczne odśnieżanie jezdni.

- Usuwanie i zapobieganie śliskości zimowej jezdni ulic i zapobieganie gołoledzi poprzez zraszanie solanką jezdni na całej długości ulic lub posypywanie nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo- solną - przestrzegając zasad wymienionych w OWZUD.

- Zakończenie prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości powinno nastąpić nie później niż do 3 godzin od stwierdzenia ustąpienia występowania zjawisk (śnieg, gołoledź, szron).

- Bieżące odśnieżanie z likwidacja niebezpiecznej śliskości na chodnikach nad przepustami i na mostach.

Do II kolejności zimowego utrzymania dróg o długości 37 110 mb - standardu III zimowego utrzymania należy:

- Mechaniczne odśnieżanie jezdni.

- Usuwanie śliskości zimowej gołoledzi poprzez zraszanie solanką, jezdni na całej długości ulic lub posypywanie nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo- solną - przestrzegając zasad wymienionych w OWZUD.

- Zakończenie prac związanych z odśnieżaniem winno nastąpić nie później niż do 5 godzin od ustania opadu (śnieg) natomiast z usuwaniem śliskości winno nastąpić do 5 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska (gołoledź, szron).

Do III kolejności zimowego utrzymania dróg- standardu IV zimowego utrzymania wg wskazań Zamawiającego o długości 37 037 mb  należy:

- mechaniczne odśnieżanie drogi na szerokości 5 m.

- Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie piaskiem drogi gruntowej przy skrzyżowaniach z drogami utwardzonymi licząc 10 m od końca łuku skrzyżowania w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Do zadań Wykonawcy w zakresie Zimowego Utrzymania Dróg należy :

- Sukcesywna wywózka śniegu, lodu wg wskazań Zamawiającego z:
- obrębu skrzyżowań ulic oraz  przejść dla pieszych, 
- przystanków MZK, zatok autobusowych i parkingowych, 
- z jezdni i chodników znajdujących się w centrum miasta,

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości zejść na przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań na szerokości min. 1,5 mb.

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników nie przyległych bezpośrednio do posesji znajdujących się w pasach drogowych i ścieżek rowerowych łącznie z usuwaniem nabojów śnieżnych.

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na całej powierzchni zatok postojowych i parkingów.

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej z powierzchni przystanków w obrębie wiat i peronów wraz z dojściem do autobusu.

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na całej powierzchni zatok autobusowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu maksymalnego ograniczenia możliwości ubocznego oddziaływania solanki (chlorku sodu) należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

a) dbać, aby części przy krawężnikowe jezdni i kratki kanalizacji deszczowej były w okresie zimowym dokładnie oczyszczone ze śniegu i lodu,  aby zapewnić swobodny spływ wody powstałej z topniejącego śniegu.

b) ściśle przestrzegać jednorazowych dawek rozsypywania na jezdniach środków chemicznych zalecanych                   w technologii (5-30 g/ m2).

c) ściśle przestrzegać, aby szerokość rozrzutu środków chemicznych na jezdnię sprzętem do rozsypywania stanowiła  max 90 % szerokości jezdni.

d) nie używać środków chemicznych do topienia śniegu jako samoistnego sposobu usuwania śniegu z jezdni.

e) dążyć do szerokiego stosowania akcji zapobiegającej występowaniu niebezpiecznej śliskości (zraszanie solanką jezdni bitumicznych przed wystąpieniem opadów lub spadku temperatury przy dużej wilgotności i mokrych nawierzchniach).

f) nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami i na trawnikach.

g) nie dopuszczać do powstawania błota pośniegowego na jezdni.

h) nie stosowania środków chemicznych na chodnikach i jezdniach o nawierzchni z elementów betonowych.

i) nie stosowania solanki przy temperaturze spadającej poniżej -8 ( C / poniżej temperatury -8( C stosować mieszankę piaskowo-solną/.

Wszystkie materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

W celu skutecznego prowadzenia działań profilaktycznych, Wykonawca wykorzystywał będzie własne wiarygodne źródła dostępu do serwisów pogodowych w celu wczesnego przewidywania wystąpienia utrudnień zimowych z zakresu ZUD aby odpowiednio wcześniej prowadzić działania prewencyjne na drogach.

Wykaz robót wg

STANDARDÓW

| Lp. | Nazwa drogi ( ulicy ) | Długość drogi (mb, m2 ) | Rodzaj nawie- rzchni | Standard zimowego utrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 | Drogi utwardzone (nawierzchnia bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa lub brukowcowa oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych) , - wg standardów II i III Pozostałe drogi w tym wewnętrzne drogi dojazdowe (miejskie), drogi gruntowe– każdorazowo wskazane przez Zleceniodawcę Chodniki nie przyległe do posesji, Ścieżki rowerowe Oraz przejścia dla pieszych Wiaty i perony przystankowe, dojścia do autobusu, zatoki autobusowe Zatoki postojowe i parkingi Bieżące odśnieżanie z likwidacją niebezpiecznej śliskości na chodnikach nad przepustami i na mostach z powierzchni do utrzymania równej | Ok. 78 766 mb ok. 36 193 mb ok. 375,99 ar ok. 22 204 m2 + 162 sztuk Ok. 850 m2 + 1679,1 m2 Ok. 288,79 ar Ok 766,5 | AB AB ABC AB AB AB AB | całej szerokości jezdni (wraz z azylami) na zasadach i wg standardów, wg wskazań zamawiającego wg wskazań zamawiającego Chodnik i ścieżka rowerowa odśnieżony i posypany na szerokości min. ok.1,2 m, wg wskazań zamawiającego na zasadach i wg standardów, wg wskazań zamawiającego wg wskazań zamawiającego wg wskazań zamawiającego |

Objaśnienia : Długości standardów :  II – 41 200 mb ,  III – 37 566 mb , zatoki autobusowe o powierzchni 1 990  m2, wg wskazań zamawiającego IV – 36 193 mb,  zatoki ogólnodostępne i parkingi- 288,79 ar,  powierzchnia przystanków w obrębie wiat i peronów, powierzchnia chodników nieprzylegających bezpośrednio do posesji prywatnych- 375,99 ar, zejścia na przejścia dla pieszych w ilości 162 szt.

Rodzaje nawierzchni :

A   -   asfaltowe

B   -   betonowe

C   -   nieutwardzone  ( grunt , żużel )

Opis standardów

zimowego utrzymania dróg

| Standard. | Opis standardów zimowego utrzymania | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk atmosferycznych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śnieg | Od stwierdzenia występowania zjawisk- Śliskość zimowa |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości Przejezdna cała szerokość jezdni (wraz z azylami) | -luźny śnieg do 3 godz. -błoto pośniegowe do 5 godz. - zajeżdżony śnieg 3 godz. - zaspy nigdy (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) Zgarnięty śnieg może zalegać na jezdni nie więcej niż 0,5 m od krawężnika | - gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowcowa 4 godz. (śliskość nawierzchni powodująca utrudnienia w ruchu ale jego nie tamująca) |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana interwencyjnie Przejezdna cała szerokość jezdni | - luźny śnieg do 5 godz. - zajeżdżony śnieg do 5 godz. - zaspy, języki śniegowe, lokalnie do 6 godz. (Zajeżdżony śnieg, występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) Mogą występować utrudnienia w ruchu samochodów osobowych. Zgarnięty śnieg może zalegać na jezdni nie więcej niż 0,5 m od krawężnika. | - gołoledź 3 godz. - szron 5 godz. - szadź 5 godz. - pośniegowa 5 godz. - lodowcowa 5 godz. (śliskość nawierzchni powodująca utrudnienia w ruchu ale jego nie tamująca do 5 godz.) |
| IV | Droga na szerokości 5 m odśnieżona przy warstwie śniegu powyżej 15 cm. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez Zamawiającego. | W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od zgłoszenia do: - luźny- 7 godzin - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne- występują - zaspy- do 7 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 7 godzin | W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od zgłoszenia do: - gołoledź- 8 godzin - pośniegowa- 10 godzin - lodowcowa- 8 godzin |
| V | Zatoki postojowe i parkingi, chodniki, przejścia dla pieszych odśnieżone i posypane na całej powierzchni. Zatoki autobusowe utrzymane na całej powierzchni, wiaty i perony odśnieżone w obrębie peronu wraz z dojściem do autobusu | W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do: - 2 godziny od zgłoszenia | W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od: - 2 godziny od zgłoszenia |

Zasady rozliczania kosztów

zimowego utrzymania dróg

- Podstawę rozliczenia kosztów zimowego utrzymania dróg stanowi :

- dzienne zestawienia odśnieżanych i posypywanych dróg potwierdzone przez Zamawiającego,

- uzgodnione ceny jednostkowe płużenia,  zraszania roztworem soli lub rozsiewania  mieszanki piaskowo-solnej, wywozu śniegu

- kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie sumy dziennych

zestawień  pomnożonych przez odpowiednie ceny jednostkowe.

- Warunkiem  rozliczenia  kosztów  zimowego utrzymania dróg jest w szczególności ;

- potwierdzenie przez inspektora nadzorującego dziennych zestawień dróg odśnieżanych 
i polewanych lub posypywanych, szczególnie km płużenia, zraszania roztworem soli lub rozsiewania mieszanki piaskowo-solnej ,

- potwierdzenie przez inspektora nadzorującego  wykonania usługi – kontrola utrzymania standardu ZUD.

Zasady wprowadzania oraz przeprowadzania kontroli

zimowego utrzymania dróg .

- Przystąpienie do akcji stałego zimowego utrzymania dróg (standard II i III), również w dni ustawowo wolne od pracy następuje każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 godzin od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego.

- Przystąpienie do akcji zimowego utrzymania wg standardu IV nastąpi nie później niż w przeciągu 3 godzin od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego.

- Kontrole będą przeprowadzane przez inspektora nadzorującego lub osobę przez niego upoważnioną, 
w obecności kierownika akcji zimowego utrzymania dróg  lub osoby przez niego upoważnionej.

- Środki transportowe dla celów kontroli zapewnia zleceniobiorca.

- O terminie kontroli zleceniobiorca zostanie powiadomiony nie później niż na godzinę przed kontrolą.

- Z przeprowadzonych kontroli dokonany  będzie zapis na zestawieniu dziennym zawierający spis kontrolowanych dróg  oraz ocenę utrzymania standardu zimowego utrzymania dróg.

- Wymieniony powyżej protokół  oraz dzienne zestawienia wykonanych robót zatwierdzone przez inspektora nadzorującego stanowią podstawę wystawienia faktury rozliczającej miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorcy.

WYKAZ DRÓG I KOLEJNOŚCI UTRZYMANIA

STANDARD II

| L.p. | Nazwa drogi ( ulicy ) | Długość drogi ( mb ) | Rodzaj nawie- rzchni | Standard | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zimowego |  |
|  |  |  |  | utrzy- |  |
|  |  |  |  | mania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aleja Partyzantów | 450 | A | II |  |
| 2 | 11-go Listopada | 650 | A | II |  |
| 3 | A. Struga | 590 | A | II |  |
| 4 | Batorego | 100 | A | II |  |
| 5 | Bema | 774 | A | II |  |
| 6 | Bohaterów Warszawy | 1020 | A | II |  |
| 7 | Czysta | 310 | A | II |  |
| 8 | Dąbrowskiego+ fragment Lelewela | 1300 | A/B | II |  |
| 9 | F. de Girarda | 430 | A | II |  |
| 10 | Izy Zielińskiej | 650 | A | II |  |
| 11 | Jana Pawła II | 276 | B | II |  |
| 12 | Jasna | 390 | A | II |  |
| 13 | Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila (Jedności Robotniczej) | 630 | A | II |  |
| 14 | Rotmistrza Witolda Pileckiego (Jodłowskiego) | 1290 | A | II |  |
| 15 | Kacperskiej J. | 410 | A | II |  |
| 16 | Kapitana Pałaca | 550 | A | II |  |
| 17 | Konarskiego | 430 | A | II |  |
| 18 | Kościelna | 380 | A | II |  |
| 19 | Kościuszki | 769 | A | II |  |
| 20 | Ks. Brzóski | 350 | A | II |  |
| 21 | Legionów Polskich | 990 | A | II |  |
| 22 | Limanowskiego | 1843 | A | II |  |
| 23 | 1-go Maja | 2500 | A | II |  |
| 24 | Mickiewicza | 2050 | A | II |  |
| 25 | Mireckiego | 1484 | A | II |  |
| 26 | Młyńska | 290 | A | II |  |
| 27 | Mokra | 580 | A | II |  |
| 28 | Moniuszki | 972 | A | II |  |
| 29 | Mostowa | 917 | A | II |  |
| 30 | Narutowicza | 720 | A/B | II |  |
| 31 | Nietrzebki | 1170 | A | II |  |
| 32 | Ogińskiego | 480 | A | II |  |
| 33 | Okrzei | 1130 | A | II |  |
| 34 | Ossowskiego | 550 | A | II |  |
| 35 | Parkingowa | 740 | A | II |  |
| 36 | Piękna | 840 | A | II |  |
| 37 | Piotra Skargi | 836 | B | II |  |
| 38 | POW z Placem Piłsudskiego | 388 | A | II |  |
| 39 | Przedszkolna | 140 | A | II |  |
| 40 | Radziwiłłowska | 850 | A | II |  |
| 41 | Sikorskiego | 840 | A | II |  |
| 42 | Skrowaczewskiego | 1050 | A | II |  |
| 43 | 16- go Stycznia | 280 | A | II |  |
| 44 | Słowackiego | 260 | A | II |  |
| 45 | Sosabowskiego | 660 | A | II |  |
| 46 | Szarych Szeregów (Słoneczna- Wittenberga) | 350 | A | II |  |
| 47 | Środkowa | 1280 | A | II |  |
| 48 | Św. Jana | 340 | A | II |  |
| 49 | Waryńskiego | 720 | A | II |  |
| 50 | Witosa | 256 | A | II |  |
| 51 | Wittenberga | 265 | A | II |  |
| 52 | Wyspiańskiego z Chopina przy Policji | 800 | A | II |  |
| 53 | Wysockiego | 450 | A | II |  |
| 54 | Ziołowa | 1400 | A | II |  |
| 55 | Żeromskiego | 1030 | A | II |  |
|  | Razem | 41 200,00 |  |  |  |

WYKAZ DRÓG II KOLEJNOŚCI UTRZYMANIA

STANDARD III

| L.p. | Nazwa drogi | Długość | Rodzaj | Standard | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( ulicy ) | drogi | nawie- | zimowego |  |
|  |  | ( mb ) | rzchni | utrzy- |  |
|  |  |  |  | mania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Andersa | 410 | A | III |  |
| 2 | Romana Dmowskiego (Al. Wyzwolenia) | 375 | B | III |  |
| 3 | Armii Krajowej | 280 | A | III |  |
| 4 | Bankowa | 95 | A | III |  |
| 5 | Barona | 480 | B | III |  |
| 6 | Bora Komorowskiego | 460 | B | III |  |
| 7 | Danuty Siedzikówny „Inki” (Basińskiego) | 230 | A | III |  |
| 8 | Bielnikowa, Drukarska, Żakardowa, Lniany Zaułek | 400 | A | III |  |
| 9 | Bratnia | 430 | A | III |  |
| 10 | Chmielna | 490 | A | III |  |
| 11 | Choińskiego | 120 | A | III |  |
| 12 | Chopina | 300 | A | III |  |
| 13 | Ciasna | 110 | A | III |  |
| 14 | Cieszyńska + 4 sięgacze | 400 | A | III |  |
| 15 | Dekerta | 230 | A | III |  |
| 16 | Dittricha | 390 | A | III |  |
| 17 | Emilii Plater | 324 | A/B | III |  |
| 18 | Gen. Józefa Hallera (Doczkała) | 380 | A | III |  |
| 19 | Dolnośląska | 430 | B | III |  |
| 20 | Działkowa | 300 | A | III |  |
| 21 | Dzikiewicza | 428 | B | III |  |
| 22 | Janiny Froehlich | 100 | A | III |  |
| 23 | Gdańska | 264 | B | III |  |
| 24 | Gen Maczka | 460 | A | III |  |
| 25 | Gen. Sowińskiego | 200 | A | III |  |
| 26 | Grota Roweckiego | 400 | B | III |  |
| 27 | Grunwaldzka | 340 | B | III |  |
| 28 | Hulki Laskowskiego | 200 | A | III |  |
| 29 | Inwalidów Wojennych | 50 | A | III |  |
| 30 | Jeleniogórska | 293 | B | III |  |
| 31 | Kanałowa z sięgaczami, Radziejowska | 660 | B | III |  |
| 32 | Karola Hiellego | 215 | B | III |  |
| 33 | Kasprowicza | 230 | A | III |  |
| 34 | Kasztanowa | 330 | A | III |  |
| 35 | Kilińskiego | 1120 | A/B | III |  |
| 36 | Kolejowa | 200 | C | III |  |
| 37 | Krasińskiego | 357 | A | III |  |
| 38 | Kosynierów | 385 | C | III |  |
| 39 | Krótka | 766 | A | III |  |
| 40 | Kutnowska +3 sięgacze | 370 | B | III |  |
| 41 | Lelewela | 400 | B | III |  |
| 42 | Leszno | 750 | A | III |  |
| 43 | Łukasińskiego | 230 | A | III |  |
| 44 | Małachowskiego | 170 | A | III |  |
| 45 | Marii Konopnickiej | 591 | A | III |  |
| 46 | Mazowiecka | 605 | A | III |  |
| 47 | Mielczarskiego | 210 | A | III |  |
| 48 | Nabielaka | 180 | A | III |  |
| 49 | Niedziałkowskiego | 250 | A | III |  |
| 50 | Norwida | 250 | A | III |  |
| 51 | Nowy Świat, Lniarska, Mały Rynek | 569 | B | III |  |
| 52 | Olszowa | 461 | A | III |  |
| 53 | Olsztyńska | 464 | A | III |  |
| 54 | Opolska | 550 | A | III |  |
| 55 | Orlika | 700 | A | III |  |
| 56 | Parkowa | 100 | A | III |  |
| 57 | Piaskowa | 442 | A | III |  |
| 58 | Piastowska | 555 | A | III |  |
| 59 | Polna | 90 | A | III |  |
| 60 | Południowa | 390 | A | III |  |
| 61 | Pomorska | 540 | B | III |  |
| 62 | Poprzeczna (od Jaktorowskiej do Olszowej) | 350 | A | III |  |
| 63 | Popiełuszki | 336 | B | III |  |
| 64 | Poznańska | 360 | A | III |  |
| 65 | Promienna | 270 | A | III |  |
| 66 | Próchnika | 250 | A | III |  |
| 67 | Przemysłowa | 200 | B | III |  |
| 68 | Przybysz | 380 | A | III |  |
| 69 | Racławicka | 350 | A | III |  |
| 70 | Radziejowska | 150 | A | III |  |
| 71 | Radziwiłłowska (Sikorskiego-Wypoczynkowa) | 500 | A | III |  |
| 72 | Rodzinna | 140 | A | III |  |
| 73 | Rolna | 270 | A | III |  |
| 74 | Roosevelta | 410 | A | III |  |
| 75 | Równoległa | 659 | A | III |  |
| 76 | Salezjańska (I. Zielińskiej-Kościół) | 194 | A | III |  |
| 77 | Sienkiewicza | 280 | A | III |  |
| 78 | Sięgacz - Kpt. Pałaca | 180 | A | III |  |
| 79 | Sięgacz - Parkingowa | 250 | B | III |  |
| 80 | Sięgacz Girarda-Kacperskiej | 100 | B | III |  |
| 81 | Sięgacz- Nietrzebki | 150 | B | III |  |
| 82 | Sięgacze przy kościele Boromeusza | 240 | B | III |  |
| 83 | Skierniewicka | 165 | A | III |  |
| 84 | Skłodowskiej- Curie M. | 464 | A | III |  |
| 85 | Sławińskiego | 162 | A | III |  |
| 86 | Słoneczna | 527 | A | III |  |
| 87 | Słowiańska | 470 | B | III |  |
| 88 | Smocza | 200 | B | III |  |
| 89 | Spacerowa | 380 | B | III |  |
| 90 | Spokojna | 576 | A | III |  |
| 91 | Spółdzielcza | 1170 | B | III |  |
| 92 | Staszica | 100 | A | III |  |
| 93 | Strażacka | 130 | A | III |  |
| 94 | Szarych Szeregów | 130 | A | III |  |
| 95 | Szulmana | 230 | A | III |  |
| 96 | Szpitalna | 79 | A | III |  |
| 97 | Ściegiennego | 90 | A | III |  |
| 98 | Tomaszewskiej | 500 | A | III |  |
| 99 | Towarowa | 250 | B | III |  |
| 100 | Tunel-góra | 400 | B | III |  |
| 101 | Warszawska | 180 | A | III |  |
| 102 | Wasilewskiego | 345 | B | III |  |
| 103 | Wawelska | 636 | A | III |  |
| 104 | Wiejska | 340 | A | III |  |
| 105 | Wojska Polskiego | 590 | B | III |  |
| 106 | Wrocławska | 160 | A | III |  |
| 107 | Wspólna | 128 | A | III |  |
| 108 | Wyszyńskiego | 340 | B | III |  |
| 109 | Zielińskiej (stary trakt) | 126 | B | III |  |
| 110 | Żwirki i Wigury | 180 | B | III |  |
|  | Razem | 37 566,00 |  |  |  |

WYKAZ DRÓG III KOLEJNOSCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

STANDARD IV

| L.p. | Nazwa drogi | Długość | Rodzaj | Standard | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( ulicy ) | drogi | nawie- | zimowego |  |
|  |  | ( mb ) | rzchni | utrzy- |  |
|  |  |  |  | mania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Akacjowa | 271 | C | IV |  |
| 2 | 3 Maja | 125 | C | IV |  |
| 3 | Anielewicza | 340 | C | IV |  |
| 4 | Bajkowa | 300 | C | IV |  |
| 5 | Batalionów Chłopskich | 250 | C | IV |  |
| 6 | Batorego (Sikorskiego-Leg. Polskich) | 193 | C | IV |  |
| 7 | Bieganowska | 50 | C | IV |  |
| 8 | Borówkowa | 250 | C | IV |  |
| 9 | Browarna | 168 | C | IV |  |
| 10 | Brzechwy | 666 | C | IV |  |
| 11 | Brzozowa | 290 | C | IV |  |
| 12 | Bydgoska | 413 | C | IV |  |
| 13 | Cehaka | 400 | Kocie łby | IV |  |
| 14 | Chłodna | 646 | C | IV |  |
| 15 | Chocimska | 300 | C | IV |  |
| 16 | Chrobrego | 50 | C | IV |  |
| 17 | Cicha | 88 | C | IV |  |
| 18 | Ciepła | 360 | C | IV |  |
| 19 | Daleka | 720 | C | IV |  |
| 20 | Dębowa | 742 | C | IV |  |
| 21 | Dolna | 220 | C | IV |  |
| 22 | Droga lokalna pomiędzy ul. Miodową a ul. Piękną | 120 | A | IV |  |
| 23 | Dziekańska | 250 | C | IV |  |
| 24 | Falista | 160 | C | IV |  |
| 25 | Farbiarska | 150 | C | IV |  |
| 26 | Garbarskiego | 90 | C | IV |  |
| 27 | Gdańska | 52 | C | IV |  |
| 28 | Glebowa | 81 | C | IV |  |
| 29 | Głowackiego | 420 | C | IV |  |
| 30 | Grenadierów | 300 | C | IV |  |
| 31 | Harcerska | 88 | C | IV |  |
| 32 | Herberta | 268 | C | IV |  |
| 33 | Holca | 140 | C | IV |  |
| 34 | Horodyskiego | 260 | C | IV |  |
| 35 | Izy Zielińskiej | 300 | C | IV |  |
| 36 | Jagiełły Władysława | 287 | C | IV |  |
| 37 | Jałowcowa | 140 | C | IV |  |
| 38 | Jaśminowa | 370 | C | IV |  |
| 39 | Jaworowa | 50 | C | IV |  |
| 40 | Jeżynowa | 150 | C | IV |  |
| 41 | K.K. Baczyńskiego | 350 | C | IV |  |
| 42 | K.K. Kurpińskiego | 250 | C | IV |  |
| 43 | Kacperska (Spokojna-Kilińskiego) | 375 | C | IV |  |
| 44 | Kamienna | 150 | C | IV |  |
| 45 | Kanałowa (Bema-Skargi) | 160 | C | IV |  |
| 46 | Kasprowicza | 190 | C | IV |  |
| 47 | Kętrzyńska | 80 | C | IV |  |
| 48 | Kopernika | 700 | C | IV |  |
| 49 | Korczaka | 200 | C | IV |  |
| 50 | Kosima | 114 | C | IV |  |
| 51 | Kosmonautów | 137 | C | IV |  |
| 52 | Krakowska | 97 | C | IV |  |
| 53 | Królewska | 370 | C | IV |  |
| 54 | Krzywa | 200 | C | IV |  |
| 55 | Kubusia Puchatka | 205 | C | IV |  |
| 56 | Kwiatowa | 245 | C | IV |  |
| 57 | Leszczynowa | 345 | C | IV |  |
| 58 | Leśna | 371 | C | IV |  |
| 59 | Letnia | 130 | C | IV |  |
| 60 | Lipowa | 105 | C | IV |  |
| 61 | Lutosławskiego | 340 | C | IV |  |
| 62 | Łąkowa (Maja-do lotniska) | 250 | C | IV |  |
| 63 | Łowicka | 160 | C | IV |  |
| 64 | Łużycka | 200 | C | IV |  |
| 65 | Makowa | 114 | C | IV |  |
| 66 | Malinowa | 310 | C | IV |  |
| 67 | Marcowa | 448 | C | IV |  |
| 68 | Marczaka | 218 | C | IV |  |
| 69 | Matejki | 647 | C | IV |  |
| 70 | Mieczysławowska | 143 | C | IV |  |
| 71 | Mieszka | 260 | C | IV |  |
| 72 | Migdałowa | 242 | C | IV |  |
| 73 | Miodowa | 427 | C | IV |  |
| 74 | Misakowskiego | 236 | C | IV |  |
| 75 | Niedziałkowskiego | 292 | C | IV |  |
| 76 | Nizinna/ Długosza | 397 | C | IV |  |
| 77 | Noworadziejowska | 102 | C | IV |  |
| 78 | Okulickiego (Spacerowa-las) | 600 | C | IV |  |
| 79 | Orzechowa | 100 | C | IV |  |
| 80 | Peszkowskiego | 204 | C | IV |  |
| 81 | Piastowska | 470 | C | IV |  |
| 82 | Piekarskich Braci | 100 | C | IV |  |
| 83 | Plonowa | 450 | C | IV |  |
| 84 | Podmiejska (Misakowkiego- Migdałowa) | 165 | C | IV |  |
| 85 | Pogodna | 210 | C | IV |  |
| 86 | Poprzeczna (od Olszowej do Jesionowej) | 520 | C | IV |  |
| 87 | Poziomkowa | 270 | C | IV |  |
| 88 | Północna | 170 | C | IV |  |
| 89 | Procnera | 420 | C | IV |  |
| 90 | Prosta | 158 | C | IV |  |
| 91 | Pszeniczna | 65 | C | IV |  |
| 92 | Pustynna | 1030 | C | IV |  |
| 93 | Reja | 65 | C | IV |  |
| 94 | Rolna | 160 | C | IV |  |
| 95 | Roszarnicza | 330 | C | IV |  |
| 96 | Różana | 90 | C | IV |  |
| 97 | Rumiankowa | 70 | C | IV |  |
| 98 | Rzeczna | 120 | C | IV |  |
| 99 | Sempołowskiej | 90 | C | IV |  |
| 100 | Sięgacz - Brzechwy | 60 | C | IV |  |
| 101 | Sięgacz - Olszowa 32 | 50 | C | IV |  |
| 102 | Sięgacze - 2 szt Pomorska | 70 | C | IV |  |
| 103 | Sięgacze - Szarych Szeregów | 60 | C | IV |  |
| 104 | Sięgacze 2 szt.-P. Skargi | 140 | C | IV |  |
| 105 | Sięgacze 3 szt.- Kanałowa | 90 | C | IV |  |
| 106 | Sięgacze- 3 szt.- Opolska | 60 | C | IV |  |
| 107 | Sosnowa | 177 | C | IV |  |
| 108 | Spacerowa (Mireckiego-Moniuszki) | 150 | C | IV |  |
| 109 | Spółdzielcza (odcinek gruntowy) | 200 | C | IV |  |
| 110 | Stanclika | 450 | C | IV |  |
| 111 | Strzelecka (odcinek zabudowany) | 100 | C | IV |  |
| 112 | Sucha | 250 | C | IV |  |
| 113 | Szczecińska | 265 | C | IV |  |
| 114 | Szymanowskiego | 430 | C | IV |  |
| 115 | Świerkowa | 110 | C | IV |  |
| 116 | Topolowa | 380 | C | IV |  |
| 117 | Toruńska | 200 | C | IV |  |
| 118 | Traugutta | 204 | C | IV |  |
| 119 | Twardowskiego | 226 | C | IV |  |
| 120 | Twardowskiej | 113 | C | IV |  |
| 121 | Waligóry | 226 | C | IV |  |
| 122 | Werbickiego | 66 | C | IV |  |
| 123 | Wesoły Zaułek | 126 | C | IV |  |
| 124 | Wiatraczna | 20 | C | IV |  |
| 125 | Wierzbowa | 80 | C | IV |  |
| 126 | Wiosenna | 193 | C | IV |  |
| 127 | Witosa /Nietrzebki-Ogińskiego/ | 1968 | C | IV |  |
| 128 | Wrzosowa | 260 | C | IV |  |
| 129 | Wypoczynkowa /Radziwiłłowska-Jeżynowa/ | 1180 | C | IV |  |
| 130 | Wypoczynkowa /Żeromskiego-Jeżynowa | 580 | C | IV |  |
| 131 | Zaciszna | 667 | C | IV |  |
| 132 | Zamknięta | 271 | C | IV |  |
| 133 | Zielona | 600 | C | IV |  |
| 134 | Zielony Zaułek | 50 | C | IV |  |
| 135 | Zwycięstwa | 234 | C | IV |  |
| 136 | Żabia | 62 | C | IV |  |
| 137 | Żniwna | 150 | C | IV |  |
|  | Razem | 36 193 |  |  |  |

WYKAZ ZATOK AUTOBUSOWYCH-

I kolejność zimowego utrzymania

STANDARD IV

| Lp. | Nazwa drogi (ulica) | Łączna powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mireckiego- 2 zatoki | 210 |
| 2 | Limanowskiego- 2 zatoki | 223 |
| 3 | Kpt. Pałaca- 2 zatoki | 232 |
| 4 | Filipa Girarda- 2 zatoki | 200 |
| 5 | Al. Partyzantów- 4 zatoki | 280 |
| 6 | Środkowa- 1 zatoka | 66 |
| 7 | Mostowa- 1 zatoka | 100 |
| 8 | Żeromskiego- 2 zatoki | 189 |
| 9 | Maja- 2 zatoki | 200 |
| 10 | Wittenberga- 1 zatoka | 70 |
| 11 | Legionów Polskich-2 zatoki | 150 |
| 12 | Andrzeja Struga -1 zatoka | 70 |
|  | Razem | 1990 |

WYKAZ PRZEJŚC DLA PIESZYCH

| Lp. | Nazwa ulicy | Ilość punktów- przejść dla pieszych o szerokości 1,5 m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limanowskiego/ Legionów Polskich | 4 |
| 2 | Limanowskiego/ Chopina | 2 |
| 3 | Limanowskiego/ Ditricha | 2 |
| 4 | Limanowskiego/ Maja | 4 |
| 5 | Wyspiańskiego/ Okrzei | 4 |
| 6 | Wyspiańskiego/ Radziwiłłowska | 2 |
| 7 | Radziwiłłowska/ Św. Jana | 2 |
| 8 | POW/ Plan Piłsudskiego | 3 |
| 9 | Al. Partyzantów/Bohaterów Warszawy | 2 |
| 10 | Bohaterów Warszawy/ Al. Partyzantów | 2 |
| 11 | Bohaterów Warszawy/ Słowackiego | 2 |
| 12 | Al. Partyzantów/ 16- go Stycznia | 4 |
| 13 | 16 Stycznia/ Al. Partyzantów | 4 |
| 14 | Al. Partyzantów/ Okrzei | 4 |
| 15 | Al. Partyzantów/ Mireckiego | 4 |
| 16 | Okrzei/ Al. Partyzantów | 4 |
| 17 | Okrzei/ Łukasińskiego | 4 |
| 18 | Okrzei Narutowicza | 4 |
| 19 | Okrzei/ Maja | 4 |
| 20 | Maja/ Okrzei | 4 |
| 21 | Maja/ Mireckiego | 3 |
| 22 | Maja/ Plac Jana Pawła II | 3 |
| 23 | Maja/ Limanowskiego | 4 |
| 24 | Maja/ Waryńskiego | 3 |
| 25 | Maja/ Sławińskiego | 6 |
| 26 | Maja/ Piękna | 3 |
| 27 | Mireckiego/ Maja | 2 |
| 28 | Mireckiego/ Narutowicza | 4 |
| 29 | Mireckiego/ Łukasińskiego | 2 |
| 30 | Mireckiego/ Al. Partyzantów | 4 |
| 31 | Piękna/ Jasna | 2 |
| 32 | Piękna/ I. Zielińskiej | 2 |
| 33 | Jasna/ Piękna | 2 |
| 34 | Jasna/ Leszno | 2 |
| 35 | Jasna/ Wiejska | 2 |
| 36 | Jasna/ Waryńskiego | 2 |
| 37 | Waryńskiego/ Jasna | 2 |
| 38 | Narutowicza/ Waryńskiego | 2 |
| 39 | Narutowicza/ Limanowskiego | 4 |
| 40 | Narutowicza/ Plac Jana Pawła II | 2 |
| 41 | Nietrzebki / Eko Park | 2 |
| 42 | Limanowskiego/ Narutowicza | 4 |
| 43 | Limanowskiego/ Wyszyńskiego | 4 |
| 44 | Limanowskiego/ Kościelna | 4 |
| 45 | Limanowskiego/ Ossowskiego | 2 |
| 46 | Limanowskiego/Środkowa | 2 |
| 47 | Skrowaczewskiego/ Nietrzebki | 2 |
| 48 | Skrowaczewskiego jak Kaufland | 3 |
| 49 | Kpt Pałaca/Girarda | 4 |
| 50 | Środkowa/Kilińskiego | 2 |
| 51 | Środkowa/Limanowskiego | 2 |
| 52 | Środkowa/Kościuszki | 2 |
| 53 | Środkowa/Mireckiego | 4 |
| 54 | Izy Zielińskiej/ Salezjańska | 2 |
| 55 | Izy Zielińskiej/ Piękna | 2 |
|  | Razem | 162 |

WYKAZ CHODNIKÓW

| Lp. | Zakres prac | Jednostka | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleja Partyzantów- strona Sądu, na odcinku od Bohaterów Warszawy do 16- go Stycznia 220/4 m | ar | 8,80 |
| 2 | Bema- szer. 1,2 mb | ar | 9,29 |
| 3 | Bohaterów Warszawy- 450/ 1,5+ na wysokości kładki oraz rowu burzowego | ar | 7,35 |
| 4 | Brzóski wzdłuż przedszkola nr 5 | ar | 0,75 |
| 5 | Chmielna- jedna strona szer 1,2 mb | ar | 5,88 |
| 6 | Dąbrowskiego od Południowej do Równoległej- obie strony ulicy | ar | 8,00 |
| 7 | Działkowa- 250/1,2 mb | ar | 3,00 |
| 8 | Jaktorowska ( odc. Od torów do Polmosu do budynku Jaktorowska 47- 1660/1,5mb | ar | 24,90 |
| 9 | Jaktorowska od skrzyżowaniu z ul. Lelewela do granic miasta /strona parzysta/ 1183/1,5 mb | ar | 17,75 |
| 10 | Jaktorowska wzdłuż miejskiej działki na skrzyżowaniu z ul. 1- go Maja 56/1,5 mb | ar | 0,84 |
| 11 | Kacperska- po stronie LO im. St. Żeromskiego 1,2/ 200 | ar | 2,40 |
| 12 | Kanałowa 510/1,50 m | ar | 7,65 |
| 13 | Kapitana Pałaca 320/1,5 m | ar | 4,8 |
| 14 | Kasztanowa na wysokości cmentarza | ar | 7,63 |
| 15 | Kilińskiego 995/1,50 m | ar | 14,93 |
| 16 | Konopnicka na wysokości cmentarza | ar | 7,89 |
| 17 | Kościuszki na odcinku Kasztanowa- Środkowa po stronie domków jednorodzinnych 1,2/130 | ar | 1,56 |
| 18 | Legionów Polskich na wysokości posesji 48, 50 przy skrzyżowaniu z ul. Chopina 1/ 60 m | ar | 0,60 |
| 19 | Lelewela (odc. Jaktorowska- Dąbrowskiego) 130/1 mb | ar | 1,30 |
| 20 | Leszno /rów- I. Zielińskiej/- 255/1,5mb | ar | 3,83 |
| 21 | Limanowskiego (na wysokości parkingu) 15/1mb + skrzyżowanie z ulicą Ossowskiego( strona ze słupem el.) 20/1mb | ar | 0,35 |
| 22 | Limanowskiego- Armii Krajowej na długości restauracji Karo 1,2/ 30 m | ar | 0,36 |
| 23 | Limanowskiego- odcinek Kasztanowa- Środkowa 1m/ 110 m | ar | 1,10 |
| 24 | Limanowskiego wzdłuż szkoły numer 7- 190mb/1,5mb oraz wzdłuż zespołu szkół nr 2- 70 mb/1,5 mb | ar | 3,90 |
| 25 | Maczka | ar | 7,50 |
| 26 | Maja odc. Straż- Limanowskiego | ar | 4,50 |
| 27 | Maja po stronie Zakładów Lniarskich(odc. Stacja benzynowa vis a vis Leszno do wysokości Przemysłowej)- 200/1,5 | ar | 3,00 |
| 28 | Maja vis a vis Skrowaczewskiego 25/1 | ar | 0,25 |
| 29 | Mickiewicza/ Reymonta-skręt na Korytów/ | ar | 17,30 |
| 30 | Mireckiego na wysokości parkingu wraz ze skrzyżowaniem przy Kościelnej 115/1,5 | ar | 1,15 |
| 31 | Mireckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Doczkała na wysokości sklepu meblowego 1/ 50 | ar | 0,50 |
| 32 | Mireckiego wzdłuż Cmentarza Żydowskiego- 60/1 | ar | 0,60 |
| 33 | Mokra i Młyńska | ar | 15,72 |
| 34 | Niedziałkowskiego- 220/ 1,5 mb | ar | 3,30 |
| 35 | Nietrzebki 300/3,0 | ar | 9,00 |
| 36 | Ogińskiego na odcinku od ul. Procnera do ul. Witosa 420/1,5 m | ar | 8,00 |
| 37 | Okrzei na wysokości dawnego VT ENERGO po obu stronach pasa drogowego łącznie z mostem na Pisi Gągolinie dł140m/1,2 m * 2strony | ar | 3,36 |
| 38 | Piastowska 540/1,50 m | ar | 8,10 |
| 39 | Południowa 217/1,50 m | ar | 3,26 |
| 40 | Promienna 260/ 1,5 m | ar | 3,90 |
| 41 | Radziwiłłowska (s) 975/2,0 m | ar | 19,50 |
| 42 | Reymonta- przepust i wzdłuż kamienicy przy Radziejowskiej 50/1,5 m | ar | 0,75 |
| 43 | Rotmistrza W. Pileckiego (dawna Jodłowskiego) na wysokości cmentarza | ar | 9,39 |
| 44 | Rów 51 od ul. Okrzei do ul. Skrowaczewskiego 1774/2,0 m | ar | 35,48 |
| 45 | Salezjańska wraz ze skrzyżowaniem przy ulicy Izy Zielińskiej | ar | 8,80 |
| 46 | Sikorskiego na wysokości posesji nr 7 przy skrzyżowaniu z Maczka 1,2/ 40 m | ar | 0,48 |
| 47 | Skrowaczewskiego 800/1,5 mb | ar | 12,00 |
| 48 | Skrowaczewskiego do wysokości ul. Nietrzebki, wraz z ul. Spółdzielczą przy garażach 200/1,5 | ar | 3,00 |
| 49 | Skrowaczewskiego na wysokości parkingu i sklepu Kaufland 1,2/120 m | ar | 1,44 |
| 50 | Spokojna 300/1,50m + cmentarz | ar | 4,50 |
| 51 | Warszawska | ar | 1,80 |
| 52 | Waryńskiego skrzyżowanie z Polną | ar | 0,20 |
| 53 | Wspólna 250/1,50 | ar | 3,75 |
| 54 | Wyspiańskiego 530/2,0 | ar | 10,60 |
| 55 | Ziołowa 950/2,50 | ar | 19,00 |
| 56 | Żeromskiego /Promienna-las/+ skrzyżowanie | ar | 9,00 |
| 57 | Żeromskiego- od Farbiarskiej do kortów tenisowych 100/1mb oraz chodnik po stronie toru kolarskiego | ar | 2,00 |
|  | RAZEM |  | 375,99 |

POWIERZCHNIE PRZYSTANKÓW W OBRĘBIE WIAT I PERONÓW

| Ilość punktów przystankowych | Powierzchnie do odśnieżania |
| --- | --- |
| Ilość słupków – 72 szt | 72 x 7,5 m2 |
| Ilość wiat- 31 szt | 31 x 10 m2 |
| SUMA | 850 m2 |
| Wykaz przystanków autobusowych w obrębie wiat i peronów | Wykaz lokalizacji wiat przystankowych |
| ŻEROMSKIEGO/POZNAŃSKA |  | 2 | Girarda- 2 szt. Kpt. Pałaca- 2 szt. Skrowaczewskiego- 2 szt. 1 Maja- 2 szt. Mickiewicza- 1 szt. Jaktorowska- 3 szt. Reymonta- 1 szt. Struga- 1 szt. Limanowskiego- 2 szt. Sikorskiego- 1 szt. Środkowa- 2 szt. Parkingowa- 1 szt. Dąbrowskiego- 2 szt. Żeromskiego- 2 szt. Mireckiego- 2 szt. Wittenberga- 1 szt. Al. Partyzantów- 4 szt. |
| ŻEROMSKIEGO/KRZYWA |  | 2 |  |
| ŻEROMSKIEGO/PIASTOWSKA |  | 2 2 |  |
| Wittenberga |  |  |  |  |
| SIKORSKIEGO |  |  | 2 |  |
| SIKORSKIEGO/KONARSKIEGO |  | 2 |  |
| SIKORSKIEGO/MOSTOWA |  | 2 |  |
| Sosabowskiego/ KONARSKIEGO |  | 1 1 |  |
| SOSABOWSKIEGO |  |  |  |  |
| MOSTOWA PĘTLA |  |  | 1 |  |
| MOSTOWA |  |  | 1 |  |
| SŁONECZNA |  |  | 1 1 |  |
| STRUGA |  |  |  |  |  |
| BATOREGO |  |  | 1 |  |
| LEGIONÓW POLSKICH/STRUGA | 1 |  |
| LEGIONÓW POLSKICH/SZKOŁA | 1 |  |
| LIMANOWSKIEGO/LEGIONÓW POLSKICH | 2 2 |  |
| LIMANOWSKIEGO/DITTRICHA |  |  |  |
| LIMANOWSKIEGO/SZPITAL |  | 2 |  |
| 1MAJA/CARREFOUR |  | 1 |  |
| 1MAJA/WARYŃSKIEGO |  | 1 2 |  |
| RADZIWIŁŁOWSKA |  |  |  |  |
| MIRECKIEGO/1 MAJA |  | 2 2 2 |  |
| AL. ARTYZANTÓW |  |  |  |  |
| PKP |  |  |  |  |  |
| POLSKIEJ ORG. WOJSKOWEJ |  | 2 |  |
| ŚRODKOWA/BOHATERÓW |  | 2 |  |
| ŚRODKOWA/MIRECKIEGO |  | 2 |  |
| MIRECKIEGO/ŚRODKOWA |  | 1 |  |
| ŚRODKOWA/LIMANOWSKIEGO |  | 2 |  |
| F. DE GIRARDA |  |  |  |  |
| PAŁACA |  |  |  |  |  |
| SKROWACZEWSKIEGO/NIETRZEBKI | 2 |  |
| SKROWACZEWSKIEGO/ŁĄKOWA | 2 |  |
| CZYSTA |  |  |  | 1 |  |
| PIĘKNA |  |  |  | 2 |  |
| I. ZIELIŃSKIEJ |  |  | 1 |  |
| JASNA SZKOŁA |  |  | 1 |  |
| NARUTOWICZA |  |  | 1 |  |
| PARKINGOWA- Pętla |  |  | 2 |  |
| MARII NIETRZEBKI |  |  | 2 |  |
| /MIRECKIEGO/ Ossowskiego |  | 1 |
| OSSOWSKIEGO/WARYŃSKIEGO | 1 |
| MIRECKIEGO/OSSOWSKIEGO |  | 2 |
| OKRZEI/ Wyspiańskiego |  |  |  | 2 |
| WYSPIAŃSKIEGO |  |  | 1 |
| REYMONTA |  |  | 2 |
| P.SKARGI/REYMONTA |  | 2 |
| P.SKARGI/ ROLNA |  |  | 2 |
| OPOLSKA/ ROLNA |  |  | 2 |
| OPOLSKA/ REYMONTA |  | 2 |
| REYMONTA |  |  | 2 |
| MICKIEWICZA/ KANAŁOWA |  | 2 |
| MICKIEWICZA/ WROCŁAWSKA |  | 2 |
| MICKIEWICZA/ ROSZARNICZA |  | 2 |
| MICKIEWICZA |  |  | 2 |
| JAKTOROWSKA/1 MAJA |  | 2 |
| JAKTOROWSKA/LELEWELA |  | 2 |
| DĄBROWSKIEGO/LELEWELA |  | 2 |
| JAKTOROWSKA/RÓWNOLEGŁA | 2 |
| DĄBROWSKIEGO/RÓWNOLEGŁA | 2 |
| JAKTOROWSKA |  |  | 2 |
| Jedności Robotniczej |  |  | 2 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE: | 103 |

WYKAZ ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGÓW

| Lp. | Nazwa ulicy | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Al. Partyzantów | 807 |
| 2 | Filipa de Girarda | 676 |
| 3 | Jana Skrowaczewskiego (zatoki) | 459 |
| 4 | Jana Skrowaczewskiego (parking) | 1272 |
| 5 | Janiny Jadwigi Kacperskiej | 224 |
| 6 | Jedności Robotniczej | 322 |
| 7 | Kapitana Stanisława Pałaca | 361 |
| 8 | Kasztanowa | 210 |
| 9 | Konopnickiej | 470 |
| 10 | Kościuszki Tadeusza | 788 |
| 11 | Ks. Jerzego Popiełuszki | 259 |
| 12 | Ks. Wittenberga Ottona | 141 |
| 13 | Legionów Polskich | 195 |
| 14 | Limanowskiego | 1539 |
| 15 | Maja /przy dekadzie i vis a vis Sławińskiego/ | 200 |
| 16 | Mazowiecka | 287 |
| 17 | Mostowa | 91 |
| 18 | Mireckiego wraz z parkingiem | 1835 |
| 19 | Narutowicza Gabriela | 194 |
| 20 | Nietrzebki | 877 |
| 21 | Okrzei | 781 |
| 22 | Ossowskiego | 200 |
| 23 | Parking Parkuj i jedź przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego | 1184 |
| 24 | Parking Parkuj i Jedź przy POW | 2269 |
| 25 | Parking Parkuj i Jedź przy Towarowej/Kolejowej | 2266 |
| 26 | Parking Parkuj i Jedź przy drodze wewnętrznej dawna ul. Kolejowa | 4078 |
| 27 | Plac Jana Pawła II | 1042 |
| 28 | Plac Piłsudskiego | 640 |
| 29 | Rodzinna | 51 |
| 30 | Roosevelta Franklina | 64 |
| 31 | Salezjańska | 364 |
| 32 | Skłodowskiej- Curie Marii | 126 |
| 33 | Spokojna | 587 |
| 34 | Spółdzielcza | 721 |
| 35 | Struga Andrzeja | 97 |
| 36 | Szarych Szeregów | 66 |
| 37 | Tomaszewskiej Agnieszki | 42 |
| 38 | W. Łukasińskiego | 200 |
| 39 | Waryńskiego | 468 |
| 40 | Zielińskiej Izy | 961 |
| 41 | Ziołowa | 1465 |
|  | SUMA | 28 879 |

| WYKAZ CHODNIKÓW DO BIEŻĄCEGO ODŚNIEŻANIA WRAZ Z POSYPYWANIEM PIASKIEM |
| --- |
| Lp. | Nazwa rowów oraz rzek | Lokalizacja /obie strony pasa drogowego/ | Długość /mb/ | Szerokość /mb/ | Powierzchnia /m2/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rów "L" | Żeromskiego | 20 | 1,5 | 30 |
| 2. | Rów "51" | Jaktorowska | 10 | 1,5 | 15 |
| 3. | Kolektor "51" | Skrowaczewskiego | 15 | 1,5 | 22,5 |
|  |  | Piękna | 30 | 1,5 | 45 |
|  |  | Waryńskiego | 20 | 1,5 | 30 |
|  |  | Limanowskiego | 20 | 1,5 | 30 |
|  |  | Kościuszki | 10 | 1,5 | 15 |
|  |  | Mireckiego | 20 | 1,5 | 30 |
|  |  | Okrzei | 16 | 1,5 | 24 |
|  |  | Moniuszki | 16 | 1,5 | 24 |
|  |  | Leszno | 14 | 1,5 | 21 |
|  |  | Bohaterów Warszawy | 10 | 1,5 | 15 |
| 4. | Rzeka Pisia Gągolina wraz z Kanałem Ulgi | Reymonta | 130 | 1,5 | 195 |
|  |  | Radziwiłłowska | 30 | 1,5 | 45 |
|  |  | Okrzei | 30 | 1,5 | 45 |
|  |  | Chopina | 30 | 1,5 | 45 |
|  |  | Limanowskiego | 60 | 1,5 | 90 |
|  |  | Żeromskiego | 30 | 1,5 | 45 |
| Ilość do wykonania /m2/ | 766,5 |

|  |  | WYKAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodzaj nawierzchni AB) |  |  |  |
| Lp | ulica | dł w mb, | Szerokość w/ mb/ | Powierzchnia w m2 |  |  |
| 1 | Boh. Warszawy | 460 | 1,5 | 690 |  |  |
| 2 | Towarowa | 170 | 1,5 | 255 |  |  |
| 3 | POW | 425 | 1,5 | 638 |  |  |
| 4 | Radziwiłłowska | 1290 | 1,5 | 1935 |  |  |
| 5 | Wyspiańskiego, Wierzbowa i z tyłu KPP | 975 | 1,5 | 1463 |  |  |
| 6 | Żeromskiego | 1240 | 1,5 | 1860 |  |  |
| 7 | Bema od Wasilewskiego do Rolnej | 750 | 1,5 | 1125 |  |  |
| 8 | Chmielna | 890 | 1,5 | 1335 |  |  |
| 9 | Ziołowa od Słowiańskiej wzdłuż zalewu | 930 | 1,5 | 1395 |  |  |
| 10 | Dmowskiego | 780 | 1,5 | 1170 |  |  |
| 11 | Okulickiego | 400 | 2,0 | 800 |  |  |
| 12 | Opolska | 550 | 2,0 | 1100 |  |  |
| 13 | Skrowaczewskiego 1 Maja Nietrzebki | 670 | 1,5 | 1005 |  |  |
| 14 | Mokra, Młyńska | 790 | 1,5 | 1185 |  |  |
| 15 | Spacerowa | 160 | 2,0 | 320 |  |  |
| 16 | Rów 51 | 1774 | 2,0 | 3548 |  |  |
| 17 | Procnera | 360 | 2,0 | 720 |  |  |
| 18 | Pileckiego | 1160 | 2,0 | 2320 |  |  |
| 19 | Kapitana Pałaca | 320 | 2,0 | 640 |  |  |
| Ilość do wykonania /m2/ | 14 094 |  | 22 204 |  |  |