Załącznik nr 3 do SIWZ

Krzesło KK1

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników |  |
| 2 | Wymagane wymiary: wysokość krzesła 840 mm, szerokość krzesła 580 mm, głębokość krzesła 520 mm, szerokość siedziska 390 mm, szerokość oparcia 385 mm, wysokość siedziska 450 mm, wysokość oparcia 400 mm, głębokość siedziska 410 mm, |  |
| 3 | Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niż 6 szt) |  |
| 4 | Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm. |  |
| 5 | Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element |  |
| 6 | Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki |  |
| 7 | Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. |  |
| 8 | Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i tkaniny. Nakładka o wymiarze mniejszym niż siedzisko o 5 mm z każdej strony |  |
| 9 | Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm malowanej proszkowo na metaliczny kolor – mat |  |
| 10 | Nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami |  |
| 11 | Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem zaślepione stopkami z wtopionym filcem na twarde podłoże. Nogi wystają poza obrys siedziska |  |
| 12 | Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot |  |
| 13 | Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegający odkształceniom tapicerki krzesła poniżej podczas sztaplowania |  |
| 14 | Krzesło tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się wyglądu skóry ) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : ścieralność : 300 000 cykli, trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) lub równoważny, odporność na światło minimum 5, gramatura 650 g/m2, skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester, właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi, duża odporność na różnice temperatury, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne. Kolorystyka tapicerki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |  |
| 15 | Przykładowe rozwiązanie: |  |

………………………

Podpis Wykonawcy