Waga analityczna AS 220.X2 PLUS lub równoważna

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
|  | Autotest Dozowanie Odchyłki procentowe Liczenie sztuk Zatrzask maksymalnego wskazania Receptury Pomiar w Newtonach Statystyki Doważanie Sensory podczerwieni Ważenie podszalkowe Procedury GLP Ważenie zwierząt Wyznaczanie gęstości Monitoring warunków środowiskowych Wymienne jednostki Pamięć ALIBI Współpraca z titatorami Wi-Fi |  |
|  | Parametry metrologiczne |  |
|  | Obciążenie maksymalne [Max] 220 g |  |
|  | Obciążenie minimalne [Min] 10 mg |  |
|  | Dokładność odczytu [d] 0,1 mg |  |
|  | Zakres tary -220 g |  |
|  | Parametry metrologiczne |  |
|  | Działka legalizacyjna [e] 1 mg |  |
|  | Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,06 mg |  |
|  | Powtarzalność standardowa [Max] 0,07 mg |  |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,09 mg |  |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,1 mg |  |
|  | Liniowość ±0,2 mg |  |
|  | Czas stabilizacji 2 s |  |
|  | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |
|  | Klasa dokładności OIML I |  |
|  | Minimalna naważka standardowa USP 120 mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 12 mg |  |
|  | Stopień ochrony IP 43 |  |
|  | Parametry fizyczne |  |
|  | Wyświetlacz 5” pojemnościowy kolorowy dotykowy |  |
|  | Wymiary komory ważenia 190×190×222 mm |  |
|  | Wymiar szalki ø100 mm |  |
|  | Wymiary opakowania 495×400×515 mm |  |
|  | Masa netto 7,3 kg |  |
|  | Masa brutto 9,3 kg |  |
|  | Cechy użytkowe |  |
|  | Bazy danych 7 |  |
|  | Obsługa bezdotykowa 2 czujniki podczerwieni |  |
|  | Interfejs komunikacyjny |  |
|  | Interfejs RS232¹, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi, Ethernet |  |
|  | Parametry elektryczne |  |
|  | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 4 W |  |
|  | Warunki środowiskowe |  |
|  | Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C |  |
|  | Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna ALIBI, która pozwala na zapis do 500 000 rekordów ważeń. ALIBI gwarantuje ciągłość gromadzenia danych w długim okresie czasu. |  |
|  | Poziom dostępu do informacji w wadze jest zależny od uprawnień posiadanych przez użytkownika. Administrator może zarządzać min. trzema poziomami uprawnień. |  |
|  | Raporty z procesów oraz ważeń cząstkowych mogą być generowane i przesyłane w celu archiwizacji, za pomocą USB do urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Możliwość obsługi zdalnej przez urządzenia oparte na systemach Android, Iphone i Windows 10 |  |
| 42 | Dostęp do systemu informacji oparto o 7 baz danych, które umożliwiają pracę wielu użytkowników z bazą wielu towarów, a zbierane w bazie ważenia można poddawać dalszej analizie. Dane gromadzone są w 7 bazach: Użytkownicy (do 100 użytkowników), Towary (do 5 000 towarów), Ważenia (do 50 000 ważeń), Opakowania (do 100 opakowań), Receptury (do 100 receptur), Klienci (do 1000 klientów), Pamięć ALIBI (do 512 000 ważeń). Dodatkowo można tworzyć raporty z receptur (do 500 raportów). |  |
|  | Waga |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |
|  | , |  |