# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Prace konserwacyjne w budynku nr 14 w kompleksie wojskowym m. Lębork - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa uszkodzonych stopni schodowych, naprawa odeskowania dachu.

Inwestor:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lędowo - Osiedle 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Użytkownik   :    6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ustka -  czerwiec - 2021 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Prace konserwacyjne w budynku nr 14 w kompleksie wojskowym m. Lębork - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa uszkodzonych stopni schodowych, naprawa odeskowania dachu.

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakres prac  obejmuje:

-  demontaż istniejącego złącze kablowego ZK2,

-  demontaż istniejącego wyłącznika głównego ppoż

-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych,

-  demontaż istniejących gniazd wtykowych,

-  wymiana istniejących WLZ-tów

-  montaż złącza kablowego ZK3 ,

-  montaż nowego instalacji oświetleniowych i gniazdowych,

-  montaż tablicy głównej RO piwnica

-  montaż tablicy R1 parter

-  montaż tablicy R2 I piętro

-  montaż tablicy R3 II piętro

-  montaż opraw ewakuacyjno - awaryjnych z modułami 1h

-  montaż opraw oświetleniowych nad wejściem o IP 54

-  montaż opraw oświetleniowych w piwnicach i na strychu o IP 44

-  montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach na parterze i piętrach

oprawy 2x22W, 2x9W o IP 20

-  montaż wyłącznika p.poż oraz przycisków zlokalizowanych przy  drzwiach

wejściowych do budynku

-  pomiary ochronne

-  naprawa schodów

-  naprawa okapu dachowego

-  wywóz i utylizację odpadów.

Szczegółowy zakres i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

## Nie występują roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.4.    Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą w budynku nr 14 we wszystkich pomieszczeniach.                W budynku tym znajdują się w pomieszczenia biurowe i koszarowe, które będą użytkowane podczas prowadzenia prac remontowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanej mu części budynku do chwili zakończenia robót i jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie wyrządzone szkody przez jego personel.

Budynek jest  wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania                           i wodno - kanalizacyjną.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanej                            mu do remontu  części budynku do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże  protokólarnie plac budowy.

Prace   mogą    być   wykonywane   od   poniedziałku   do   czwartku   w   godzinach

od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 13.00 za wyjątkiem dni        	świątecznych.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót elektrycznych.

Roboty instalacyjne elektryczne objęte niniejszą specyfikacją nie są związane               z negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Nie stosować materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia człowieka. Wszystkie materiały dopuszczone do robót elektrycznych powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy unieczynnić zasilanie po stronie niskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Na terenie na którym wykonywane są prace elektryczne zapewnić bezpieczne warunki pracy. Zastosować rozdzielnicę budowlaną z różnicowo-prądowymi zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi 30mA w obwodach odbiorczych.

Nie pozostawiać odkrytych obwodów pod napięciem. Przystąpienie do prac instalacyjnych w miejscach gdzie istnieje w pobliżu napięcie oraz do prac pomiarowych, powinno być realizowane przez co najmniej dwóch pracowników,             z których chociaż jeden posiada świadectwo kwalifikacji odpowiednie                       dla wykonywanych robót serii E, a drugi pracownik posiada świadectwo kwalifikacji serii D do 1kV.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Przed  przystąpieniem do robót należy udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wyposażyć pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie  prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. Nie palić  papierów i śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP i  ppoż.  dla danego rodzaju robót.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Przed  przystąpieniem do robót udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wyposażyć pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Na zaplecze zostaną wykorzystane 	pomieszczenia w budynku.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Woda i ścieki do celów socjalnych- ryczałt w kwocie 50 zł netto.

-  Zamawiający udostępni wykonawcy energię elektryczną  - ryczałt 100 zł netto

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków dotyczących organizacji ruchu. Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby budowy wystarczająca  będzie  istniejąca droga dojazdowa  do budynku.

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie  ponieważ prace będą prowadzone wewnątrz budynku a budynek jest zlokalizowany na terenie dozorowanym i ogrodzonym.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  | 45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  ze wskazaniami producenta.

Miejsce  czasowego składowania materiałów w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie                                    z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót . Zastosowanie materiałów zamiennych tylko za zgodą Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych. Środki transportu wykorzystywane  do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem  powinny  być wykonane zgodnie                           z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie  na  bieżąco
            upoważniony przedstawiciel Zamawiającego  wskazany  w  umowie.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane   roboty   będą   podlegały   obmiarom.  Obmiar   wykonywanych   robót

prowadzony   będzie  w  kartach  obmiaru   robót,  które   będą  potwierdzone  przez

przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzone obmiary będą podstawą                                   do sporządzenia kosztorysu zamiennego.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   	inwestorowi o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  Zamawiającego.                        W komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika                         i wykonawcy.

Materiały zdemontowane wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W dniu zgłoszenia  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

-   karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

-   certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

-   kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

-   oświadczenie kierownika budowy.

-   protokoły pomiarów elektrycznych z rysunkami rozmieszczenia punktów

pomiarowych

W przypadku  braku wymaganych dokumentów lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodność                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.