FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Meble laboratoryjne i dygestoria

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Katedra Chemii Środowiska Laboratorium, pomieszczenie nr 61 |
| 1. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1200 – 1500 mm, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 – 1490 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zawór zimnej wody (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna; Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, , 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Środowiska Pomieszczenie 001 (174) |
| 2. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1500 – 1800 mm, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1700 – 1790 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1496 mm; blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron z 2 zlewikami chemicznymi z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na lewej i na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej i prawej części komory roboczej); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji; 1 × szafka szer.: 600 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Środowiska Pomieszczenie nr 003 (172) |
| 3. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1500, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 780 - 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); ściany komory roboczej wyłożone płytami z żywicy fenolowej; okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zawór zimnej wody (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie) lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na kwasy i zasady wykonana w całości z polipropylenu: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2 drzwi, 4 wewnętrzne szuflady, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 4. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1200, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1100 mm, wys. 1200 mm, gł. 780 - 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 896 mm; blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); ściany komory roboczej wyłożone płytami z żywicy fenolowej; okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zawór zimnej wody (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna; Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, , 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii środowiska Pomieszczenie nr 008 (162) |
| 5. | Dygestorium Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiar zewnętrzne: szer. 1500, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 780 - 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); ściany komory roboczej wyłożone płytami z żywicy fenolowej; okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zawór zimnej wody (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, , 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Organicznej, sala nr 1 (19), pomieszczenie nr 143 |
| 6. | Stół laboratoryjny przyścienny z nadstawką wymiary: (szer. × gł. × wys.) szer. nie mniejsza niż 4800 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 4 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek. Stół wyposażony w trzy przystawki instalacyjne: 1 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 6 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 2 przystawka instalacyjna o szerokości 1200 mm: 1 × półka 900 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 900 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 4 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 3 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 600 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 4800 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 8 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek. Stół wyposażony w trzy przystawki instalacyjne: 1 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 6 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 2 przystawka instalacyjna o szerokości 1200 mm: 1 × półka 900 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 900 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 4 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 3 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200 × 670 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 2 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 2 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 8. | Szafa laboratoryjna Szafa laboratoryjna do przechowywania kwasów i zasad wymiary: (szer. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 600 × 1920 mm; szafa wykonana w całości z białego polipropylenu o grubości 20 mm (korpus, drzwi i półki) i 10 mm (szuflado-kuwety i cokół); półki i umieszczone na nich szuflado-kuwety na teflonowych ślizgaczach z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem; nośność szuflady minimum 30 kg; 2 drzwi (rozmieszczonych w pionie; 4 półki, umieszczone na nich szuflady; króciec do wentylacji, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Szafa laboratoryjna Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne wykonana ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; wymiary: (szer. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 600 × 1955 mm; 1 drzwi; 3 półki; wanna ociekowa; króćce nawiewny i wywiewny; zamek w górnym narożniku drzwi. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 4500 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, odcinek blatu szer. 600 mm ze zlewem z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 3 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady; 3 × szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Stół laboratoryjny przyścienny z nadstawką wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 2400 mm × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, odcinek blatu szer. 600 mm ze zlewem z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka; Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 2 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 1 × zimna woda. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Dygestorium Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1500, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym,; Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna Pod blatem szafki na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 13. | Szafki laboratoryjne wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: szafka szer.: 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 14. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na stabilnych stopach. |  | sztuka | 16 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Organicznej, pomieszczenia nr 146 i 147 |
| 15. | Szafa laboratoryjna Szafa do przechowywania odczynników chemicznych wymiary: (szer. × wys.) 900 × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 2 drzwi; 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Szafa laboratoryjna Szafa do przechowywania odczynników wymiary: (szer. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 600 mm × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 1 drzwi; 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Stół laboratoryjny przyścienny kątowy wymiary: (szer. × gł.) szerokość nie mniejsza niż 2260 × 600/ 1500 × 600 mm, wys. 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 2 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 2850 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka, szuflada; 1 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflada; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 19. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3600 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża, odcinek blatu szer. 900 mm ze zlewem z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, instalacyjna; 1 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; sztuka2 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflady. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 20. | Szafa laboratoryjna do przechowywania wymiary: (szer. × wys.) 900 × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 2 drzwi; 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Szafka laboratoryjna wisząca wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 600 mm, wys. 630 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 22. | Szafka laboratoryjna wisząca wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 3 |  |  |
| 23. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; (możliwość wymiany kół na stabilne stopy); możliwość dokupienia kompletu kół. |  | sztuka | 3 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, sala nr 3, pomieszczenie nr 251 |
| 24. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1800, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1700 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1496 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na lewej i na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej i prawej części komory); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafki na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji; 1 × szafka szer.: 600 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Analitycznej, sala nr 2, pomieszczenie nr 277 |
| 25. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1800, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1700 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1496 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na lewej i na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej i prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna); mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 26. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 5400 × 450 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 4 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 27. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 4800 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 8 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek. Stół wyposażony w trzy przystawki instalacyjne: 1 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 6 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 2 przystawka instalacyjna o szerokości 1200 mm: 1 × półka 900 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 900 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 4 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 3 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1350 × 670 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 2 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 2 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 28. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 4800 × 600 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 4 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka. Nad stołem szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka szer. 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 29. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na stabilnych stopach. |  | sztuka | 20 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Instrumentalnej I, sala nr 4, pomieszczenie 276 |
| 30. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 5400 × 450 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 4 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 31. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 4800 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 8 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, zamek. Stół wyposażony w trzy przystawki instalacyjne: 1 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 6 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 2 przystawka instalacyjna o szerokości 1200 mm: 1 × półka 900 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 900 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 300 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 4 × zimna woda; 2 × gaz ziemny; 3 przystawka instalacyjna o szerokości 1800 mm: 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1350 × 670 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 2 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 2 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 32. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 4800 × 600 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 4 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka. Nad stołem szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka szer. 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 33. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1800, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1700 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1496 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na lewej i na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej i prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 34. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na stabilnych stopach. |  | sztuka | 20 |  |  |
| Katedra Chemii Pracownia Dyplomowa, sala 111, pomieszczenie 267 |
| 35. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1200, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1100 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 896 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 2 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej i na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 36. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2100 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, obrzeże wokół zlewu (na odcinku 600 mm); w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 37. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 2400 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka. Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 3 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 38. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3000 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflady. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 39. | Szafa laboratoryjna wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 600 × 350 × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta; 1 drzwi, 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 40. | Stół laboratoryjny przyścienny (biurko) wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1300 × 750 × 750 mm; blat wykonany z melaminy w kolorze niebieskim, grubość 30 mm; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, szuflady. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 41. | Szafka laboratoryjna wisząca Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 42. | Szafka laboratoryjna wisząca Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer. 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 43. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na stabilnych stopach. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 44. | Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440-580 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na kółkach. |  | sztuka | 2 |  |  |
| Katedra Chemii Pracownia Dyplomowa, sala 113, pomieszczenie 269 |
| 45. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1200, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1100 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 896 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym, Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej; panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej i na lewej kolumnie). lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna; Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 46. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2100 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, obrzeże wokół zlewu (na odcinku 600 mm); w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 47. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2400 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 2 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka. Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny; 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; Media na przystawce: 3 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 2 × zimna woda. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 48. | Stół laboratoryjny przyścienny wraz ze stołem antywibracyjnym przyściennym wymiary: (szer. × gł. × wys.) łączna szerokość stołu nie mniejsza niż 3900 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, obrzeże wokół zlewu (na odcinku 600 mm); w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Stół wagowy antywibracyjny wbudowany w blat stołu, wykonany w całości ze stalowych ocynkowanych blach i kształtowników pokrytych lakierem poliuretanowym: blat wagowy wykonany z płyty czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelaża wewnętrznego; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości co najmniej 35 mm; wymiary: (szer. × gł. × wys.) 900 × 600 × 900 mm; wymiary płyty roboczej min. 550 × 450 mm; wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflady. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 49. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3000 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflady. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 50. | Szafa laboratoryjna wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 600 × 350 × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta; 1 drzwi, 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 51. | Stół laboratoryjny przyścienny (biurko) wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza 1300 × 750 × 750 mm; blat wykonany z melaminy w kolorze niebieskim, grubość 30 mm; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, szuflady. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 52. | Szafka laboratoryjna wisząca Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer. 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 53. | Szafka laboratoryjna wisząca Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 54. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 600-740 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 55. | Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440-580 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na kółkach. |  | sztuka | 3 |  |  |
| Katedra Chemii Pracownia Analizy Instrumentalnej II, pokój 219, pomieszczenie 334 |
| 56. | Stół laboratoryjny jezdny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1800 × 750 × 750 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym, zakończonych kółkami (kółka podgumowane, w tym dwa przednie z hamulcami) – typoszereg A; Przestrzeń pod blatem nie jest zabudowana szafkami. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 57. | Stół laboratoryjny jezdny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1200 × 600 × 750 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych kółkami (kółka podgumowane, w tym dwa przednie z hamulcami) – typoszereg A; Przestrzeń pod blatem nie jest zabudowana szafkami. |  | sztuka | 8 |  |  |
| 58. | Stół laboratoryjny przyścienno-kątowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200/1200 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A; Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm; 1 drzwi; dwie wkładane półki. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 59. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1800 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer. 600 mm z trzema szufladami; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, instalacyjna; pomiędzy szafkami przestrzeń niezabudowana. Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 2 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 1 × zlewik chemiczny. Media na przystawce: 2 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44; 1 × zimna woda. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 60. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1800 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer. 600 mm z trzema szufladami; pomiędzy szafkami przestrzeń niezabudowana. Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 2 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); Media na przystawce: 2 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 61. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3000 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy epoksydowej z podniesionym obrzeżem przy stanowisku do mycia; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią oraz oczomyjka dwuoczna; płyta ociekowa do zawieszenia na ścianie, wyposażona w 72 kołki z rynienką zbierającą i wężykiem odprowadzającym, wymiary: wysokość min. 600 mm, szerokość min. 450 mm; Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, instalacyjna; 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, szuflada; 1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, szuflady; pozostała przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na zmywarkę (zmywarka w posiadaniu klienta). Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 2 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); Media na przystawce: 2 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi, 230V IP 44. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 62. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. nie mniejsza niż 1500, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 63. | Szafa laboratoryjna wymiary: (szer. × gł. × wys.) 600 × 350 × 1920 mm; szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta; 1 drzwi, 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 64. | Prysznic bezpieczeństwa Naścienny prysznic bezpieczeństwa z zaworem. Zawór łatwo-wyciągalny ułatwiający prace naprawcze. Głowa prysznicowa generuje spiralny strumień o średnicy co najmniej 2 m. Gwinty G1, G3/4, G1/2 służące do podłączenia się do standardowej sieci wody pitnej. Odpływ: G1. Minimalne wymagane ciśnienie wody: 2 bar. Węże wykonane ze stali ocynkowanej. Zawór pokryty warstwą epoksydową antykorozyjną. Do każdego produktu dołączony znak informacyjny. Kolor – czerwony. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 65. | Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440-580 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; możliwość wymiany kół na stabilne stopy - regulacja w zakresie 390-530 mm. |  | sztuka | 10 |  |  |
| 66. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; (możliwość wymiany kół na stabilne stopy); możliwość dokupienia kompletu kół. |  | sztuka | 2 |  |  |
| Katedra Chemii Pracownia Analizy Instrumentalnej II, pokój 213, pomieszczenie 326 |
| 67. | Dygestorium laboratoryjne wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; wymiary zewnętrzne: szer. 1500, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym, mechaniczna blokada okna; lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej kolumnie). Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 68. | Stół laboratoryjny jezdny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1800 × 1000 × 750 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym, zakończonych kółkami (kółka podgumowane, w tym dwa przednie z hamulcami) – typoszereg A; |  | sztuka | 1 |  |  |
| 69. | Szafa laboratoryjna wymiary: (szer. × wys. × gł.) szerokość nie mniejsza niż 600 × 1920 × 520 mm; szafa wykonana z białego polipropylenu o grubości 20 mm (także szuflady i prowadnice); do przechowywania kwasów i zasad; nośność szuflady minimum 30 kg, bezpośrednio pod każdą szufladą półka; możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez zamawiającego; dwie komory zamykane oddzielnymi drzwiami, każda komora z dwoma szufladami. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Elektrochemiczne Laboratorium Dyplomowe, pokój 209, pomieszczenie nr 321 |
| 70. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wysokość blatu: 900 mm; wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1200 mm, gł. 800 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); okno z napędem elektrycznym; blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na prawej i na lewej kolumnie); 1 × panel z 4 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 wewnątrz komory roboczej (prawa tylna część komory roboczej), przyciski włącz/wyłącz na zewnątrz dygestorium obok okna, podświetlane, osobne dla każdego gniazdka; lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna, programowanie wysokości blokady okna, sterowanie: otwieraniem okna, czasem samozamykania okna); jeden wielofunkcyjny przycisk ręczny: otwieranie i zamykanie okna, kasowanie blokady bezpieczeństwa, zatrzymanie ruchu okna, kontynuacja ostatniej funkcji z priorytetem na zamykanie; czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna; przycisk nożny uruchamiający okno. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2 × drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 71. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość co najmniej 3500 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 1 × szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka, szuflada; 2 × szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 72. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer.× gł.× wys.) 3000 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, obrzeże wokół zlewu (na odcinku 600 mm); w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer.: 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 73. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer.× gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 1300 × 750 × 750 mm; blat wykonany z melaminy w kolorze niebieskim, grubość 30 mm; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer.: 450 mm, 1 drzwi, szuflady. Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 912 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 74. | Szafa laboratoryjna Szafa na cokole wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary: szer. 900 mm, wys. 1920 mm; 2 drzwi; 4 wkładane półki; drzwi zamykane na zamek; możliwość podpięcia szafy do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 75. | Szafka laboratoryjna wisząca Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. 2 × szafka szer. 900 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 76. | Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440-580 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska; krzesło na kółkach. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 77. | Taboret laboratoryjny obrotowy wysoki średnica taboretu 330 mmm; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 540-800mm; regulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm. podstawa taboretu o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu. |  | sztuka | 4 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Elektrochemii Stosowanej, pokój 211, pomieszczenie nr 324 |
| 78. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wysokość blatu: 900 mm; wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1200 mm, gł. 800 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); okno z napędem manualnym; blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). ściany komory roboczej wyłożone płytami z żywicy fenolowej; Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, i wysokości otwarcia okna; mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2x drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 79. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 2400 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 1 × szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 80. | Stół laboratoryjny wyspowy wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 2400 × 1350 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 × drzwi, wkładana półka; 2 × szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 × drzwi, wkładana półka, szuflady. Stół wyposażony w przystawkę instalacyjną o szerokości 1800 mm: 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm; 1 × półka 1500 × 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm); 1 × półka 1500 × 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm); 1 × mostek konstrukcyjny: 2 x zlewik chemiczny. 1 × kolumna instalacyjna 150 × 150 mm, wys. 1620 mm. Media na przystawce: 4 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44; 2 × zimna woda. Stanowisko do mycia: wymiary: (szer. × gł. × wys.) 1200 × 670 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej z podniesionym obrzeżem; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. 2 × zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400×400×300 mm); 2 × armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową; Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1× drzwi, instalacyjna. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 81. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) szerokość nie mniejsza niż 3000 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża. stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 82. | Szafki wiszące laboratoryjne Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym; 1 × szafka szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. 2 × szafka szer.: 1200 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 83. | Taboret laboratoryjny obrotowy wysoki średnica taboretu 330 mmm; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 540-800mm; regulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm. podstawa taboretu o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 84. | Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260 mm w zakresie 570-830 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. |  | sztuka | 4 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Elektrochemii Stosowanej, pokój 212, pomieszczenie nr 325 |
| 85. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 3300 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 × szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 86. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer. × gł. × wys.) 4300 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej bez podniesionego obrzeża; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 2 × szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 2 × szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 87. | Stół laboratoryjny przyścienny wymiary: (szer.× gł. × wys.) 1800 × 750 × 900 mm; blat wykonany z żywicy fenolowej, obrzeże wokół zlewu (na odcinku 600 mm), obrzeże podniesione; w blacie znajduje się 1 × zlew z żywicy epoksydowej o wymiarach wewnętrznych komory 400 × 400 × 300 mm, z blatu przy zlewie wyprowadzona jest 1 × armatura laboratoryjna c/z woda pokryta powłoką poliuretanową, otwierana poj. dźwignią; stelaże wykonane w całości wyłącznie ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wymiarach 50×25×3mm pokrytych lakierem poliuretanowym zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami ze stali ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka na cokole szer.: 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi; 1 × szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 88. | Szafki laboratoryjne wiszące Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek; 2 × szafka szer.: 1500 mm, wys.: 630 mm, 3 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 89. | Szafki laboratoryjne wiszące Szafki wiszące wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 90. | Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie wymiary (szer. × wys.) siedziska 460 × 420, oparcia 400 × 290 mm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, kolor czarny; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440-580 mm; podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym; mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. |  | sztuka | 4 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Fizycznej , sala 5a, pomieszczenie nr 305 |
| 91. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wysokość blatu: 900 mm; wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1200 mm, gł. 800 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); okno z napędem manualnym; blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, i wysokości otwarcia okna; mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2x drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium Chemii Fizycznej , sala 5b, pomieszczenie nr 306 |
| 92. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer.: 1500 mm, wys.: 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wysokość blatu: 900 mm; wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1400 mm, wys.: 1200 mm, gł. 800 mm; szerokość światła okna: 1196 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); okno z napędem manualnym; blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, i wysokości otwarcia okna; mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 1200 mm, 2x drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium nr 203, pomieszczenie nr 213 |
| 93. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wysokość blatu: 900 mm; wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1200 mm, gł. 800 mm; szerokość światła okna: 896 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); okno z napędem manualnym; blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 1 × zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, i wysokości otwarcia okna; mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2x drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| Katedra Chemii Laboratorium nr 102, pomieszczenie nr 254 |
| 94. | Dygestorium laboratoryjne Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: wymiary zewnętrzne: szer. 1200, wys. 2550(front)/2250 mm, gł. 900 mm; wymiary wewnętrzne/użytkowe: szer. 1100 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; wysokość blatu: 900 mm; szerokość światła okna: 896 mm; pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej); blat roboczy wykonany jest z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza część zlewika); okno z napędem manualnym. Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: 2 × zimna woda (zawór na lewej i na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej i prawej części komory); 1 × panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie); lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; panel sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza i wysokości otwarcia okna). mechaniczna blokada okna. Pod blatem szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym: 1 × szafka szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)