Hajnówka, 8 lipca 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa światłowodowego przełącznika sieciowego” do Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z transportem.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przełącznik agregacyjny rdzeniowy Cisco Nexus 3064 (N3K-C3064PQ-10GX) – 1 szt. na potrzeby modernizacji sieci teleinformatycznej Aresztu Śledczego w Hajnówce wraz z niezbędnym do jego działania wyposażeniem w postaci modułów światłowodowych lub elektrycznych RJ45, patchcordów światłowodowych, o specyfikacji wymienionej w poniższych tabelach.

Tabela 1. Moduły SFP.

| Lp. | Typ wkładki (złącze) | Jednomodowy / wielomodowy | Szybkość transmisji [Gb/s] | Gługość fali [nm] | Zasięg transmisji [m] | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SFP (RJ45) | - | 1 | - | 100 | 4 |
| 2. | SFP (LC Duplex) | wielomodowy | 1 | 850 | 550 | 10 |
| 3. | SFP (LC Duplex) | jednomodowy | 1 | 1310 | 2 km | 8 |

Podane w tabeli zasięgi transmisji są wartościami minimalnymi.

Tabela 2. Patchcordy światłowodowe.

| Lp. | Typ złącz patchcordu | Jednomodowy / wielomodowy | Klasa optyczna | Długość [m] | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LC-SC (duplex) | wielomodowy | OM3 | 1 | 6 |
| 2. | LC-LC (duplex) | jednomodowy | - | 1 | 6 |

- Pozostałe wymagania przełącznika światłowodowego.

- Urządzenie powinno być wyposażone w:

  - dwa zasilacze 230V AC,

  - komplet kabli zasilających,

  - moduł wentylatorów,

  - uchwyty do montażu w szafie RACK 19”,

  - szyny montażowe do montażu w szafie RACK 19”.

- Przedmiot zamówienia powinien być nowy, refabrykowany lub odnowiony przez producenta lub sprzedawcę, wolny od wad fizycznych i wad prawnych.

- Wraz z dostawą zamawiający wymaga dostarczenia wydruków diagnostycznych świadczących o tym, że urządzenie jest sprawne technicznie.

- Wymagane są 3 lata gwarancji świadczonej przez producenta lub sprzedawcę z czasem reakcji na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia.

- Wymagane pozakupowe wsparcie techniczne przez minimum 30 dni począwszy od 2.09.2024 r.

- Urządzenie powinno być wyprodukowane po roku 2014.

- Pozostałe wymagania modułów SFP.

Moduły powinny być nowe, kompatybilne z przełącznikiem będącym przedmiotem zamówienia.